## Slide 1
®
www.the-mspa.com
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
M-CA061 M-OT061
Carlton Otium
RU
 | ВОПРОСЫ? ПРОБЛЕМЫ? НЕДОСТАЮЩИЕ ЧАСТИ? За часто возникающими вопросами, инструкциями по эксплуатации, видео или запчастями, пожалуйста обратитесь на сайт www.the-mspa.com/support
ПОЖАЛУЙСТА НЕ ВОЗВРАЩАЙТЕ ПРОДУКТ В МАГАЗИН | 
Благодаря непрерывному процессу совершенствования своей продукции, MSpa оставляет за собой право менять спецификации и внешний вид продукции, что может привести к обновлениям в инструкции по эксплуатации продукции без предварительного уведомления.

## Slide 2
ПОГРУЗИТЕСЬ В МИР ГИДРОМАССАЖНЫХ БАССЕЙНОВ MSPA
Добро пожаловать,
Благодарим Вас за выбор гидромассажных бассейнов MSpa и за Ваше доверие к нашему бренду. Мы верим, что Вы сможете насладиться достоинствами нашей продукции MSpa на протяжении многих лет. Чтобы помочь Вам в знакомстве с гидромассажными бассейнами MSpa, мы рады представить Вам это руководство по эксплуатации. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации перед первым использованием продукта.
Мы рады приветствовать Вас в семье MSpa, и с нетерпением ждем возможности поделиться с Вами нашими знаниями и самым передовым опытом.
Насладитесь гидромассажными бассейнами MSpa!
СОДЕРЖАНИЕ
Меры предосторожности......................………………………….........……………………...........................……… 3
Спецификация продукта………………………........................................................................................……........7
Обзор продукта..…………............................……..............................................................………...……...………..7
Первое использование и подготовка к установке.............................................................................................. 8
Установка гидромассажной ванны..................................................................................................................... 9 Работа управляющего блока……………………................................................................................................. 11
Уход за водой и реагенты……………................................………..…................................................................13
Разборка, уход за ванной и хранение............................................................................................................. 14
Утилизация и защита окружающей среды..................................….................................................................. 15
Устранение неисправностей …………….....……………………….….........................................….................. 15 Гарантия........………....................................……….............................................................................................. 17
2
Официальный сайт MSpa
Видео по установке MSpa
Регистрация гарантии MSpa
Список сервисных центров MSpa

## Slide 3
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Для Вашей безопасности и безопасности Вашего продукта обязательно соблюдайте приведенные ниже меры безопасности. Несоблюдение инструкций может привести к серьезным травмам, материальному ущербу или смерти. Неправильная установка или эксплуатация влечет за собой потерю гарантии.
ПОЖАЛУЙСТА, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВЫ ПРОЧИТАЛИ, ПОНЯЛИ И СОБЛЮДАЕТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ БУДУЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
! ОПАСНО
РИСК УТОПЛЕНИЯ
Дети всегда должны находиться под присмотром взрослых!
Регулярно проверяйте крышку СПА-ванны на предмет протекания, преждевременного износа, повреждений или признаков загрязнений. Никогда не используйте изношенную или поврежденную крышку, так как она не обеспечивает полноценную защиту, необходимую для предотвращения доступа ребенка в СПА-бассейн.
Закрывайте крышку СПА-бассейна после каждого использования.
ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ
Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, сервисным центром или квалифицированным специалистом во избежание несчастного случая.
РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
Запрещается использовать электрические приборы, такие как лампы, телефоны, радио, телевизоры и др., в пределах 1,5 м от гидромассажной ванны и над ней. Не пользуйтесь гидромассажным бассейном во время дождя, грозы или молнии.
! ВНИМАНИЕ
Чтобы снизить риск поражения электрическим током, не используйте удлинители, таймеры, переходники для подключения к электросети; обеспечьте поступление электроэнергии через правильно расположенную розетку.
Данный прибор со встроенными нагревательными элементами должен быть подключен к заземленной сетевой розетке с помощью шнура питания, снабженного вилкой и УЗО (устройства защитного отключения) с отключающим током 10 мА.
Детали, содержащие компоненты, находящиеся под напряжением, за исключением частей, работающих при низком напряжении, не превышающим 12 В, должны быть недоступны для всех пользователей гидромассажной ванны.
Детали, содержащие электрические компоненты, должны быть расположены или закреплены так, чтобы они не могли упасть в гидромассажную ванну.
Электромонтаж должен соответствовать всем местным стандартам безопасности.
Когда проводной контроллер не используется, его необходимо надлежащим образом хранить в боковом кармане, чтобы защитить от падений и других опасностей.
Данное изделие может использоваться детьми от 8 лет и старше, а также людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, в том числе людьми с недостатком опыта использования СПА, при условии, что использование осуществляется под контролем инструктированного пользователя, либо после проведения инструктажа по эксплуатации изделия таким образом, чтобы пользователь понимал все возможные опасности.
Не позволяйте детям играть или чистить изделие без присмотра.
Убедитесь, что дно СПА-бассейна выдержит предполагаемый вес, его можно найти на странице технических характеристик. Вам потребуется сложить ожидаемую нагрузку на водную емкость с общим весом изделия.
3

## Slide 4
4
Следует обеспечить надежную дренажную систему для сброса избыточной воды.
Для предотвращения несчастных случаев:
  Для детей рекомендуется использовать более низкую температуру воды при использовании ванны более 10 минут. Во избежание возникновения гипертермии (теплового стресса), рекомендуется, чтобы средняя температура воды в СПА-бассейне не превышала 40°C.
  Поскольку повышенная температура воды имеет высокий риск нанесения вреда здоровью беременных женщин на ранних сроках беременности, им следует ограничить температуру воды до 38°C.
  Перед тем, как войти в ванну, пользователю рекомендуется измерить температуру воды точным термометром, поскольку существует погрешность устройств регулирования температуры воды .
  Употребление алкоголя, наркотиков или медикаментов перед или во время использования гидромассажной ванны может привести к потере сознания с риском утопления.
  Употребление алкоголя, наркотиков или медикаментов может значительно увеличить риск смертельной гипертермии в гидромассажной ванне.
  Симптомы гипертермии включают увеличение температуры тела (выше 37°C ), головокружение, вялость, сонливость и обмороки. Последствия гипертермии включают неспособность переносить жар; физическую неспособность выйти из ванны; невнимательность к опасности; повреждение плода у беременных женщин; бессознательное состояние, приводящее к опасности утопления.
  Пользователям с лишним весом, сердечными заболеваниями, низким или высоким кровяным давлением, заболеваниями сердечно-сосудистой системы или диабетом в анамнезе следует проконсультироваться с врачом перед использованием гидромассажной ванны.
  Пользователи, принимающие лекарственные средства, обязаны проконсультироваться с врачом до использования гидромассажной ванны, поскольку некоторые лекарства могут вызывать сонливость или влиять на частоту сердечных сокращений, артериальное давление или кровообращение.
i) Проконсультируйтесь с врачом в случае беременности, наличия диабета в анамнезе или слабого здоровья.
Пользователям с инфекционными заболеваниями запрещается пользоваться гидромассажной ванной.
Во избежание травм соблюдайте осторожность при входе или выходе из гидромассажной ванны.
Запрещается наполнять ванну водой с температурой выше 40°C.
Никогда не используйте сами и не позволяйте другим пользоваться гидромассажной ванной в одиночку.
Не пользуйтесь гидромассажной ванны после интенсивной физической нагрузки.
Высокая температура воды в СПА в сочетании с алкоголем, наркотиками, или медикаментами могут стать причиной потери сознания.
Немедленно покиньте СПА, если почувствуете дискомфорт, головокружение или сонливость.
Для предотвращения замерзания наполненный водой СПА-бассейн не должен подвергаться воздействию температур ниже 0°C. Между гидромассажным бассейном и землей рекомендуется разместить теплосберегающий коврик. Не включайте СПА, если вода в бассейне замерзла.
Всегда отключайте изделие от электрической сети перед демонтажем, чисткой, техническим обслуживанием или настройкой.
Никогда не прыгайте и не ныряйте в гидромассажную ванну.
Не располагайте никакие электроприборы поблизости СПА-бассейна.
Не углубляйте сетевой шнур в землю. Сетевой шнур следует подключать и прокладывать так, чтобы исключить возможность его повреждения.
Запрещается включать или отключать изделие от сети, когда находитесь в воде или мокрыми руками.
Не используйте гидромассажную ванну, если она повреждена при доставке и/или если она неисправна.
Обратитесь в сервисный центр для получения дальнейших инструкций.
Во избежание повреждений оборудования не подпускайте к нему домашних животных.
Не добавляйте масло, гели или соль для ванн в ванну.
Не опускайте голову под воду.
Избегайте проглатывания воды из ванны.
В ванне есть излучатель УФ (UVC) (ультрафиолетового излучения). Для замены или ремонта УФ-излучателя обратитесь к профессионалам.

## Slide 5
Использование прибора не по назначению или повреждение его корпуса может привести к утечке опасного ультрафиолетового излучения.
УФ-излучение даже в малых дозах может нанести вред глазам и коже.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается использовать УФ-излучатель, когда он извлечен из корпуса прибора.
! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Всегда добавляйте химикаты в воду, никогда воду в химикаты. Добавление воды в химикаты может вызвать сильные испарения или активные реакции и опасные разбрызгивания химикатов.
Утилизируйте уже использованную воду или используйте водные химикаты для ее очистки. Обычно рекомендуется сливать и наполнять СПА чистой водой каждые 3-5 дней.
Используйте набор химических реагентов для дезинфекции воды в соответствии с инструкциями производителя.
Не оставляйте гидромассажную ванну без присмотра и не устанавливайте ее при температуре ниже 4°C, если нагреватель не работает.
Всегда входите и выходите из СПА-ванны медленно и осторожно. Будьте особенно осторожны, если пол мокрый.
Во избежание повреждения насоса никогда не включайте гидромассажную ванну, если она не заполнена водой до минимально допустимого уровня.
Гидромассажная ванна должна располагаться только на правильно подготовленном месте, которое отвечает всем требования нагрузки пола.
Не оставляйте гидромассажную ванну пустой на длительное время. Полностью слейте воду из СПА, если не собираетесь использовать ее в течение длительного периода времени. Не подвергайте гидромассажную ванну воздействию прямых солнечных лучей. Проверяйте ванну перед каждым использованием. Когда гидромассажная ванна не используется, убирайте ее или храните в закрытом помещении.
Держите верхнюю крышку СПА-ванны открытой, когда включена функция пузырькового массажа.
Во избежание опасности из-а непреднамеренного перезапуска термовыключателя, необходимо подключать гидромассажную ванну только к стабильной электрической сети с непрерывной подачей напряжения.
После установки СПА-бассейна обратитесь к соответствующим разделам для получения подробной информации о чистке, периодических проверках и другом техническом обслуживании.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Дети должны находиться под присмотром взрослых
5
Перед использованием внимательно изучите инструкцию
Не помещайте пальцы в массажные сопла
Не ныряйте

## Slide 6
Зона 2
6
Зона 2
h
h
Зона 1
Зона 0
Зона 0
2.5 м
2.5 м
1.5 м
1.5 м
2.0 м
2.0 м
Важно: Варианты защиты приборов продукта варьируются в зависимости различных зон продукта, как показано на диаграмме ниже. (Правила установки соответствуют стандартам МЭК 60364-7-702.)
ПРИМЕЧАНИЕ – Размеры измеряемой зоны ограничены стенами и неподвижными перегородками.
.
Зоны | Описание зон
Зона 0 | Внутренняя часть бассейна, в т.ч. любые углубления в стенах или полу.
Зона 1 | Зона 1 ограничена Зоной 0 Вертикальной плоскостью 2м от края бассейна. Полом или поверхностью, где будут располагаться пользователи СПА-ванны. Горизонтальной плоскостью 2.5м над полом или поверхностью.
Зона 2 | Зона 2 ограничена Вертикальной плоскостью с внешней стороны Зоны 1 и параллельной плоскостью в 1.5м от первой. Полом или поверхностью, где будут располагаться пользователи СПА-ванны.

## Slide 7
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА
ОБЗОР ПРОДУКТА
Содержимое упаковки
ПРИМЕЧАНИЕ: Чертеж демонстрируется в качестве наглядной иллюстрации. Фактические изделия могут отличаться от изображения. Выполнено не в масштабе. Из соображений безопасности используйте аксессуары, предоставленные исключительно сервисным центром. При заказе деталей обязательно указывайте номер модели СПА-бассейна и ее описание.
A. B.
C.
D.
E.
F.
I.
J.
G.
ГИДРОМАССАЖНЫЕ ВАННЫ |  |  |  |  |  |  | 
Модель. / Артикул | Форма | Макс. кол-во сидячих мест | Вместимость воды | Внешние размеры | Внутренние размеры | Высота | Вес
M-CA061 Carlton | Круглый | 6 | 930 л (171 гал.) | Ø2.04 м (80”) | Ø1.6 м (63”) | 0.70м (28”) | 42 кг (92.6 фунтов)
M-OT061 Otium | Квадратный | 6 | 930 л (245 гал.) | 1.85 x 1.85 м (73” x 73”) | 1.45 x 1.45 м (57” x 57”) | 0.68м (27”) | 42 кг (92.6 фунтов)
Спецификация блока управления | M-CA061 / M-OT061
Блок управления | AC 220-240V~ 50Hz
Общая мощность | 2300Вт
Мощность нагревателя | 1500Вт
Мощность массажного компрессора | 3 уровня (Уровень 1: 300Вт, Уровень 2: 500Вт, Уровень 3: 720Вт)
Производительность насоса | 1800 л/час
Встроенный озоновый генератор | 5.5W, 30-50мг/час
Мощность струйной подачи воды | 220-240V / 225W 75W x 3 комплекта, давление подачи воды: выше 0.5 бар, 6 высокоэффективных гидро-форсунок
Интенсивность УФ излучения | 2000uW
Крышка гидромассажной ванны | Rhino-Tech™ усиленный ПВХ
Материал гидромассажной ванны | ПВХ + Premium Rhino-Tech™ усиленный ПВХ
®
РИС. | ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ
A | Крышка СПА-бассейна с застежкой
B | Гидромассажная ванна
C | Блок управления
D | Коврик из пенопласта для сохранения тепла
E | Фильтрующий картридж с сетчатой крышкой 2 шт. + Основание для фильтрующего картриджа 1 шт
F | Надувной шланг
G | Надувная камера
H | Переходник для садового шланга
I | Гаечный ключ
J | Рем. комплект
H.
®
7

## Slide 8
Гидромассажная ванна может быть установлена в помещении или на открытом воздухе примерно за 10 минут одним или несколькими людьми. Использовать только в домашних условиях.
СПА-ванна должны быть установлена на горизонтальной, плоской и гладкой поверхности, способной выдержать максимальную нагрузку заполненной гидромассажной ванны (указанную в характеристиках водной нагрузки плюс общий вес изделия и пользователей). Обратитесь к квалифицированному подрядчику или инженеру-строителю, чтобы проверить данное требование.
Убедитесь, что на месте гидромассажной ванны нет острых предметов. Неровная или ненадежная поверхность может повредить гидромассажную ванну и привести к аннулированию гарантии.
Вокруг ванны должна быть предусмотрена соответствующая дренажная система для решения проблемы перелива воды.
Убедитесь, что вокруг гидромассажной ванны достаточно свободного пространства для полного доступа к оборудованию для обслуживания и/или ремонта. Примите во внимание расположение СПА-бассейна таким образом, чтобы минимизировать шум.
ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ И ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Подготовка места установки и требования
Дополнительные требования для установки внутри помещений
Хорошо проветривайте помещение во избежание излишней влажности. Оборудуйте помещение вентиляцией для предотвращения излишней влажности в помещении.
Убедитесь, что гидромассажная ванна может быть перемещена из здания без повреждения какой-либо части помещения.
По всем связанным вопросам руководствуйтесь всеми правилами местного законодательства.
Дополнительные требования для установки вне помещений
Не устанавливайте гидромассажную ванну на траве или загрязненной поверхности, так как это увеличит количество мусора, попадающего в чашу ванны, что может повредить ее дну.
Чтобы продлить срок службы изделия, не оставляйте гидромассажную ванну под воздействием прямых солнечных лучей..
Следите за тем, чтобы давление воздуха в СПА-бассейне всегда было ниже 10psi, когда используете гидромассажную ванну при температуре выше 20°C (68°F) или при кратковременном воздействии прямых солнечных лучей.
Разрешается устанавливать и оставлять ванну все помещения при температуре не ниже 4°C (39°F), с обеспечением температуры воды внутри ванны выше 4°C (39°F), тогда вода внутри системы циркуляции, насосе и трубках не замерзнет. Между гидромассажной ванной и полом рекомендуется расположить термозащитный коврик.
ПРОВЕРКА УЗО
! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Риск поражения электрическим током: Этот продукт снабжен УЗО, расположенным на конце шнура питания. УЗО необходимо проверять перед каждым использованием. Не используйте гидромассажную ванну, если УЗО не работает должным образом.
Отсоедините шнур питания до тех пор, пока неисправность не будет обнаружена и устранена. Обратитесь к квалифицированному специалисту для устранения неисправности. Внутри УЗО нет обслуживаемых частей. Разбор УЗО ведет к потере гарантии.
Подключите гидромассажную ванну к сети.
Нажмите кнопку перезагрузки (RESET) на УЗО. Индикатор станет красным.
Нажмите кнопку ТЕСТ (TEST) на УЗО. Красный цвет индикатора должен исчезнуть. В противном случае УЗО неисправен. Не используйте гидромассажную ванну, если она неисправна. Обратитесь к квалифицированному специалисту для устранения неисправности.
Нажмите кнопку перезагрузки (RESET) на УЗО повторно. Индикатор должен стать красным. Когда это произойдет, СПА-ванна будет готова к использованию.
Соединение блока управления СПА с электрической сетью
Квалифицированный специалист должен подключить блоку управления гидромассажной ванны к бытовой электросети, используя жесткий медный провод сечением не менее 1.5мм².
2.
RESET TEST
Кнопка перезагрузки / RESET
Индикатор
Кнопка ТЕСТ / TEST
3.
RESET TEST
1. |  | Не используйте неисправные розетки или удлинители
√ |  | 
8

## Slide 9
ПРИМЕЧАНИЕ:
Поместите всю упаковку на выбранную площадку. Не тащите гидромассажную ванну по земле, это может привести к повреждениям и протечке. Осторожно вскройте коробку – ее можно использовать для дальнейшего хранения бассейна. Разложите детали на земле, чтобы убедиться, что все на месте. В случае недостачи некоторых деталей или наличии поврежденных, свяжитесь с соответствующим центром гарантийного обслуживания гидромассажных бассейнов.
СБОРКА
Надувание стенки гидромассажной ванны
Достаньте пенопластовый коврик и расположите его на очищенном участке. Затем расположите гидромассажную ванну на коврике и направьте сливной клапан в подходящее для слива воды место. ПРИМЕЧАНИЕ: Расстелите грунтовую ткань пузырьками вниз на очищенном участке, где вы собираетесь установить гидромассажную ванну.
Нажмите кнопку пузырькового массажа / BUBBLE и кнопку ВВЕРХ / UP одновременно для начала работы функции автонадувания.
Надувание автоматически прекратится, как только будет достигнуто правильное давление воздуха. ПРИМЕЧАНИЕ: Вы также можете остановить надувание в любое время, нажав кнопку пузырькового массажа / BUBBLE повторно.
Манометр должен указывать на желтую секцию после того, как авто-надувание закончится.
ПРИМЕЧАНИЕ: Время от времени чашу гидромассажной ванны необходимо подкачивать. Перепады температуры днем и ночью могут изменить давление в чаше ванны и могут вызвать определенное спускание воздуха. Выключите все функции и удерживайте кнопку пузырькового массажа (BUBBLE) в течение 3 секунд или больше, чтобы добавить больше воздуха, пока манометр не укажет на желтую (без воды) или зеленую секции (с водой).
УСТАНОВКА ГИДРОМАССАЖНОГО БАССЕЙНА
ВАЖНО: ВСЕГДА ПРОВЕРЯЙТЕ ПОКАЗАНИЯ МАНОМЕТРА, ЧТОБЫ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В ВАННЕ СООТВЕТСТВУЕТ ВНЕШНИМ УСЛОВИЯМ.
ЖЕЛТЫЙ Убедитесь, что манометр указывает на желтую (Yellow) секцию при следующих условиях После надувания, перед наполнением водой. Если вы оставляете СПА-ванну на открытом воздухе без присмотра на длительное время при температуре выше 20°C (68°F).
ЖЕЛТЫЙ Убедитесь, что манометр указывает на зеленую (Green) секцию в следующих условиях ЗЕЛЕНЫЙ ● Когда СПА-ванна наполнена водой Когда СПА-ванна используется.
ВНИМАНИЕ: Если манометр указывает на белую (White) секцию, давление воздуха в вашей гидромассажной ванне слишком высокое. Слегка поверните крышку клапана против часовой стрелки, чтобы выпустить немного воздуха. Затем затяните крышку после того, как указатель манометра не вернется на желтую или зеленую секцию.
Желтый
Зеленый
Белый
Желтый
UP
+
BUBBLE
9

## Slide 10
Всегда держите СПА-бассейн накрытым крышкой, чтобы свести к минимуму потери тепла при нагревании воды.
Действие застежки
Установка фильтрующего картриджа
Прикрепите основание фильтрующего картриджа к входной решетке гидромассажной ванны (верхнее положение) и слегка поверните его, чтобы закрепить. ПРИМЕЧАНИЕ: Основание фильтрующего картриджа предназначено для вкручивания и скручивания. Никогда не применяйте силу, т.к. это может привести к повреждениям.
2. Наденьте сетчатую крышку на фильтрующий картридж, затем прикрепите фильтрующий картридж к основанию.
ПРИМЕЧАНИЕ: Перед установкой фильтрующего картриджа сначала надуйте гидромассажную ванну.
ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда используйте фильтрующий картридж, когда СПА используется и наполнен водой.
Наполнение гидромассажной ванны водой
Перед заполнением водой убедитесь, что крышка сливного клапана надежно закрыта.
Наполните гидромассажную ванну свежей водой до уровня, указанного между метками MIN и MAX, расположенными на внутренней стенке ванны..
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Не переполняйте гидромассажную ванну водой.
Не включайте СПА, пока уровень воды не достигнет отметки MIN.
Не перемещайте ванну после наполнения ее водой и/или после соединения ее с блоком управления, т.к. это может повредить СПА или блок управления.
Не наполняйте ванну водой температурой выше 40°C. Рекомендуется наполнять гидромассажную ванну теплой водой для быстрого нагрева воды и сохранения энергии.
НАГРЕВ ВОДЫ
Поместите надувную камеру и крышку СПА-бассейна над гидромассажной ванной, туго затяните ремни с пряжками и убедитесь, что застежки крышки застегнуты с помощью ключа, предоставленного в комплекте.
Убедитесь, что СПА-бассейн подключен к электрической розетке, и обратитесь к разделу «ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ» для получения более подробной информации о работе данной функции.
ПРИМЕЧАНИЕ: Почасовой уровень нагрева воды составляет 2°C - 2.5°C для 2-местного или 4-местного квадратного СПА, 1.5°C - 2°C для 4- местного круглого СПА, и 1.2°C - 1.8°C для 6- местного СПА.
Откройте воздушный клапан (a) на надувной камее. Вставьте надувной шланг (b) в клапан. Откройте воздушный клапан (с) на гидромассажном бассейне.
Удерживайте кнопку пузырькового массажа BUBBLE для надувания, пока надувная камера не станет твердой наощупь, но не жесткой.
Нажмите удерживайте кнопку пузырькового массажа BUBBLE более 3 секунд, чтобы остановить надувание. Отсоедините надувной шланг от выхода воздуходувки и клапана.
Верните колпачок воздушного клапана (c) на место, закройте и вставьте в воздушный клапан (a).
Пристегнуть
Отстегнуть
(a)
(b)
(c)
(4)
10

## Slide 11
РАБОТА УПРАВЛЯЮЩЕГО БЛОКА
Heater Button
LED Display
Bubble Button
- Adjust the bubble level by pressing
the button (L1: 300W, L2: 500W, L3: 720W
Up Button
Filter Button
Timer Button
Down Button
JET Button
UVC Button
OZONE Button
СВЕТОДИОДНЫЙ ДИСПЛЕЙ
После включения нажмите кнопку перезагрузки (RESET) .на УЗО. Дисплей автоматически отображает текущую температуру воды. ПРИМЕЧАНИЕ: Фактическая температура воды может отличаться от температуры, отображаемой на светодиодном экране примерно на 1°C.
КНОПКА СТРУЙНОЙ ПОДАЧИ ВОДЫ
Нажмите кнопку ПОДАЧА ВОДЫ (JET), чтобы включить и выключить функцию массажа струей воды. Индикатор над кнопкой ПОДАЧА ВОДЫ (JET) загорится зеленым при включении.
ПРИМЕЧАНИЕ : При активации струйной подачи воды кнопка пузырькового массажа BUBBLE может быть установлена только на уровнях L1 или L2.
ПРИМЕЧАНИЕ : Система ПОДАЧИ ВОДЫ (JET), отключается автоматически спустя один час работы.
НАГРЕВ
1. Нажмите кнопку НАГРЕВ (HEATER) чтобы включить/выключить систему нагрева воды. Когда индикатор над кнопкой горит красным, система нагрева воды включена. Зеленый индикатор кнопки указывает на то, что температура воды в СПА установлена и система нагрева воды выключена
2. При нажатии кнопки ВВЕРХ (UP) или ВНИЗ (DOWN) можно отрегулировать температуру воды до желаемого значения (от 20°C до 40°C ). Установленная температура воды будет отображаться на светодиодном дисплее в течение 3 секунд для подтверждения.
ПРИМЕЧАНИЕ : Температура по умолчанию составляет 38°C.
ПРИМЕЧАНИЕ : Если система нагрева воды выключена, система фильтрации воды запускается автоматически.
ПРИМЕЧАНИЕ: Когда температура воды опускается ниже 1°C (33.8°F), автоматически запускается система защиты от обледенения, нагревая воду до 3°C.
ВАЖНО: При следующих условиях вода будет нагреваться медленно
Температура окружающей среды ниже 10°C (50°F).
Скорость ветра на улице выше 3.5-5.4 м/с.
Если функция пузырькового массажа активирована при включенной функции нагрева воды.
Если крышка гидромассажной ванны не установлена должным образом при включенной системе нагрева воды.
°C
°F
HEATER
20-40°C
РАБОТА СТРУЙНОЙ ПОДАЧИ ВОДЫ |  |  | 
Регулируйте сопла подачи воды (a), чтобы изменить направление потока воды. Поверните ручку управления подачи воды (b), чтобы изменить настройку потока воды. | (a) | Закрыть Открыть | (b)
11
Светодиодный дисплей
Кнопка ВВЕРХ
Кнопка ВНИЗ
Кнопка ТАЙМЕР
Кнопка ФИЛЬТР
Кнопка ОЗОНАТОР
Кнопка УФ
Кнопка НАГРЕВ
Кнопка пузырькового массажа
Регулируйте уровень пузырьков нажатием кнопок (L1: 300 Вт; L2: 500 Вт; L3: 720 Вт)
Кнопка ПОДАЧИ ВОДЫ

## Slide 12
ФИЛЬТРАЦИЯ
Нажмите кнопку ФИЛЬТР (FILTER), чтобы включить/выключить функцию фильтрации воды. Загорится зеленый индикатор.
ПРИМЕЧАНИЕ: Система фильтрации автоматически запускается при активации системы подогрева воды, озонирования или УФ дезинфекции.
ПРИМЕЧАНИЕ : После выключения системы подогрева воды система фильтрации автоматически выключается через 30 секунд.
Напоминание об очистке фильтрующего картриджа: Если иконка ФИЛЬТР / FILTER мигает или горит красным, фильтрующий картридж необходимо очистить или заменить. Как только это будет сделано, зажмите кнопку ФИЛЬТР / FILTER на 3 секунды, чтобы сбросить напоминание.
ПУЗЫРЬКОВЫЙ МАССАЖ
Нажмите кнопку пузырькового массажа (BUBBLE), чтобы включить массажную систему; удерживайте кнопку в течение 3 секунд для выключения. Кнопка пузырькового массажа (BUBBLE), загорится зеленым.
Пузырьковый массаж можно настроить на три различных уровня. Настройка по умолчанию находится на уровне 2 (500Вт). Нажмите кнопку пузырькового массажа (BUBBLE), чтобы настроить массаж на уровень 3 (720Вт). Нажмите ее повторно для перехода на уровень (300Вт).
ВАЖНО: Не включайте массажную систему, когда крышка ванны закрыта. Воздух может накапливаться внутри СПА-ванны и причинить непоправимый ущерб оборудованию и стать причиной травмы.
ПРИМЕЧАНИЕ: В качестве меры предосторожности функция пузырькового массажа автоматически отключается через каждые 20 минут работы. Через 10 минут после отключения ее можно повторно включить, снова нажав кнопку пузырькового массажа.
ТАЙМЕР НАГРЕВА ВОДЫ
Чтобы установить количество часов нагрева воды с настоящего момента, когда функция нагрева воды включена:
:
1. Нажмите кнопку ТАЙМЕР (TIMER), чтобы войти в режим предварительной настройки. Кнопка загорится зеленым.
ВЫБОР ШКАЛЫ ТЕМПЕРАТУР (по Цельсию / Фаренгейту)
Температура может отображаться как по Цельсию, так и по Фаренгейту. Для переключения шкалы температур нажмите и удерживайте кнопку ВНИЗ (DOWN) в течение 3 секунд
BUBBLE
TIMER
2. При нажатии кнопки ВВЕРХ (UP) или ВНИЗ ( DOWN) светодиодный индикатор начнет мигать. Во время мигания индикатора вы можете настроить количество часов до включения нагревателя (от 1 до 99 часов). Выбранная установка таймера отображается на светодиодном дисплее в течение 3 секунд для подтверждения выбранного значения.
Чтобы изменить настройку таймера: Снова нажмите кнопку ТАЙМЕР (Timer) и используйте кнопки ВВЕРХ (UP) или ВНИЗ (DOWN) для изменения настройки.
Отмена настройки: Нажмите и удерживайте кнопку ТАЙМЕР (TIMER) в течение 3 секунд.
ПРИМЕЧАНИЕ: Активация системы нагрева или перезагрузка гидромассажной ванны отменит установку таймера.
УФ-ДЕЗИНФИЦИРУЕЩЕЕ СРЕДСТВО
Нажмите кнопку UVC, чтобы включить / выключить систему дезинфекции UVC. Значок UVC загорится зеленым, это означает, что система дезинфекции UVC активирована.
СИСТЕМА ОЗОНИРОВАНИЯ
Нажмите кнопку OZONE, чтобы включить / выключить данную функцию. Значок Ozone, отображаемый на светодиодном дисплее, означает, что данная функция активирована. Озонатор автоматически выключится после двух часов работы.
ПРИМЕЧАНИЕ: Во время работы озонатора нельзя находится в гидромассажном бассейне. Функция озонирования воды не может быть включена, когда функции JET или BUBBLE активированы.
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ БЛОКИРОВКА
Удерживайте кнопки ВВЕРХ (UP) и ВНИЗ (DOWN) одновременно в течение 3 секунд, чтобы заблокировать / разблокировать управляющий блок. В режиме предохранительной блокировки управляющий блок отключен, и гидромассажная ванна сохраняет все предыдущие настройки.
1-99H
DOWN
UP + DOWN
3s
FILTER
12

## Slide 13
УХОД ЗА ВОДОЙ И РЕАГЕНТЫ
ВНИМАНИЕ: ВСЕГДА ОТКЛЮЧАЙТЕ СПА-ВАННУ ОТ ПИТАНИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЛЮБЫХ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ РИСКА ТРАВМЫ ИЛИ СМЕРТИ.
ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЛЬТРУЮЩЕГО КАРТРИДЖА
1. Осматривайте и осторожно очищайте фильтрующий картридж после каждого использования. Следуйте инструкциям ниже:
ПРИМЕЧАНИЕ: Заменяйте фильтрующий картридж каждые 3-5 дней использования ванны или если он загрязнен или обесцвечен. Сетчатое покрытие фильтра можно использовать повторно, если оно не повреждено и не загрязнено.
ПРИМЕЧАНИЕ : Наполнение СПА водой возможно только в случае, если исправный фильтрующий картридж правильно установлен.
ПРИМЕЧАНИЕ : Выключите все функции гидромассажной ванны перед заменой или очисткой фильтрующего картриджа.
2. Если впускное и выпускное отверстие гидромассажной ванны забилось грязью, отвинтите деталь вручную против часовой стрелки для ее очистки.
ПРИМЕЧАНИЕ : Прежде чем откручивать деталь, убедитесь, что СПА-ванна не наполнена водой. Никогда не откручивайте эту деталь, когда гидромассажная ванна наполнена водой!
УХОД ЗА ВОДОЙ В ВАННЕ
Меняйте воду в СПА каждые 3-5 дней в зависимости от частоты использования. Если в воде видна грязь, воды становится мутной или правильное использование химических реагентов не позволяет ее очистить, смените воду и очистите гидромассажную ванну. См. инструкции в разделе «Разборка и хранение».
Мы советуем вам принять душ перед использованием гидромассажной ванны, так как косметика, лосьоны и прочие средства, оставшиеся на коже, могут быстро ухудшить качество воды.
Когда гидромассажная ванна не используется, накройте ее крышкой с пряжкой, чтобы предотвратить загрязнение.
Применяйте специальные реагенты, чтобы обеспечить требуемый химический состав воды. Повреждение ванны по причине ошибочного применения реагентов и неправильного обращения с водой не являются гарантийными случаями. Для получения подробной информации об использовании химических реагентов обратитесь к вашему продавцу.
Обеззараживание воды
Владелец гидромассажной ванны обязан регулярно проверять и дезинфицировать воду по графику (ежедневно, если потребуется). Добавление дезинфицирующего или другого химического вещества снизит количество вирусов и бактерий, присутствующих в воде гидромассажной ванны. Поддержание требуемого уровня воды вместе с использованием дезинфицирующих средств – наиболее важный фактор увеличения срока службы и поддержания внешнего вида гидромассажной ванны, также, как и обеспечения чистоты и пригодности для безопасного использования воды. Следует уделять особое внимание выбору верного метода проверки и обработки воды. Для получения информации о химических, дезинфицирующих средствах и процедурах проверки обратитесь к профессионалу.
Химический баланс воды
Следуйте приведенным ниже инструкциям по уходу за водой в СПА.
ПРИМЕЧАНИЕ
Низкий уровень pH приведет к повреждению гидромассажной ванны и насоса. Любое повреждение ванны, вызванные химическим дисбалансом воды, ведут к аннулированию гарантии.
Высокий уровень pH (жесткая вода) приведет к образованию белых хлопьев внутри фильтрующего насоса, что может привести к его повреждению.
13
ПАРАМЕТР | ЧАСТОТА ПРОВЕРКИ | ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ
pH | Ежедневно | 7.2-7.6 при использовании хлора; 7.2-7.8 при использовании брома
Свободный хлор | Ежедневно | 3-5 ppm
Остаточный бром | Ежедневно | 2-4 ppm
Общая щелочность | Еженедельно | 80-120 ppm
Общая жесткость | Еженедельно | 200-500 ppm

## Slide 14
СЛИВ ВОДЫ, ОЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ
Слив воды
Выключите все программы.
Подсоедините садовый шланг к сливному клапану и направьте его в подходящую для слива воду.
Снимите крышку сливного клапана с внешней стороны СПА-ванны и прикрепите адаптер сливного клапана к сливному клапану
С внутренней стороны СПА-ванны откройте крышку сливного клапана. Вода начнет вытекать из садового шланга.
Приподнимите гидромассажную ванну только когда в ней останется небольшое количество воды.
Нажмите кнопку пузырькового массажа BUBBLE, чтобы высушить СПА-бассейн.
Используйте чистое полотенце, чтобы вытереть остатки воды и влаги в СПА-ванне и блоке управления. Убедитесь, что гидромассажная ванна и блок управления СПА полностью высушены.
Очистка гидромассажной ванны
Если в воде видна грязь или вода становится мутной и правильный химический раствор не справляется с очищением, замените воду и очистите гидромассажную ванну. См. раздел «Дренаж СПА-ванны» о том, как осушить бассейн. Очистите и/или замените фильтрующий картридж. После слива воды из ванны используйте губку и мягкий мыльный раствор, чтобы удалить всю грязь или пятна на внутренней стенки ванны. Тщательно промойте ванну перед повторным наполнением чистой водой.
ВАЖНО: Не используйте стальную мочалку, жесткие щетки и абразивные чистящие средства.
Сдувание
Сдувание гидромассажной ванны
Открутите клапан гидромассажной ванны полностью, чтобы выпустить воздух из СПА.
Как только воздух будет спущен, верните клапан на место.
Сдувание надувной камеры
Откройте крышку клапана, чтобы спустить воздух из надувной камеры. Для быстрого спускания, поместите трубочку (входит в ремонтный комплект) в клапан.
Как только воздух будет спущен, верните клапан на место.
Очистка воды:
В данном СПА-бассейне рекомендуется держать все воздушные струи открытыми, а клапаны закрытыми, чтобы позволить химически обработанной воде промываться через все трубопроводы.
Всегда следуйте указаниям производителя химических реагентов, а также предупреждениям о вреде для здоровья.
Никогда не смешивайте химические реагенты вместе. Добавляйте реагенты в воду отдельно. Тщательно растворите каждое химическое вещество, прежде чем добавлять его в воду.
Обратите внимание, что продукты с хлором и бромом никогда не следует смешивать. Это крайне опасно. Если вы обычно используете продукты на основе хлора и хотите перейти на продукты на основе брома или наоборот, очень важно сначала сменить воду в СПА-бассейне.
Не добавляйте химикаты, если в СПА-бассейне кто-то находится. Это может вызвать раздражение кожи или глаз.
Не злоупотребляйте химическими веществами и не используйте концентрированный хлор. Это может повредить гидромассажную ванну и вызвать потенциальную опасность для вашей кожи. Неправильное использование химикатов приведет к аннулированию гарантии.
2
3
6
7
5
15
minutes
UP
DOWN
BUBBLE
TIMER
4
14

## Slide 15
Ремонт гидромассажной ванны и надувной камеры
Используйте прилагаемый ремонтный комплект для ремонта любого прокола
Тщательно очистите и просушите ремонтируемый участок
Нанесите клей на заплату из ПВХ и быстро прикрепите его к поврежденной поверхности
Разгладьте поверхность, чтобы удалить пузырьки воздуха, и дайте ей высохнуть в течение 5-10 минут
ПРИМЕЧАНИЕ: Клей в комплект не входит.
1
3
2
pin hole
Хранение и подготовка к использованию в будущем
Слейте воду и очистите гидромассажную ванну, следуя указаниям разделов «Слив воды из гидромассажной ванны» и «Очистка гидромассажной ванны»
Убедитесь, что все детали и аксессуары тщательно очищены и обсушены перед хранением. Перед сворачиванием оставьте ванну на открытом воздухе для просушки на один час.
Сверните гидромассажную ванну неплотно, избегайте острых углов, чтобы не повредить материал.
Приготовьте запас новых картриджей для следующего применения.
Храните СПА-бассейн и аксессуары в сухом месте при температуре от 0°C до 40°C.
Для хранения СПА-ванны рекомендуется использовать ее оригинальную упаковку.
После длительного хранения наполните гидромассажную ванну чистой водой с дезинфицирующим средством и включите фильтр не менее, чем на один час перед использованием.
УТИЛИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Данная маркировка указывает на то, что данное изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Для предотвращения возможного вреда окружающей среде или здоровья человека в результате неконтролируемого удаления отходов, отправьте изделие на предприятие по переработке при наличии такового. Информацию о переработке можно получить в местных органах власти.
Чтобы вернуть использованное устройство, пожалуйста, воспользуйтесь системами возврата или свяжитесь с розничным продавцом, где был приобретен продукт, для экологически безопасной переработки.
SUN
КОД | ВОЗМОЖНЫЕ ПРЧИИНЫ | СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
- - - | Сигнальный провод ослаблен | Обратитесь в сервисный центр MSpa
 | Потеря связи | Обратитесь в сервисный центр MSpa
F0 | Температура воды ниже 0°C (32°F) или превышает 50°C (122°F) | Смените воду в ванне
 | Ошибка сенсора температуры | Обратитесь в сервисный центр MSpa
F1 | Код F1 появляется сразу после нажатия кнопок ФИЛЬТР / FILTER , НАГРЕВ / HEATING или УФ / UVC | Прочистите все части и трубки, по которым идет вода
 | Код F1 появляется спустя 15 секунд после нажатия кнопок ФИЛЬТР / FILTER , НАГРЕВ / HEATING или УФ / UVC | Добавьте воды до уровня минимальной отметки Очистите детали и трубки, через которые проходит вода Обратитесь в сервисный центр MSpa
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ТАБЛИЦА КОДОВ ОШИБОК
®
15

## Slide 16
16
НЕИСПРАВНОСТЬ | ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ | СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
НЕ РАБОТАЕТ ДИСПЛЕЙ НА БЛОКЕ УПРАВЛЕНИЯ | Неисправность разъема питания | Замените или почините разъем питания
 | УЗО выключено | Перезагрузите УЗО, следуя инструкциям по тестированию УЗО
 | При нажатии на кнопку ПЕРЕЗАГРУЗКА изображение на блоке управления не появляется | Обратитесь в сервисный центр MSpa
 | УЗО сломан | Обратитесь в сервисный центр MSpa
ПРОТЕЧКА БАССЕЙНА | Входное и выходное соединения ванны затянуты неплотно | Затяните входное и выходное соединения
 | Дренажный клапан закручен не плотно | Закрутите дренажный клапан. Обратитесь в сервисный центр MSpa, если ванна продолжает протекать
 | Вода вытекает через отверстие в чаше ванны | Воспользуйтесь ремонтным комплектом, чтобы устранить причину протечки
ВОДА НЕ НАГРЕВАЕТСЯ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ | Установленная температура слишком низкая | Установите температуру выше
 | Грязный фильтрующий картридж | Прочистите или замените фильтрующий картридж
 | Уровень воды ниже минимального значения | Добавьте воды до минимальной отметки
 | Неисправность нагревателя | Свяжитесь с сервисным центром MSpa
 | Фильтрующий насос не работает | См. раздел "ФИЛЬТР-НАСОС НЕ РАБОТАЕТ"
БАССЕЙН НЕ ДЕРЖИТ ВОЗДУХ | Ненадежно установлен колпачок воздушного клапана | Накачивайте гидромассажную ванну до тех пор, пока манометр не окажется в желтой секции. Убедитесь, что клапан плотно затянут. При необходимости замените клапан.
 | В чаше ванны дыра или щель | Наберите мыльную воду в бутылку и сбрызните швы. В местах протечки появятся пузырьки. После обнаружения места протечки, протрите насухо это место, затем наложите заплату, которая идет в комплекте с вашей гидромассажной ванной. См. раздел о ремонте на стр. 15.
ВОДА ЗАГРЯЗНЕНА | Вода используется продолжительное время | Смените воду в ванне
 | Недостаточное время фильтрации воды | Увеличьте время фильтрации воды
 | Фильтрующий картридж загрязнен | Очистите или замените фильтрующий картридж
 | Неправильный уход за водой | Обратитесь к рекомендациям производителя реагентов для очистки воды.
У СПА-ВАННЫ ИСКАЖЕННАЯ ФОРМА | Слишком сильное давление воздуха из-за активного солнца | Проверьте давление воздуха и при необходимости выпустите воздух Во время жаркой погоды необходимо проверять, требуется ли спускать лишний воздух, во избежание повреждения ванны.
ФУНКЦИЯ ПУЗЫРЬКОВОГО МАССАЖА НЕ РАБОТАЕТ | Автоматическое выключение на 10 минут | Подождите 10 минут и нажмите кнопку пузырькового массажа повторно
 | Внутренние части повреждены | Обратитесь в сервисный центр MSpa
ФИЛЬТР-НАСОС НЕ РАБОТАЕТ | Фильтрующий картридж засорен | Очистите или замените фильтрующий картридж
 | Ошибка системы фильтрации | Обратитесь в сервисный центр MSpa
ОШИБКА РАБОТЫ ОЗОНАТОРА | Уровень воды ниже минимального значения | Добавьте воды до минимальной отметки
 | Повреждение внутренних частей | Свяжитесь с сервисным центром MSpa
 | Фильтрующий насос не работает | См. раздел "ФИЛЬТР-НАСОС НЕ РАБОТАЕТ“
ОШИБКА РАБОТЫ АВТОНАКАЧИВАНИЯ | СПА не запускает накачивание | Обратитесь в сервисный центр MSpa
 | СПА не прекращает накачивание | Обратитесь в сервисный центр MSpa
ОШИБКА ПОДАЧИ ВОДЫ | Уровень воды ниже минимального значения | Добавьте воды до минимальной отметки
 | Отверстие для подачи воды заблокировано | Очистите входы фильтрующего и струйного насосов
 | Фильтрующий насос не работает | См. раздел "ФИЛЬТР-НАСОС НЕ РАБОТАЕТ“

## Slide 17
ГАРАНТИЯ MSPA
Продукция компании MSpa® изготавливается с учетом надежности и простоты использования. Вся продукция проходит обязательную проверку на обнаружение каких-либо дефектов перед отправлением с завода.
MSpa гарантирует, что данный продукт не имеет каких-либо дефектов в материале или при его изготовлении в период сроком: ОДИН (1) год.
Гарантийный срок начинается с даты покупки, и по требованию MSpa необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего покупку в указанную дату. В течение гарантийного срока MSpa предоставляет услуги по ремонту или замене (на свое усмотрение) любых дефектных изделий. Гарантия на заменяемые или отремонтированные детали распространяется только на оставшуюся часть первоначальной гарантии.
Политика доставки
Потребители несут ответственность за доставку / фрахт при возврате дефектных деталей в авторизованный сервисный центр Mspa.
Политика гарантии
Настоящая гарантия не распространяется на любые дефекты, возникшие в результате небрежного отношения, несчастного случая, неправильного использования, или любой другой причины, выходящий за рамки контроля MSpa, включая, но не ограничиваясь ими: износ изделия, небрежное отношение или несоблюдение инструкций по эксплуатации изделия, неправильное или неадекватное техническое обслуживание; подключение к неподходящему источнику питания; повреждение химикатами, потеря воды в бассейне, самостоятельно выполненные модификации или ремонт изделия; использование в коммерческих целях; пожар, попадание молнии, наводнение или другие внешние причины. Настоящая гарантия действительна только в стране покупки в тех странах, где MSpa продает и обслуживает одну и ту же модель с идентичными техническими характеристиками.Гарантийное обслуживание за пределами страны покупки ограничено условиями соответствующей гарантии в стране обслуживания. Если стоимость ремонта или замены изделия не покрывается настоящей гарантией, MSpa сообщит об этом владельцу и соответствующая стоимость будет взиматься с владельца. Настоящая гарантия распространяется только на первоначального покупателя и прекращается при любой передаче права собственности. Все ремонтные работы, на которые предъявляются гарантийные требования, должны быть предварительно санкционированы ORPC через аккредитованного дистрибьютора или агента при условии, что дефектная деталь будет возвращена дистрибьютору или агенту с предоплатой транспортировки, если это потребуется.
Официальный дилер по продаже несет ответственность за все работы по обслуживанию вашего продукта компании MSpa. ORPC не несет юридической ответственности за стоимость каких-либо работ, проводимых с вашим изделием. Продукция, маркированная как компанией MSpa так и импортером, регулируется исключительно гарантией, предоставляемой импортером.
Регистрация гарантии
Пожалуйста, всегда сохраняйте квитанцию о покупке и гарантийный талон на случай дальнейшего запроса гарантии. Все претензии должны быть предъявлены официальному дилеру компании MSpa или сервисному партнеру. Контактная информация по гарантии указана на обратной стороне гарантийного талона. Важно, чтобы все представленные претензии содержали всю необходимую информацию, включая имя клиента.
Где найти серийный номер?
На задней панели контроллера или на ножке блока управления
Как найти контакты моего сервисного центра?
Отсканируйте QR-код ниже или посетите сайт https://www.the-mspa.com/after-sales.
Введите серийный номер Вашего СПА-бассейна.
Соответствующий поставщик услуг отобразится на экране.
ПО ЛЮБЫМ ВОПРОСАМ И ПРОБЛЕМАМ, СВЯЗАННЫМ С ТОВАРОМ, ОБРАЩАЙТЕСЬ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
17

## Slide 18
Manuel d’entretien
En raison de son processus d’amélioration continue des produits, MSpa se réserve le droit de modifier les spécifications et l’apparence de ses produits, ce qui pourrait entraîner des mises à jour du mode d’emploi sans préavis.
®
www.the-mspa.com
 | DES QUESTIONS ? DES PROBLÈMES ? DES PIÈCES MANQUANTES? Pour les FAQ, manuels, vidéos ou pièces détachées, veuillez visiter www.the-mspa.com/support
NE PAS RENVOYER AU MAGASIN | 
FR
M-CA061 M-OT061
Carlton Otium

## Slide 19
PÉNÉTREZ DANS L’UNIVERS DE MSPA
Bienvenue,
Nous vous remercions d’avoir choisi MSpa et de la confiance que vous accordez à notre marque. Nous pensons que vous profiterez des nombreux avantages de l’utilisation des produits MSpa pendant de nombreuses années. Pour vous guider dans votre première expérience avec MSpa, nous avons le plaisir de vous présenter ce mode d’emploi. Veuillez lire ce manuel attentivement avant d’utiliser le produit pour la première fois.
Nous sommes ravis de vous accueillir au sein de la famille MSpa et nous nous réjouissons de partager avec vous tout l’éventail de notre expertise.
Profitez de votre MSpa !
TABLE DES MATIÈRES
Précautions de sécurité..........................………………………….........……………………...............................
Spécifications…………………………………........................................................................................…….....
Présentation du produit……………............................……..............................................................………......
Première utilisation et préparation de la mise en place................................................................................... Mise en place du spa....................................................................................................................................... Fonctionnement de la commande……………………......................................................................................
Entretien de l’eau et produits chimiques……………...................……..…........................................................ Vidange, nettoyage et stockage.......................................................................................................................
Élimination et protection de l’environnement......…..........................................................................................
Dépannage……………...……………………….….........................................…...............................................
Garantie limitée MSpa........………....................................………....................................................................
Site officiel de MSpa
Vidéos de mise en place du MSpa
Enregistrement de la garantie MSpa
Liste des centres d’entretien MSpa
3
7
7
8
9
11
13
14
15
15
17
2

## Slide 20
PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
Pour votre propre sécurité et celle de votre produit, veillez à respecter les consignes de sécurité ci-dessous. Le non-respect des instructions peut entraîner des blessures graves, des dommages matériels ou la mort. Toute installation ou utilisation inappropriée annulera la garantie.
VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS, VOUS ASSURER QUE VOUS LES COMPRENEZ ET LES RESPECTER. CONSERVEZ CE MANUEL POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE
! DANGER
Risque de noyade accidentelle. Il convient de faire preuve d’une extrême prudence afin d’empêcher tout accès non autorisé par des enfants.
Risque de noyade. Inspectez régulièrement le couvercle du spa pour détecter les fuites, l’usure prématurée, les dommages ou les signes de détérioration. N’utilisez jamais de couvercle usé ou endommagé : il ne garantira pas le niveau de protection requis pour empêcher tout accès au spa sans surveillance par un enfant.
Risque de noyade. Verrouillez toujours le couvercle du spa après chaque utilisation.
Risque de blessure. Les raccords d’aspiration de ce spa sont dimensionnés pour correspondre au débit d’eau spécifique créé par la pompe. Ne faites jamais fonctionner le spa si les raccords d’aspiration sont cassés ou manquants. Ne remplacez jamais un raccord d’aspiration par un raccord incompatible.
Risque de blessure. Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un agent de service ou une personne ayant une qualification similaire afin d’éviter tout risque.
Risque d’électrocution. Ne laissez aucun appareil électrique, tel qu’une lampe, un téléphone, une radio ou une télévision, à moins de 1,5 m du spa.
Risque d’électrocution. N’utilisez pas le spa lorsqu’il pleut ou en cas d’orage.
! AVERTISSEMENT
Pour réduire le risque d’électrocution, n’utilisez pas de rallonge, de minuterie, d’adaptateur de prise ou de fiche de convertisseur pour brancher l’appareil à l’alimentation électrique ; prévoyez une prise de courant à une distance appropriée.
Cet appareil, qui contient des éléments chauffants intégrés, doit être branché à une prise de courant avec mise à la terre au moyen d’un cordon d’alimentation muni d’une fiche et d’un PRCD (dispositif portable à courant résiduel) avec un courant de déclenchement de 10 mA.
Cet appareil avec mise à la terre ne doit être branché que directement sur une prise de courant avec mise à la terre pour un câblage fixe.
Les pièces contenant des composants sous tension, à l’exception des pièces alimentées en très basse tension de sécurité ne dépassant pas 12 V, doivent être inaccessibles à toute personne utilisant le spa.
Les pièces contenant des composants électriques, à l’exception des télécommandes, doivent être positionnées ou fixées de manière à ne pas pouvoir tomber dans le spa.
L’installation électrique doit répondre aux exigences ou aux normes locales.
La commande filaire doit être correctement rangée dans la poche latérale lorsqu’elle n’est pas utilisée, afin de la protéger contre les chutes ou d’autres dangers.
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l’expérience et les connaissances sont limitées, sous réserve qu’elles soient surveillées ou aient reçu des instructions sur l’utilisation de l’appareil en toute sécurité et qu’elles comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil ou effectuer des opérations de nettoyage ou d’entretien sans surveillance.
Pour réduire les risques ou les blessures, tenez les enfants éloignés de ce produit, sauf s’ils sont étroitement surveillés en permanence.
Pour réduire le risque de noyade, surveillez les enfants en permanence. Fixez et verrouillez le couvercle du spa après chaque utilisation.
3

## Slide 21
4
Assurez-vous que le plancher peut supporter la charge prévue, qui est indiquée sur la fiche technique. Vous devrez calculer la charge de la capacité en eau prévue plus le poids total.
Un système de vidange adéquat doit être prévu autour du spa pour traiter les eaux de débordement.
Pour réduire le risque de blessure :
  Il est recommandé de baisser la température de l’eau pour les jeunes enfants et en cas d’utilisation du spa pendant plus de 10 minutes. Afin d’éviter le risque d’hyperthermie (stress thermique), il est recommandé de limiter la température moyenne de l’eau du spa à 40 °C (104 °F).
Étant donné qu’il est hautement probable qu’une température excessive de l’eau puisse causer des dommag es au fœtus pendant les premiers mois de la grossesse, les femmes enceintes ou susceptibles de l’être doivent limiter la température de l’eau du spa à 38 °C (100 °F).
Avant d’entrer dans le spa ou le bain à remous, l’utilisateur doit mesurer la température de l’eau avec un thermomètre précis, car la tolérance des dispositifs de régulation de la température de l’eau peut varier.
La consommation d’alcool, de drogues ou de médicaments avant ou pendant l’utilisation du spa peut entraîner une perte de conscience avec risque de noyade.
La consommation d’alcool, de drogues ou de médicaments peut augmenter considérablement le risque d’hyperthermie mortelle dans les spas.
Les causes et les symptômes de l’hyperthermie peuvent être décrits comme suit : L’hyperthermie se produit lorsque la température interne de l’organisme atteint un niveau supérieur de plusieurs degrés à la température corporelle normale de 37 °C (98,6 °F). L’hyperthermie peut se manifester par des symptômes tels qu’une augmentation de la température interne de l’organisme, des vertiges, une léthargie, une somnolence et des évanouissements. L’hyperthermie peut avoir pour effet une incapacité à percevoir la chaleur, une incapacité à reconnaître la nécessité de sortir du spa, une inconscience des dangers imminents, des dommages au fœtus chez les femmes enceintes, une incapacité physique à sortir du spa et une inconscience entraînant un risque de noyade.
Les personnes obèses ou ayant des antécédents de maladies cardiaques, d’hypertension ou d’hypotension, de problèmes du système circulatoire ou de diabète doivent consulter un médecin avant d’utiliser un spa.
Les personnes qui prennent des médicaments doivent consulter un médecin avant d’utiliser un spa, car certains médicaments peuvent provoquer une somnolence ou affecter le rythme cardiaque, la tension artéri elle ou la circulation.
Consultez un médecin avant d’utiliser le spa si vous êtes enceinte, diabétique, en mauvaise santé ou sous traitement médical.
Les personnes atteintes d’une maladie infectieuse ne doivent pas utiliser de spa ou bain à remous.
Pour éviter les blessures, soyez prudent lorsque vous entrez ou sortez du spa ou du bain à remous.
Une température de l’eau supérieure à 40 °C (104 °F) peut nuire à votre santé.
N’utilisez jamais de spa ou de bain à remous lorsque vous êtes seul et ne laissez jamais d’autres personnes utiliser le spa seules.
N’utilisez pas de spa ou de bain à remous immédiatement après un exercice physique intense.
La chaleur du spa, associée à l’alcool, aux drogues ou aux médicaments, peut provoquer une perte de conscience.
Sortez immédiatement en cas de malaise, de vertige ou de somnolence. La chaleur des spas peut provoquer une hyperthermie et une perte de conscience. Pour éviter le gel, le spa ne doit pas être exposé à des températures inférieures à 0 °C (32 °F) s’il contient encore de l’eau. Il est recommandé de placer un tapis de protection thermique entre le bassin du spa et le sol. Un tapis similaire en mousse ou en tout autre matériau ayant une fonction de barrière thermique peut également être utilisé. N’allumez pas le spa lorsque l’eau est gelée.
Ne versez jamais d’eau dont la température est supérieure à 40 °C (104 °F) directement dans le spa.
Débranchez toujours le produit de la prise électrique avant de le déplacer, de le nettoyer, ou de procéder à son entretien ou à des ajustements éventuels.
Ne sautez ou ne plongez jamais dans un spa ou dans un plan d’eau peu profond.
Aucune partie de l’appareil électrique ne doit se trouver au-dessus du bain pendant l’utilisation.
N’enterrez pas le cordon électrique. Positionnez le cordon à un endroit où il ne sera pas endommagé par des tondeuses à gazon, des taille-haies ou tout autre équipement.
N’essayez pas de brancher ou de débrancher le produit lorsque vous êtes dans l’eau ou que vous avez les mains mouillées.
N’utilisez pas le spa s’il est endommagé lors de la livraison et/ou en cas de dysfonctionnement, quel qu’il soit.
Contactez le centre de service MSpa pour connaître la marche à suivre.

## Slide 22
Tenez tous les animaux domestiques éloignés du spa afin d’éviter tout dommage.
N’ajoutez pas d’huile de bain ou de sel de bain à l’eau du spa.
Évitez de mettre votre tête sous l’eau.
Évitez d’avaler l’eau du spa.
Le spa contient un émetteur d’UVC. Pour remplacer ou réparer l’émetteur d’UVC, contactez un professionnel.
L’utilisation involontaire de l’appareil ou un dommage au niveau du boîtier peut entraîner la fuite de rayons UVC dangereux pour la santé. Le rayonnement UVC, même à faible dose, peut être nocif pour les yeux et la peau.
AVERTISSEMENT : Ne faites pas fonctionner l’émetteur UVC lorsqu’il ne se trouve plus dans l’appareil.
! ATTENTION
Il faut toujours ajouter des produits chimiques à l’eau et jamais d’eau aux produits chimiques. L’ajout d’eau à des produits chimiques peut provoquer de fortes fumées ou des réactions violentes et des pulvérisations de produits chimiques dangereux.
L’eau ayant déjà été utilisée doit être éliminée rapidement ou traitée avec des produits chimiques.
En général, il est recommandé de vider et de remplir un spa avec de l’eau propre tous les 3 à 5 jours.
Utilisez le kit de désinfection chimique conformément aux instructions du fabricant.
Ne laissez pas le spa, ou ne le réglez pas, à une température inférieure à 4 °C (39 °F) si le chauffage ne fonctionne pas.
Entrez et sortez toujours lentement et prudemment du spa ou du bain à remous. Soyez particulièrement vigilant si le sol est mouillé.
Pour éviter d’endommager la pompe, ne mettez jamais le spa ou le bain à remous en marche s’il n’est pas rempli jusqu’à la ligne d’eau minimum.
Le spa ou le bain à remous ne doit être placé que sur un site correctement préparé répondant aux exigences de charge au sol.
Ne laissez pas le spa vide pendant une période prolongée. Videz complètement le spa s’il ne sera pas utilisé
pendant une longue période. N’exposez pas le spa à la lumière directe du soleil. Vérifiez régulièrement le spa avant chaque utilisation. Lorsque le spa n’est pas utilisé, rangez-le immédiatement ou gardez-le dans un endroit clos.
Ouvrez le couvercle du spa lorsque la fonction remous est activée.
Afin d’éviter tout danger dû au réenclenchement par inadvertance du disjoncteur thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commutation externe, tel qu’une minuterie, ou connecté à un circuit qui est régulièrement mis en marche et arrêté par les services publics.
Une fois le spa installé, reportez-vous aux chapitres pertinents pour obtenir des informations concernant le nettoyage, les contrôles périodiques et les autres opérations d’entretien.
EXPLICATION DES AVERTISSEMENTS SUR LE SPA
Surveillance par un adulte
5
Lire le mode d’emploi
Ne pas mettre les doigts dans le jet de massage
Ne pas plonger

## Slide 23
Zone 2
6
Zone 2
h
h
Zone 1
Zone 0
Zone 0
2.5 m
2.5 m
1.5 m
1.5 m
2.0 m
2.0 m
Avertissement: Les niveaux de protection de l’eau de l’appareil varient selon les différentes zones du produit, comme l’illustre le schéma suivant. (Les règles d’installation sont conformes à la norme IEC 60364-7-702).
REMARQUE - Les dimensions des zones mesurées sont délimitées par des murs et des cloisons fixes.
Zones | Description des zones
Zone 0 | La zone 0 correspond à l’intérieur du bassin, y compris tout renfoncement dans les murs ou le sol.
Zone 1 | La zone 1 est délimitée par Zone 0 Un plan vertical à 2 m du bord du bassin Le sol ou la surface destinée à être occupée par les utilisateurs Le plan horizontal à 2,5 m au-dessus du sol ou de la surface
Zone 2 | La zone 2 est délimitée par Un plan vertical extérieur à la zone 1 et un plan parallèle à 1,5 m de ce premier plan. Le sol ou la surface destinée à être occupée par les utilisateurs.

## Slide 24
SPÉCIFICATIONS
PRÉSENTATION DU PRODUIT
Contenu de l’emballage
REMARQUE: Dessins à titre d’illustration uniquement. Le produit réel peut varier. Pas à l’échelle.
Utilisez exclusivement les accessoires fournis par MSpa, pour des raisons de sécurité.
Lorsque vous commandez des pièces, veillez à mentionner le numéro et la description du modèle MSpa.
A. B.
C.
D.
E.
F.
I.
J.
G.
BAIN À REMOUS |  |  |  |  |  |  | 
Modèle n° / Code | Forme | Nombre de placs assises | Capacité en eau | Dimensions extérieures | Dimensions intérieures | Hauteur | Poids
M-CA061 Carlton | Rond | 6 | 930 L (171 Gal.) | Ø2.04 m (80”) | Ø1.6 m (63”) | 0.70m (28”) | 42 kg (92.6 lbs)
M-OT061 Otium | Carré | 6 | 930 L (245 Gal.) | 1.85 x 1.85 m (73” x 73”) | 1.45 x 1.45 m (57” x 57”) | 0.68m (27”) | 42 kg (92.6 lbs)
Spécifications du système de commande | M-CA061 / M-OT061
Système de commande | AC 220-240V~ 50Hz
Puissance | 2300W
Réchauffeur | 1500W
Souffleur d’air de massage | 3 niveaux (niveau 1 : 300 W, niveau 2 : 500W, niveau 3 : 720 W)
Pompe de filtration | 1800L/hr
Générateur d’ozone intégré | 5,5 W, 30-50 mg/h
Jet | 220-240V / 225W 75 W x 3 ensembles, pression du jet : supérieure à 0,5 bar, 6 hydro-jets à haute efficacité
Flux de rayonnement UVC | 2000uW
Couvercle | Rhino-Tech™ PVC renforcé
Matériau du revêtement | PVC + Premium Rhino-Tech™ PVC renforcé avec tissu Micro MSpassima
®
N° DE RÉF. | DESCRIPTION DES PIÈCES
A | Couvercle de spa à boucles
B | Bassin du spa
C | Commande filaire
D | Tapis de préservation de chaleur
E | Cartouche filtrante avec revêtement en maille x 2 + Base de cartouche filtrante x 1
F | Tuyau de gonflage
G | Vessie gonflable
H | Adaptateur pour tuyau d’arrosage
I | Clé
J | Kit de réparation
H.
®
7

## Slide 25
Le spa peut être installé à l’intérieur ou à l’extérieur en 10 minutes environ, par une ou plusieurs personne(s). À usage domestique uniquement.
Le spa doit être installé sur une surface plane, lisse et portante, capable de supporter la charge maximale du spa rempli avec le nombre maximum d’occupants indiqué. Vérifiez le respect de cette exigence auprès d’un entrepreneur ou ingénieur en construction qualifié.
Assurez-vous que la zone est exempte d’objets pointus sous le spa ou autour du spa. L’installation du spa sur des surfaces inégales ou non saines peut endommager le spa et annuler votre garantie. Nivelez la surface avant de remplir le spa.
Prévoyez un système de vidange adéquat autour du spa pour les débordements et éclaboussures.
Assurez-vous qu’il y a suffisamment d’espace libre autour du spa pour permettre un accès à tout l’équipement pour l’entretien et/ou la maintenance. Envisagez de positionner le spa de manière à minimiser autant que possible les nuisances sonores.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
PREMIÈRE UTILISATION ET PRÉPARATION DE LA MISE EN PLACE
Préparation du site et exigences
N’installez pas le spa sur de l’herbe ou de la terre, car cela augmentera la quantité de débris entrant dans le spa et endommagera le sol. Pour une plus longue durée de vie, ne laissez pas le spa exposé à la lumière directe du soleil.
Gardez toujours le manomètre dans la partie jaune lorsque vous utilisez le spa à une température supérieure à 20 °C (68 °F) ou lorsque vous l’exposez au soleil pendant une courte période.
N’installez ou n’utilisez pas le spa à l’extérieur à une température inférieure à 4 °C (39 °F). N’utilisez pas le spa lorsque l’eau à l’intérieur du système de circulation, de la pompe ou des tuyaux est gelée. Placez un tapis de préservation de la chaleur (accessoires en option) entre la base du spa et le sol pour empêcher la déperdition de chaleur depuis le fond du spa et pour une meilleure rétention de la chaleur.
Exigences supplémentaires pour l’installation à l’intérieur
L’humidité est un effet secondaire naturel de l’installation d’un spa en intérieur. La pièce doit être correctement aérée pour permettre à l’humidité de s’échapper. Installez un système de ventilation pour éviter l’excès d’humidité de condensation dans la pièce.
Assurez-vous que le spa peut être retiré du bâtiment sans détruire aucune partie de la structure bâtie.
Prenez en compte la réglementation locale en la matière.
Exigences supplémentaires pour l’installation à l’extérieur
Test PRCD
Unité de commande du spa connectée à des conducteurs de liaison équipotentielle externes
Un électricien qualifié doit raccorder l’unité de commande du spa à la borne d’équipotentialité de la maison en utilisant un conducteur en cuivre massif d’au moins 1,5 mm².
RESET TEST
Voyant
TEST
! AVERTISSEMENT
Risque d’électrocution : Ce produit est fourni avec un PRCD situé à l’extrémité du cordon d’alimentation. Le PRCD doit être testé avant chaque utilisation. N’utilisez pas le spa si le PRCD ne fonctionne pas correctement. Débranchez le cordon d’alimentation jusqu’à ce que la défaillance ait été identifiée et corrigée. Contactez un électricien agréé pour remédier à la défaillance. Le PRCD ne contient aucune pièce devant faire l’objet d’un entretien. L’ouverture du PRCD annule la garantie.
Branchez l’appareil sur le secteur.
Appuyez sur le bouton RÉINITIALISATION du PRCD. Le voyant devient rouge.
Appuyez sur le bouton TEST du PRCD. La couleur rouge du voyant devrait disparaître. Si tel n’est pas le cas, le PRCD est défectueux. N’utilisez pas le spa si celui-ci est défectueux. Contactez un électricien qualifié pour corriger la défaillance.
Appuyez à nouveau sur le bouton RÉINITIALISATION du PRCD. Le voyant devrait passer au rouge. Si tel est le cas, le spa est prêt à être utilisé.
2. 3.
RÉINITIALISATION
RESET TEST
1. |  | N’ utilisez pas de
 |  | prises de courant ou
 |  | de multiprises
 |  | défectueuses.
√ |  | 
8

## Slide 26
REMARQUE: Déplacez l’ensemble du paquet vers le site sélectionné. Ne faites pas traîner le bassin du spa sur le sol, car cela peut provoquer des dommages et des fuites. Ouvrez le carton avec précaution, car il peut être utilisé pour stocker le spa pendant de longues périodes ou lorsqu’il n’est pas utilisé. REMARQUE: Disposez toutes les pièces sur le sol et assurez-vous qu’elles sont toutes présentes. En cas de pièces manquantes ou endommagées, contactez le centre de service après-vente MSpa concerné.
MONTAGE
Gonflage de la paroi du bassin du spa
Sortez le tapis de sol et étendez-le sur la zone dégagée. Étalez ensuite le bassin du spa sur le tapis de sol et orientez la valve de vidange vers une zone de vidange appropriée. REMARQUE: Étendez le tapis de sol, avec les bulles vers le bas, sur la zone dégagée où vous avez l’intention d’installer votre spa.
Appuyez simultanément sur le bouton BULLE et le bouton HAUT pour lancer l’autogonflage.
Le gonflage s’arrête automatiquement lorsque la pression d’air adéquate est atteinte. REMARQUE : Vous pouvez également arrêter le gonflage à tout moment en appuyant à nouveau sur le bouton BULLE.
Le manomètre doit pointer vers la section jaune après l’arrêt de l’autogonflage.
REMARQUE: Vous devrez rajouter de l’air dans votre spa de temps en temps. Les changements de température entre le jour et la nuit modifient la pression dans le bassin du spa et peuvent provoquer un dégonflement. Désactivez toutes les fonctions et maintenez le bouton BULLE enfoncé pendant plus de 3 secondes pour ajouter de l’air, jusqu’à ce que le manomètre indique la section JAUNE (sans eau) ou la section VERTE (avec eau).
MISE EN PLACE DU SPA
IMPORTANT : LISEZ TOUJOURS LE MANOMÈTRE POUR VOUS ASSURER QUE LE SPA EST REMPLI À LA PRESSION D’AIR QUI CONVIENT EN FONCTION DES CONDITIONS.
Assurez-vous que le manomètre indique la section jaune dans les conditions suivantes JAUNE ● Après le gonflage, avant de remplir le spa d’eau. Lorsque vous laissez le spa à l’extérieur sans surveillance pendant des périodes prolongées à une température supérieure à 20 °C (68 °F).
JAUNE Assurez-vous que le manomètre indique la section verte dans les conditions suivantes VERT Lorsque le spa est rempli d’eau. Lorsque le spa est utilisé.
AVERTISSEMENT: Si le manomètre indique la section blanche, c’est que la pression d’air de votre spa est trop élevée. Tournez légèrement le bouchon de la valve dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour libérer un peu d’air. Ensuite, serrez le bouchon après que l’aiguille soit revenue dans la section verte ou jaune.
JAUNE
VERT
BLANC
JAUNE
UP
+
BUBBLE
9

## Slide 27
Remarque: Maintenez toujours le couvercle du spa en place pour minimiser les pertes de chaleur lors du chauffage de l’eau.
Fonctionnement du verrouillage à boucle
Installation de la cartouche filtrante
Fixez la base de la cartouche filtrante à la grille d’entrée du bassin du spa (position supérieure) et tournez-la légèrement pour la fixer. REMARQUE: La base de la cartouche filtrante est conçue pour être vissée et dévissée. N’exercez jamais de force, car cela pourrait causer des dommages.
Placez le revêtement en mailles sur la cartouche filtrante puis fixez la cartouche filtrante à la base.
REMARQUE: Gonflez d’abord le bassin du spa avant d’installer la cartouche filtrante.
REMARQUE: Utilisez toujours une cartouche filtrante lorsque le spa est utilisé et rempli d’eau.
Remplir le spa d’eau
Avant de remplir d’eau, assurez-vous que le bouchon de la valve de vidange inférieure est bien fermé.
Remplissez le spa avec de l’eau douce jusqu’à un niveau compris entre les repères MIN et MAX sur la paroi intérieure du spa.
AVERTISSEMENT: Ne remplissez pas trop le spa.
Ne faites pas fonctionner le spa avant que l’eau n’atteigne la marque MIN. Ne déplacez jamais le bassin du spa avec de l’eau à l’intérieur.
Ne versez jamais d’eau dont la température est supérieure à 40°C (104°F) directement dans le spa. Nous vous recommandons de remplir le bassin du spa avec de l’eau tiède pour que l’eau chauffe plus rapidement et économiser de l’énergie.
Chauffer l’eau
Placez la vessie et le couvercle du spa sur le bassin et assurez-vous que les boucles du couvercle sont verrouillées et tirez sur les sangles à boucles pour les serrer.
Assurez-vous que le spa est raccordé à une prise électrique et consultez la section « Fonctionnement de la commande » pour obtenir des informations plus détaillées sur le fonctionnement.
REMARQUE: La vitesse de chauffage est d’environ 2 °C - 2,5 °C (2,5 °F - 3,5 °F) par heure pour un spa pour 2 personnes ou un spa carré pour 4 personnes, de 1,5 °C - 2 °C (2,5 °F - 3,5 °F) par heure pour un spa rond pour 4 personnes, et de 1,2 °C - 1,8 °C (2 °F - 3 °F) par heure pour un spa pour 6 personnes.
Ouvrez la valve d’air (a) de la vessie. Insérez le tuyau de gonflage (b) dans la valve. Ouvrez la valve d’air (c) du bassin du spa. Veillez à choisir le noir.
Appuyez sur le bouton BULLE pour gonfler jusqu’à ce que la vessie soit ferme au toucher, mais pas dure.
Appuyez sur le bouton BULLE pendant plus de 3 secondes pour arrêter le gonflage. Retirez le tuyau de gonflage de la sortie du souffleur d’air et de la valve.
Remettez le bouchon de la valve d’air (c) en place, puis fermez et poussez la valve de gonflage à l’intérieur (a).
Verrouiller
Déverrouiller
(a)
(b)
(c)
(4)
10

## Slide 28
FONCTIONNEMENT DE LA COMMANDE
Bouton Réchauffeur
Affichage LED
Bouton BULLE
- Ajustez le niveau des bulles en appuyant sur le bouton (L1 : 300W, L2 : 500W, L3 : 720 W)
Bouton Haut
Bouton filtration
Bouton minuterie
Bouton Bas
Bouton JET
Bouton UVC
Bouton OZONE
Affichage LED
Une fois sous tension, appuyez sur la touche RÉINITIALISATION du PRCD. La LED affiche automatiquement la température actuelle de l’eau.
REMARQUE: La température réelle de l’eau peut différer de la température affichée sur l’écran LED d’environ 1 °C.
pour activer et désactiver la fonction de massage par jet d’eau. La lumière au-dessus du bouton JET s’affiche en
Bouton JET
Appuyez sur le bouton JET
vert lorsqu’elle est activée.
REMARQUE: Le bouton BULLE ne peut être réglé sur L1 ou L2 que lorsque le système JET est activé.
REMARQUE: Le système JET s’arrêtera automatiquement au bout d’une heure.
2. Lorsque vous appuyez sur le bouton HAUT ou BAS , la LED clignote. Lorsqu’elle clignote, vous pouvez régler l’eau à la tempéra
ture souhaitée (de 20 °C à 40 °C). Le nouveau réglage de la température souhaitée reste affiché sur l’écran LED pendant 3 secondes pour confirmer la nouvelle valeur.
REMARQUE: La température par défaut est de 38 °C.
REMARQUE: Si le système de chauffage est allumé, le système de filtration démarre automatiquement.
REMARQUE: Lorsque la température de l’eau est inférieure à 1 °C (33,8 °F), le système de dégivrage s’active automatiquement pour chauffer l’eau à 3 °C (37, 4 °F).
IMPORTANT : Dans les conditions suivantes, le chauffage de l’eau sera plus lent
Une température ambiante inférieure à 10 °C (50 °F).
Une vitesse de vent extérieur supérieure à 3,5-5,4 m/s (8-12 mph).
Si la fonction de bulle d’air est activée lorsque le chauffage est en marche.
Si le couvercle du spa n’est pas correctement positionné lorsque le chauffage est en marche.
°C
°F
HEATER
CHAUFFAGE
1. Appuyez sur le bouton RÉCHAUFFEUR HEATER pour activer/désactiver le système de chauffage. Lorsque le voyant au-dessus du bouton de chauffage est rouge, le système de chauffage est activé. Lorsque le voyant est vert, l’eau est à la température réglée et le système de chauffage est au repos.
UP DOWN
20-40°C
Utiliser la fonction Jet |  |  | 
Ajustez les buses de jet (a) pour modifier la direction du jet d’eau. Tournez le bouton de commande du jet (b) pour modifier le réglage du jet d’eau. | (a) | close open | (b)
11

## Slide 29
MASSAGE À BULLES
Appuyez sur le bouton BULLE pour activer la fonction ; maintenez le bouton BULLE enfoncé pendant 3 secondes pour désactiver la
fonction. Le bouton BULLE est vert lorsqu’il est activé.
Le réglage des bulles peut être ajusté à trois niveaux différents. Le réglage par défaut est au niveau 2 (500W). Appuyez sur le bouton BULLE
pour passer au niveau 3 (720W). Appuyez à nouveau pour passer au niveau 1 (300W).
IMPORTANT: N’allumez pas le système de massage lorsque le couvercle est en place. L’air peut s’accumuler à l’intérieur du spa et causer des dommages irréparables et des dommages corporels.
REMARQUE: Par mesure de sécurité, la fonction de massage bouillonnant s’arrête automatiquement après 20 minutes de fonctionnement. Elle peut être réactivée après 10 minutes en appuyant à nouveau sur le bouton BULLE.
MINUTERIE DE CHAUFFAGE
Pour définir le nombre d’heures À PARTIR DE MAINTENANT après lesquelles le chauffage se mettra en marche :
1. Appuyez sur le bouton MINUTERIE pour entrer en mode de préréglage. Le bouton s’allume en vert.
2. Lorsque vous appuyez sur le bouton HAUT ou BAS , la LED clignote. Pendant qu’elle clignote, vous pouvez régler le nombre
d’heures avant l’activation du chauffage (de 1 à 99 heures). Le réglage de la minuterie souhaitée reste affiché sur l’écran LED pendant 3 secondes pour confirmer la valeur.
Pour modifier le réglage de la minuterie : Appuyez à nouveau sur le bouton Minuterie et utilisez les boutons HAUT ou BAS pour régler.
Annuler le réglage : Appuyez sur le bouton MINUTERIE pendant 3 secondes.
REMARQUE: L’activation du système de chauffage ou le redémarrage du spa annule le réglage de la minuterie.
STÉRILISATEUR UVC
Appuyez sur le bouton UVC pour activer/désactiver le système de stérilisation UVC. Lorsque le voyant au-dessus de ce bouton est vert, le système de stérilisation UVC est activé.
OZONE
Appuyez sur le bouton OZONE pour activer/désactiver la fonction. Le voyant OZONE passe au vert lorsque la fonction est activée. L’ozoniseur s’éteint automatiquement après deux heures de fonctionnement.
REMARQUE: Pour votre propre sécurité, ne vous baignez pas dans le spa lorsque la fonction OZONE est activée. La fonction OZONE ne peut pas être activée lorsque la fonction JET ou BULLE est activée.
Bouton de basculement Celsius/Fahrenheit
La température peut être affichée en degrés Celsius ou Fahrenheit. Appuyez sur le bouton BAS pendant 3 secondes pour basculer entre
les deux options.
VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ
verrouillage de sécurité, la commande est désactivée et le spa conserve tous les réglages précédents.
BUBBLE
TIMER
UP DOWN
Appuyez sur les boutons HAUT UP et BAS DOWN simultanément pendant 3 secondes pour verrouiller/déverrouiller la commande. En mode
DOWN
1-99H
TIMER
BUBBLE
3s
DOWN
UP + DOWN
3s
FILTER
FILTRATION
Appuyez sur le bouton FILTRE FILTER pour activer/désactiver la fonction. Le voyant passe au vert lorsque la fonction est activée.
REMARQUE: Le système de filtration démarre automatiquement lorsque le chauffage ou le OZONE ou le système de stérilisation UVC est activé.
REMARQUE: Une fois que le système de chauffage est éteint, le système de filtration s’arrête automatiquement au bout de 30 secondes.
Rappel de nettoyage de la cartouche de filtre: Lorsque le bouton FILTRE clignote ou est rouge, la cartouche du filtre doit être nettoyée ou remplacée. Une fois que cela a été fait, appuyez sur le bouton Filtre pendant 3 secondes pour réinitialiser le rappel.
12

## Slide 30
MAINTENANCE ET PRODUITS CHIMIQUES
ATTENTION : VÉRIFIEZ TOUJOURS QUE LE SPA EST DÉBRANCHÉ AVANT DE COMMENCER TOUTE OPÉRATION D’ENTRETIEN AFIN D’ÉVITER TOUT RISQUE DE BLESSURE OU DE DÉCÈS.
ENTRETIEN DE LA CARTOUCHE FILTRANTE
1. Inspectez et nettoyez avec précaution la cartouche filtrante après chaque utilisation. Suivez les étapes ci-dessous :\
REMARQUE: Changez la cartouche filtrante tous les 3 à 5 jours, ou si elle reste sale et décolorée. Le revêtement en maille peut être réutilisé en fonction de son état.
REMARQUE: Lorsque le spa est rempli d’eau, une cartouche filtrante doit toujours être installée sur la base.
REMARQUE: Désactivez toutes les fonctions avant de changer ou de nettoyer la cartouche filtrante.
2. Si l’entrée ou la sortie du spa est obstruée par des saletés, utilisez la clé pour dévisser le ‘ bouchon et nettoyez-le ensuite si nécessaire.
REMARQUE: Avant de dévisser la pièce, assurez-vous que le spa est vide. Ne la dévissez jamais lorsque le spa est rempli d’eau !
EAU DU SPA
Changez l’eau du spa tous les 3 à 5 jours en fonction de l’utilisation. Si des saletés sont visibles dans l’eau ou si l’eau devient trouble et qu’elle n’est pas nettoyée malgré la bonne composition chimique de l’eau, changez l’eau et nettoyez le bassin du spa. Voir la section « Nettoyage, vidange et stockage » pour connaître les instructions.
Nous recommandons de prendre une douche avant d’utiliser le spa, car les produits cosmétiques, les lotions et autres résidus sur la peau peuvent rapidement dégrader la qualité de l’eau.
Lorsque le spa n’est pas utilisé, couvrez-le avec le couvercle à boucle pour éviter la pollution de l’eau.
Utilisez des produits chimiques pour maintenir l’eau dans un état optimal. Les dommages au spa résultant d’une mauvaise utilisation de produits chimiques ou d’une mauvaise gestion de l’eau du spa ne sont pas couverts par la garantie. Consultez votre revendeur local de spas ou de piscines pour obtenir des informations complémentaires sur l’utilisation des produits chimiques.
Assainissement de l’eau
Le propriétaire du spa doit régulièrement vérifier la qualité de l’eau et veiller à ce qu’elle soit toujours assainie en suivant un programme d’entretien (quotidien, si nécessaire). L’ajout d’un désinfectant ou d’autres produits chimiques permettra de contrôler les bactéries et la reproduction des virus dans l’eau du spa. Le maintien d’un bon équilibre hydrique grâce à l’utilisation appropriée de désinfectants est le facteur le plus important pour maximiser la durée de vie et l’apparence du spa et garantir une eau propre, saine et sûre.
Il est important d’adopter la bonne technique pour tester et traiter l’eau du spa. Contactez un professionnel spécialisé dans les spas si vous avez des questions sur les produits chimiques, les produits désinfectants, les kits de test ou les procédures de test.
Équilibre hydrique
Suivez les instructions ci-dessous pour entretenir l’eau de votre spa.
PARAMÈTRE | FRÉQUENCE DES TESTS | NIVEAU CORRECT
pH | Quotidienne | 7,2-7,6 en cas d’utilisation de chlore ; 7,2-7,8 en cas d’utilisation de brome
Chlore libre | Quotidienne | 3-5 ppm
Brome résiduel | Quotidienne | 2-4 ppm
Alcalinité totale (AT) | Hebdomadaire | 80-120 ppm
Dureté totale (DT) | Hebdomadaire | 200-500 ppm
REMARQUE:
Un pH faible endommagera le bassin et la pompe du spa. Tout dommage résultant d’un déséquilibre chimique annulera la garantie.
Un pH élevé (eau dure) entraînera des coagulations blanches à l’intérieur de la pompe de filtration, ce qui peut endommager la pompe.
13

## Slide 31
VIDANGE, NETTOYAGE ET STOCKAGE
Vidange du bassin du spa
Désactivez toutes les fonctions.
Raccordez l’adaptateur de la valve de vidange à un tuyau d’arrosage et dirigez l’autre extrémité du tuyau d’arrosage vers une zone de vidange appropriée.
Retirez le bouchon de la valve de vidange depuis l’extérieur du bassin et fixez l’adaptateur de la valve de vidange à la valve de vidange.
A l’intérieur du bassin, ouvrez le bouchon de la valve de vidange. L’eau va commencer à s’écouler du tuyau d’arrosage.
Lorsque l’eau cesse de s’écouler, soulevez la paroi du bassin du côté opposé à l’orifice de vidange, en dirigeant l’eau restante vers l’orifice de vidange et en vidant complètement le spa.
Appuyez sur le bouton BULLE pour sécher le bassin du spa.
Utilisez une serviette propre pour essuyer l’eau et l’humidité restantes sur le bassin et l’unité de commande du spa. Veillez à ce que le bassin et l’unité de commande du spa soient bien séchés.
Nettoyer le bassin du spa
Si des saletés sont visibles dans l’eau ou si l’eau devient trouble et qu’elle n’est pas nettoyée malgré la bonne composition chimique de l’eau, changez l’eau et nettoyez le bassin du spa. Voir la section « Vidange du bassin du spa » pour savoir comment vider le spa. Lorsqu’il est vide, nettoyez et/ou remplacez la cartouche filtrante. Utilisez une éponge et une solution de savon doux pour essuyer la saleté ou les taches sur la paroi intérieure du spa. Rincez abondam- ment avant de le remplir à nouveau avec de l’eau propre.
IMPORTANT: N’utilisez pas de paille de fer, de brosses dures ou de nettoyants abrasifs.
Instructions de dégonflage
Dégonflage du spa
Dévissez complètement la valve pour dégonfler le spa.
Une fois le dégonflage terminé, replacez le bouchon.
Dégonflage de la vessie
Ouvrez le bouchon de la valve pour dégonfler la vessie. Pour un dégonflage rapide, insérez la paille (incluse dans le kit de réparation) dans la valve.
Une fois le dégonflage terminé, remettez le bouchon en place.
2
3
6
7
5
15
minutes
UP
DOWN
BUBBLE
TIMER
4
Traitement de l’eau :
Il est recommandé, dans le cas d’un spa existant, de maintenir tous les jets d’air ouverts et les vannes fermées pour permettre à l’eau traitée avec les produits chimiques de s’écouler par toutes les canalisations.
Suivez toujours les instructions du fabricant de produits chimiques et tenez compte des avertissements relatifs à la santé et aux dangers.
Ne mélangez jamais les produits chimiques entre eux. Ajoutez les produits chimiques à l’eau du spa séparément. Dissolvez minutieusement chaque produit chimique avant de l’ajouter à l’eau.
Veuillez noter que les produits à base de chlore et de brome ne doivent jamais être mélangés. C’est extrêmement dangereux. Si vous utilisez habituelle- ment des produits à base de chlore et que vous souhaitez passer à des produits à base de brome, ou inversement, il est essentiel de changer d’abord l’eau du spa.
N’ajoutez pas de produits chimiques si le spa est occupé. Cela peut provoquer une irritation de la peau ou des yeux.
N’utilisez pas trop de produits chimiques ni de chlore concentré. Cela peut endommager le bassin et provoquer des lésions cutanées. Toute utilisation inappropriée de produits chimiques annulera la garantie.
14

## Slide 32
Réparation du bassin et de la vessie
Utilisez le patch de réparation fourni pour réparer toute perforation:
Nettoyez et séchez soigneusement la zone à réparer
Appliquez la colle sur le patch en PVC et fixez-le rapidement sur la surface endommagée. (La colle n’est pas incluse)
Lissez la surface pour éliminer les bulles d’air et laissez sécher pendant 5 à 10 minutes
REMARQUE: La colle n’est pas incluse.
1
3
2
trou d’épingle
ÉLIMINATION ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Ce symbole indique que le produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers. Pour prévenir les éventuels dommages à l’environnement ou à la santé humaine dus à l’élimination incontrôlée des déchets, recyclez le produit de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Vous pouvez obtenir des informations sur l’élimination des déchets auprès des autorités locales.
Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le revendeur auprès duquel le produit a été acheté pour un recyclage sans danger pour l’environnement.
SUN
LECTURE LE | D CAUSE | SOLUTION
- - - | Le fil de transmission est desserré | Contactez le centre de services MSpa
 | La communication a échoué | Contactez le centre de services MSpa
F0 | La température de l’eau est inférieure à zéro degré ou supérieure à 50 °C | Changez l’eau
 | Défaillance du capteur de température | Contactez le centre de services MSpa
F1 | F1 apparaît immédiatement après avoir appuyé sur FILTRE, CHAUFFAGE ou UVC | Nettoyez les pièces et les tuyaux par lesquels passe l’eau
 | F1 apparaît 15 s après avoir appuyé sur FILTRE, CHAUFFAGE ou UVC | Ajoutez de l’eau jusqu’à la ligne minimum Nettoyez les pièces et les tuyaux par lesquels passe l’eau Contactez le centre de services MSpa
DÉPANNAGE
TABLEAU DES CODES D’ERREUR
®
Stockage et préparation pour une utilisation ultérieure
Videz et nettoyez le spa en suivant les instructions des sections « Vidange » et
«Nettoyage du spa ».
Reportez-vous aux instructions pour dégonfler et démonter le bassin du spa, l’unité de commande du spa et la vessie d’air.
Assurez-vous que tous les composants et accessoires du spa sont parfaitement propres et secs avant de les stocker. Faites sécher à l’air libre le bassin du spa sous un soleil doux pendant une heure avant de le plier.
Repliez le bassin du spa sans serrer et évitez les angles vifs pour éviter d’endommager ou de percer le revêtement du spa.
Préparez une nouvelle cartouche pour la prochaine utilisation.
Stockez le spa et ses accessoires dans un endroit sec et à température contrôlée (entre 0 °C et 40 °C – 32 °F et 104 °F). Nous recommandons de conserver le spa avec un agent déshydratant.
Il est recommandé de stocker le spa dans son emballage d’origine.
Après un stockage pendant une durée prolongée, remplissez le spa avec de l’eau propre et du désinfectant, et allumez le FILTRE pendant au moins 1 heure avant utilisation.
15

## Slide 33
16
PROBLÈME | CAUSE | SOLUTION
PAS D’AFFICHAGE SUR LE PANNEAU DE COMMANDE | Dysfonctionnement de la prise de courant | Changez de prise de courant ou réparez la prise avant utilisation
 | Le PRCD est désactivé | Réinitialisez le PRCD en suivant les instructions de la section Test du PRCD
 | Appuyez sur le bouton Réinitialisation, le panneau de commande n’est pas affiché | Contactez le centre de services MSpa
 | PRCD cassé | Contactez le centre de services MSpa
LE SPA FUIT | Le raccordement entrée/sortie du spa n’est pas bien étanche | Resserrez le raccordement entrée/sortie
 | La vanne de vidange n’est pas complètement fermée | Fermez la vanne de vidange. Contactez le centre de services MSpa si le spa fuit toujours
 | Fuites d’eau du corps du bassin du spa | Réparez le trou/la fente avec le matériel du kit de réparation
NE CHAUFFE PAS CORRECTEMENT | Température réglée trop basse | Réglez une température plus élevée
 | Cartouche filtrante sale | Nettoyez ou remplacez la cartouche filtrante
 | Le niveau de l’eau n’est pas au niveau minimum | Ajoutez de l’eau jusqu’à la ligne minimum
 | Défaillance du chauffage | Contactez le centre de services MSpa
 | La pompe de filtration NE FONCTIONNE PAS | Voir la section « LA POMPE DE FILTRATION NE FONCTIONNE PAS »
LE SPA PERD DE L’AIR | La valve d’air est desserrée | Gonflez le spa jusqu’à ce que la section jaune du manomètre apparaisse. Assurez-vous que la valve est bien vissée. Remplacez la valve si nécessaire.
 | Trou ou fente au niveau du bassin du spa | Remplissez un flacon pulvérisateur d’eau savonneuse et vaporisez sur les coutures. S’il y a une fuite, de petites bulles sortiront. Lorsque vous avez localisé la fuite, nettoyez et séchez la zone qui fuit, puis utilisez le patch de réparation fourni avec votre spa. Consultez la section réparation en P15
L’EAU N’EST PAS PROPRE | L’eau a été utilisée pendant une longue période | Changez l’eau
 | Temps de filtration insuffisant | Prolongez la durée de filtration
 | Cartouche filtrante sale | Nettoyez ou remplacez la cartouche filtrante à temps
 | Mauvais entretien de l’eau | Reportez-vous aux instructions du fabricant de produits chimiques
FORME ANORMALE DU BASSIN DU SPA | Pression d’air supplémentaire due à un fort ensoleillement | Vérifiez la pression de l’air et libérez de l’air si nécessaire Par temps chaud, il est conseillé de vérifier si de l’air doit être libéré pour éviter d’éventuels dommages au bassin du spa.
LE SOUFFLEUR DE BULLES D’AIR NE FONCTIONNE PAS | Arrêt automatique au bout de 10 minutes | Attendez 10 minutes et rappuyez sur le bouton Bulle
 | Pièces internes endommagées | Contactez le centre de services MSpa
LA POMPE DE FILTRATION NE FONCTIONNE PAS | Cartouche filtrante obstruée par des saletés ou d’autres objets | Nettoyez ou remplacez la cartouche filtrante
 | Défaillance du système de filtration | Contactez le centre de services MSpa
PANNE DE L’OZONATEUR | Le niveau de l’eau est inférieur au niveau minimum | Ajoutez de l’eau au-dessus de la ligne minimum
 | Pièces internes endommagées | Contactez le centre de services MSpa
 | La pompe de filtration ne fonctionne pas | Voir la section « LA POMPE DE FILTRATION NE FONCTIONNE PAS ».
ÉCHEC DE L’AUTO-GONFLAGE | Le spa ne déclenche pas le gonflage. | Contactez le centre de services MSpa
 | Le spa n’arrête pas le gonflage. | Contactez le centre de services MSpa
DÉFAILLANCE DE LA FONCTION JET | Le niveau de l’eau n’est pas au niveau minimum | Ajoutez de l’eau au-dessus de la ligne minimum
 | Entrée d’eau bloquée | Nettoyer la pompe de filtration et les entrées de la pompe à jet
 | La pompe de filtration ne fonctionne pas | Voir la section « LA POMPE DE FILTRATION NE FONCTIONNE PAS ».

## Slide 34
Où puis-je trouver le numéro de série ?
À l’arrière de la commande. Ou en bas du boîtier de commande.
Comment puis-je trouver la personne à contacter pour l’entretien ?
Scannez le code QR ci-dessous ou consultez le site https://www.the-mspa.com/after-sales.
Saisissez le numéro de série de votre spa.
Le prestataire de services correspondant s’affichera.
POUR TOUTE QUESTION OU TOUT PROBLÈME LIÉ(E) À UN PRODUIT, CONTACTEZ VOTRE REVENDEUR OU CENTRE DE SERVICE MSPA LOCAL.
GARANTIE LIMITÉE MSPA
Le MSpa® a été fabriqué dans une optique de fiabilité et de simplicité. Tous les produits ont été inspectés et jugés exempts de défauts avant de quitter l’usine. MSpa garantit ce produit contre tous défauts de matériau et de fabrication identifiés pendant une période de : UN (1) an.
La période de garantie commence à la date d’achat et MSpa exige la présentation de la preuve d’achat originale pour en vérifier la date. Pendant la période de garantie, MSpa réparera ou remplacera, à sa discrétion, tout produit défectueux. Les produits de remplacement ou les pièces réparées ne seront garantis que pendant durée restant à courir de la garantie initiale.
Politique en matière d’expédition
Les consommateurs doivent prendre en charge les frais d’expédition et de transport lorsqu’ils retournent des pièces défectueuses à un centre de service agréé MSpa ou à ORPC - Oriental Recreational Products (Shanghai) Co., Ltd.
Politique de garantie
Cette garantie limitée ne s’applique pas aux défauts résultant d’une négligence, d’un accident, d’une mauvaise utilisation ou de toute autre raison échappant au contrôle raisonnable de MSpa, y compris, mais sans s’y limiter : l’usure normale, la négligence ou le non-respect des instructions du produit, un entretien incorrect ou inadéquat ; le raccordement à une alimentation électrique inadéquate ; les dommages chimiques causés par l’eau, la perte de l’eau du spa, la modification ou la réparation non autorisée du produit ; l’utilisation à des fins commerciales ; l’incendie, la foudre, l’inondation ou d’autres causes externes.
Cette garantie n’est valable que dans le pays d’achat dans les pays où MSpa vend et entretient le même modèle avec des spécifications techniques identiques.
Le service de garantie en dehors du pays d’achat est limité aux modalités et conditions de la garantie correspondante dans le pays du service. Si le coût des réparations ou du remplacement n’est pas couvert par cette garantie, MSpa en informera les propriétaires et le coût sera facturé au propriétaire.
C ette garantie s’applique uniquement à l’acheteur initial et prend fin lors de tout transfert de propriété.
Toutes les réparations pour lesquelles une demande de garantie est présentée doivent être autorisées au préalable par ORPC, par l’intermédiaire d’un distributeur ou d’un agent accrédité, sous réserve que la pièce défectueuse soit retournée au distributeur ou à l’agent, port payé, si demandé.
Le revendeur autorisé est responsable de tous les travaux d’entretien effectués sur place sur votre produit
MSpa. ORPC ne prendra pas en charge le coût de tout travail effectué par un prestataire de services non autorisé.
Les produits marqués à la fois MSpa et importateur sont régis exclusivement par la garantie fournie par l'importateur.
Enregistrement de la garantie
Veuillez conserver en permanence le reçu d’achat et la carte de garantie en cas de demande ultérieure au titre de la garantie. Toutes les demandes doivent être soumises à un revendeur ou un partenaire de service autorisé par MSpa. Les coordonnées pour la garantie sont indiquées au dos de la carte de garantie. Il est essentiel que toutes les demandes soumises soient accompagnées de toutes les informations nécessaires, notamment le nom du client, le reçu d’achat, le numéro de série, le numéro de produit, le problème et les pièces demandées.
17

## Slide 35
Benutzerhandbuch
Aufgrund des kontinuierlichen Produktverbesserungsprozesses von MSpa behält sich MSpa das Recht vor, die Spezifikationen und das Aussehen seiner Produkte zu ändern, was zu Aktualisierungen der Bedienungsanleitung ohne Vorankündigung führen kann.
®
www.the-mspa.com
 | FRAGEN? PROBLEME? FEHLENDE TEILE? Wegen FAQS, Bedienungsanleitungen, Videos oder Ersatzteilen besuchen Sie bitte www.the-mspa.com/support
BITTE NICHT AN DAS GESCHÄFT ZURÜCKGEBEN | 
DE
M-CA061 M-OT061
Carlton Otium

## Slide 36
BETRETEN SIE DIE WELT VON MSPA
Herzlich willkommen!
Vielen Dank, dass Sie sich für MSpa entschieden haben und für Ihr Vertrauen in unsere Marke. Wir sind uns sicher, dass Sie in den kommenden Jahren die vielen Vorteile der MSpa-Produkte genießen werden.
Um Sie durch Ihre erste MSpa-Erfahrung zu führen, freuen wir uns, Ihnen diese Bedienungsanleitung zur Verfü- gung zu stellen. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden.
Wir freuen uns, Sie in der MSpa-Familie willkommen zu heißen, und wir freuen uns darauf, das gesamte Spektrum unseres Fachwissens mit Ihnen zu teilen.
Viel Spaß mit MSpa!
INHALT
Sicherheitsvorkehrungen............................………………………….........……………………........................... 3
Spezifikationen…………………………………........................................................................................……... 7
Produktüberblick………………………............................……..............................................................……….. 7
Erstbenutzung und Vorbereitung der Installation............................................................................................. 8
Installation des Whirlpools................................................................................................................................ 9
Funktionen der Fernbedienung……………………........................................................................................... 11
Wartung und Chemikalien für das Wasser……………................................………..….................................... 13 Entleerung, Reinigung und Lagerung............................................................................................................... 14
Entsorgung und Umweltschutz.......................................….............................................................................. 15
Fehlerdiagnose…………………………….....……………………….….........................................….................. 15 Beschränkte Garantie von MSPA........………....................................………................................................... 17
Offizielle Website von MSpa
Videos zur Installation von MSpa
Garantie-Registrierung für MSpa
Liste der MSpa- Dienstleistungszentren

## Slide 37
SICHERHEITSVORKEHRUNGEN
Bitte beachten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit und der Sicherheit Ihres Produkts die folgenden Sicherheitsvorkehrun- gen. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu schweren Verletzungen, Sachschäden oder zum Tod führen. Bei unsachgemäßer Installation oder Bedienung erlischt die Garantie.
BITTE STELLEN SIE SICHER, DASS SIE ALLE ANWEISUNGEN LESEN, VERSTEHEN UND BEFOLGEN. BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF.
! GEFAHR
Gefahr eines versehentlichen Ertrinkens. Es ist äußerste Vorsicht ist geboten, um den unbefugten Zugang von Kindern zu verhindern.
Gefahr des Ertrinkens. Überprüfen Sie die Whirlpool-Abdeckung regelmäßig auf Undichtigkeiten, frühzeitige Abnutzung, Schäden oder Verfallsanzeichen. Verwenden Sie niemals eine abgenutzte oder beschädigte Abdeckung: Sie bietet nicht den erforderlichen Schutz, um den unbeaufsichtigten Zugang eines Kindes zum Whirlpool zu verhindern.
Gefahr des Ertrinkens. Verriegeln Sie die Whirlpool-Abdeckung nach jedem Gebrauch.
Verletzungsgefahr. Die Saugarmaturen in diesem Whirlpool sind so bemessen, dass sie dem von der Pumpe erzeugten spezifischen Wasserfluss entsprechen. Nehmen Sie den Whirlpool nie in Betrieb, wenn die Ansauganschlüsse defekt sind oder fehlen. Ersetzen Sie einen Ansaugstutzen niemals durch ein inkompatibles Modell.
Verletzungsgefahr. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, einen Servicevertreter oder
eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
Gefahr eines Stromschlags. Lassen Sie keine elektrischen Geräte wie Lampen, Telefone, Radios oder Fernseher in einem Umkreis von 1,5 m um eine Whirlpool-Wanne zu.
Gefahr eines Stromschlags. Benutzen Sie den Whirlpool nicht, wenn es regnet, donnert oder blitzt.
! WARNUNG
Um die Gefahr eines Stromschlags zu verringern, verwenden Sie kein Verlängerungskabel, keine Zeitschaltuhren, keine Steckeradapter oder Konverter-Stecker, um das Gerät an die Stromversorgung anzuschließen. Sorgen Sie für eine ordnungsgemäß platzierte Steckdose.
Dieses Gerät mit eingebauten Heizelementen muss an eine geerdete Netzsteckdose mit einem Netzkabel mit
Stecker und eine PRCD (ortsveränderliche Fehlerstrom-Schutzeinrichtung) mit einem Auslösestrom von 10 mA angeschlossen werden.
Dieses geerdete Gerät darf für eine feste Verkabelung nur direkt an eine Schutzkontakt-Steckdose angeschlossen werden.
Teile, die spannungsführende Komponenten enthalten, mit Ausnahme der Teile, die mit einer Sicherheitskleinspannung von höchstens 12 V versorgt werden, müssen für alle Personen, die den Whirlpool benutzen, unzugänglich sein.
Teile, die elektrische Komponenten enthalten, mit Ausnahme von Fernbedienungsvorrichtungen, müssen so
platziert oder befestigt werden, dass sie nicht in den Whirlpool fallen können.
Die Elektroinstallation sollte die örtlichen Anforderungen oder Normen erfüllen.
Der verkabelte Controller muss bei Nichtgebrauch ordnungsgemäß in der Seitentasche verstaut werden, um ihn vor Stürzen oder anderen Gefahren zu schützen.
Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen benutzt werden, vorausgesetzt, sie werden beaufsichtigt oder sind in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen worden und verstehen die damit verbundenen Gefahren. Kinder dürfen nicht ohne Aufsicht mit dem Gerät spielen und weder Reinigungs- noch Wartungsarbeiten am Gerät durchführen.
Um Risiken oder Verletzungen einzuschränken, halten Sie Kinder von diesem Produkt fern, wenn sie nicht streng
überwacht werden.
Um das Risiko des Ertrinkens von Kindern einzudämmern, sollten Kinder ständig beaufsichtigt werden. Bringen Sie die Whirlpool-Abdeckung nach jedem Gebrauch an und schließen Sie diese ab.

## Slide 38
Vergewissern Sie sich, dass der Boden die erwartete Belastung tragen kann, die auf dem Datenblatt zu finden ist. Um das Gesamtgewicht zu erhalten, müssen Sie die erwartete Wassermenge mit dem Körpergewicht der Personen und dem Spa-Gewicht addieren.
Um den Whirlpool herum muss ein adäquates Entwässerungssystem vorgesehen werden, um überlaufendes
Wasser abzuleiten.
Vorkehrungen zur Verringerung des Verletzungsrisikos:
  Für Kleinkinder und bei einer Whirlpool-Benutzung von mehr als 10 Minuten empfehlen sich niedrigere Wassertemperaturen. Um ein mögliches Auftreten von Hyperthermie (Überwärmung des Körpers) zu vermeiden, wird empfohlen, dass die durchschnittliche Whirlpool-Wassertemperatur 40 °C nicht überschreitet.
  Da überhöhte Wassertemperaturen in den ersten Schwangerschaftsmonaten ein hohes Potenzial haben,
Schäden am Fötus zu verursachen, sollten schwangere oder möglicherweise schwangere Frauen die Wassertemperaturen im Whirlpool auf 38 °C begrenzen.
  Vor dem Betreten des Whirlpools oder der Badewanne sollte der Benutzer die Wassertemperatur mit einem genauen Thermometer messen, da die Toleranz der Wassertemperatur-Regelvorrichtungen variieren kann.
  Die Einnahme von Alkohol, Drogen oder Medikamenten vor oder während der Benutzung des Whirlpools kann zu Bewusstlosigkeit und einem möglichen Ertrinken führen.
  Die Einnahme von Alkohol, Drogen oder Medikamenten kann das Risiko einer tödlichen Hyperthermie im Whirlpool stark erhöhen.
  Die Ursachen und Symptome der Hyperthermie können wie folgt beschrieben werden: Hyperthermie tritt auf, wenn die innere Körpertemperatur ein Niveau erreicht, das einige Grad über der normalen Körpertemperatur von 37 °C liegt. Zu den Symptomen der Hyperthermie gehören ein Anstieg der inneren Körpertemperatur, Schwindelgefühl, Lethargie, Schläfrigkeit und Ohnmacht. Zu den Auswirkungen einer Hyperthermie zählen die Unfähigkeit, Wärme wahrzunehmen, das Bedürfnis, den Whirlpool zu verlassen, das Übersehen drohender Gefahren, Schäden am Fötus bei schwangeren Frauen, die körperliche Unfähigkeit, den Whirlpool zu verlassen, und Bewusstlosigkeit, die zu einer Ertrinkungsgefahr führt.
  Übergewichtige Personen oder Personen mit Vorerkrankungen am Herz, niedrigem oder hohem Blutdruck,
Kreislaufproblemen oder Diabetes sollten vor der Benutzung eines Whirlpools einen Arzt konsultieren.
  Personen, die Medikamente einnehmen, sollten vor der Benutzung eines Whirlpools einen Arzt konsultieren, da einige Medikamente Schläfrigkeit hervorrufen oder die Herzfrequenz, den Blutdruck oder den Kreislauf beeinflussen können.
i) Bei Schwangerschaft, Diabetes, einem schlechten Gesundheitszustand oder Personen unter ärztlicher
Behandlung sollte vor der Anwendung ein Arzt aufgesucht werden.
Menschen mit einer Infektionskrankheit sollten keinen Spa oder Whirlpool benutzen.
Um Verletzungen zu vermeiden, gehen Sie beim Betreten oder Verlassen des Whirlpools oder Spa vorsichtig vor.
Wassertemperaturen von mehr als 40 °C können gesundheitsschädlich sein.
Benutzen Sie einen Whirlpool oder Spa niemals allein und lassen Sie ihn auch andere nicht allein benutzen.
Nutzen Sie den Whirlpool oder Spa nicht unmittelbar nach einer anstrengenden Trainingseinheit.
Die Wärme des Whirlpools kann in Verbindung mit Alkohol, Drogen oder Medikamenten Bewusstlosigkeit verursachen. Verlassen Sie den Whirlpool sofort, wenn Sie sich unwohl, schwindlig oder schläfrig fühlen. Die Wärme des Whirlpools kann Hyperthermie und Bewusstlosigkeit verursachen. Um ein Einfrieren zu verhindern, darf der Whirlpool keinen Temperaturen unter 0 °C ausgesetzt werden, wenn sich noch Wasser im Becken befindet. Es ist hilfreich, eine Temperaturschutzmatte zwischen den Whirlpool und den Boden zu legen. Eine ähnliche Matte aus Schaumstoff oder einem anderen Material mit Wärmesperrfunktion kann ebenfalls verwendet werden. Schalten Sie den Whirlpool nicht ein, wenn das Wasser gefroren ist.
Geben Sie niemals Wasser mit einer Temperatur von mehr als 40 °C direkt in den Whirlpool.
Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Produkt entfernen, reinigen, oder Wartungs- oder Anpassungsarbeiten vornehmen.
Springen oder tauchen Sie niemals in einen Whirlpool oder flaches Wasserbecken.
Kein Teil des elektrischen Geräts darf sich während der Benutzung über dem Whirlpool befinden.
Vergraben Sie das Stromkabel keinesfalls. Lassen Sie das Kabel so verlaufen, dass es nicht durch Rasenmäher, Heckenscheren oder andere Geräte beschädigt wird.
Versuchen Sie nicht, das Gerät ein- oder auszustecken, während Sie im Wasser stehen oder wenn Ihre Hände nass sind.
Verwenden Sie den Whirlpool nicht, wenn er bei der Lieferung beschädigt ist und/oder in irgendeiner Weise nicht richtig funktioniert.
Wenden Sie sich für weitere Anweisungen an das Servicezentrum von MSpa.

## Slide 39
Halten Sie alle Haustiere vom Whirlpool fern, um Schäden zu vermeiden.
Fügen Sie dem Badewasser kein Badeöl oder Badesalz hinzu.
Vermeiden Sie es zu jeder Zeit, den Kopf unter Wasser zu halten.
Vermeiden Sie das Verschlucken des Whirlpool-Wassers.
Der Whirlpool enthält einen UVC-Strahler. Um den UVC-Strahler zu ersetzen oder zu reparieren, wenden Sie sich an einen professionellen Betreiber.
Eine unsachgemäße Verwendung des Gerätes oder eine Beschädigung des Gehäuses kann zum Austritt gefährlicher UVC-Strahlung führen. UVC-Strahlung kann selbst in kleinen Dosen Augen und Haut schädigen.
WARNUNG: Verwenden Sie den UVC-Strahler nicht, wenn er aus dem Gerätgehäuse entfernt ist.
! VORSICHT
Fügen Sie Chemikalien stets dem Wasser hinzu und niemals Wasser zu den Chemikalien. Die Zugabe von Wasser zu Chemikalien kann starke Dämpfe oder heftige Reaktionen und gefährliche Chemikalienspritzer verursachen.
Entsorgen Sie bereits gebrauchtes Wasser umgehend oder verwenden Sie Wasserchemikalien zur Reinigung. Normalerweise wird empfohlen, einen Whirlpool alle 3–5 Tage zu entleeren und mit sauberem Wasser aufzufüllen.
Verwenden Sie das Chemikalien-Set zur Desinfektion gemäß den Anweisungen des Herstellers.
Verlassen oder betreiben Sie den Whirlpool nie bei einer Außentemperatur von unter 4 °C (39 °F), wenn die Heizung ausgeschaltet ist.
Betreten und verlassen Sie den Whirlpool oder Spa immer langsam und vorsichtig. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn der Boden nass ist.
Um Schäden an der Pumpe zu vermeiden, darf der Whirlpool oder Spa nie eingeschaltet werden, wenn er nicht bis zum Mindestwasserstand gefüllt ist.
Der Whirlpool oder Spa darf nur an einem ordnungsgemäß vorbereiteten Ort aufgestellt werden, der die Anforderungen an die Bodenbelastung erfüllt.
Lassen Sie den Whirlpool nicht über einen längeren Zeitraum leer stehen. Entleeren Sie den Pool vollständig, wenn er über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird. Setzen Sie den Whirlpool nicht dem direkten Sonnenlicht aus. Prüfen Sie ihn regelmäßig vor jedem Gebrauch. Wenn der Whirlpool nicht in Gebrauch ist, räumen Sie ihn sofort weg oder bewahren Sie ihn in einem geschlossenen Raum auf.
Öffnen Sie den oberen Deckel des Whirlpools, wenn die Blasenfunktion eingeschaltet ist.
Um eine Gefährdung durch unbeabsichtigtes Zurücksetzen des thermischen Schutzschalters zu vermeiden, darf dieses Gerät nicht über ein externes Schaltgerät, wie z. B. eine Zeitschaltuhr, gespeist oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der regelmäßig vom Versorgungsunternehmen ein- und ausgeschaltet wird.
Sobald der Whirlpool angeschlossen ist, finden Sie in den entsprechenden Kapiteln Einzelheiten zu Reinigung, regelmäßigen Kontrollen und anderen Wartungsarbeiten.
ERKLÄRUNG WHIRLPOOL-WARNZEICHEN
Aufsicht von Erwachsenen
Benutzerhandbuch lesen
Finger nicht in den Massagestrahl stecken
Kein Tauchen

## Slide 40
Zone 2
Zone 2
h
h
Zone 1
Zone 0
Zone 0
2.5 m
2.5 m
1.5 m
1.5 m
2.0 m
2.0 m
Warnung: Die Wasserschutzstufen des Geräts variieren in den verschiedenen Bereichen des Produkts, wie in der folgenden Abbildung dargestellt. (Die Installationsvorschriften entsprechen der Norm IEC 60364-7-702.)
ANMERKUNG - Die Maße der gemessenen Zone sind durch Wände und feste Trennwände begrenzt.
Zonen | Beschreibung der Zonen
Zone 0 | Zone 0 ist das innere Becken einschließlich eventueller Aussparungen in den Wänden oder im Boden.
Zone 1 | Zone 1 ist begrenzt durch Zone 0 Eine vertikale Ebene, die 2 m vom Beckenrand entfernt ist Den Boden oder die Fläche, die voraussichtlich von den Benutzern eingenommen wird Die horizontale Ebene, die 2,5 m über dem Boden oder der Oberfläche liegt
Zone 2 | Zone 2 ist begrenzt durch Eine vertikale Ebene außerhalb von Zone 1 und eine parallele Ebene, die 1,5 m von Zone 1 entfernt ist. Den Boden oder die Fläche, die von den Benutzern eingenommen werden soll.

## Slide 41
SPEZIFIKATIONEN
PRODUKTÜBERSICHT
Verpackungsinhalt
WHIRLPOOL |  |  |  |  |  |  | 
Modell Nr./ Code | Form | Sitzplatz- kapazität | Wasser- kapazität | Maße außen | Maße innen | Höhe | Gewicht
M-CA061 Carlton | Rund | 6 | 930 L (171 Gal.) | Ø2.04 m (80”) | Ø1.6 m (63”) | 0.70m (28”) | 42 kg (92.6 lbs)
M-OT061 Otium | Quadratisch | 6 | 930 L (245 Gal.) | 1.85 x 1.85 m (73” x 73”) | 1.45 x 1.45 m (57” x 57”) | 0.68m (27”) | 42 kg (92.6 lbs)
Spezifikationen Steuerungssystem | M-CA061 / M-OT061
Steuerung | AC 220-240V~ 50Hz
Nennleistung | 2300W
Heizung | 1500W
Massage-Luftgebläse | 3 Stufen (Stufe 1: 300 W, Stufe 2: 500 W, Stufe 3: 720 W)
Filterpumpe | 1800L/hr
Integrierter Ozongenerator | 5.5W, 30-50mg/hr
Düse | 220-240V / 225W 75 W x 3 Sätze, Strahldruck: über 0,5 bar, 6 hocheffiziente Hydro-Düsen
UVC-Strahlungsfluss | 2000uW
Obere Abdeckung | Rhino-Tech™ verstärktes PVC
Liner-Material | PVC + Premium-Rhino-Tech™ verstärktes PVC mit Mikro-MSpassima-Gewebe
HINWEIS: Die Zeichnungen dienen nur als Referenz. Die tatsächlichen Produkte können variieren. Nicht maßstabsgetreu.
Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen ausschließlich das von MSpa zur Verfügung gestellte Zubehör.
Geben Sie bei der Bestellung von Teilen unbedingt die MSpa- Modellnummer und-beschreibung an.
A. B.
C.
D.
E.
F.
I.
J.
G.
®
REF. NR. | TEILEBESCHREIBUNG
A | Whirlpool-Abdeckung mit Schnalle
B | Whirlpool-Wanne
C | Kabelgebundene Fernbedienung
D | Wärmeschutzmatte
E | Filterkartusche mit Netzabdeckung * 2 + Filterkartuschenbasis * 1
F | Aufblasschlauch
G | Aufblasbare Thermoabdeckung
H | Gartenschlauch-Adapter
I | Schraubenschlüssel
J | Reparatur-Set
H.
®

## Slide 42
●
●
●
●
●
Der Whirlpool kann von einer oder mehreren Personen in etwa 10 Minuten im Innen- oder Außenbereich installiert werden. Nur für den Haushaltsgebrauch. Der Whirlpool muss auf einer ebenen, glatten und tragenden Fläche aufgestellt werden, die die maximale Last des gefüllten Whirlpools mit der aufgefüh- rten maximalen Personenanzahl tragen kann. Wenden Sie sich zur Überprüfung der Anforderung an einen qualifizierten Auftragnehmer oder Bauingenieur.
Stellen Sie sicher, dass der Bereich unter oder um den Whirlpool herum frei von scharfen Gegenständen ist. Ungleichmäßige oder unebene Oberflächen können den Whirlpool beschädigen und Ihre Garantie ungültig machen. Sorgen Sie für eine ebene Oberfläche, bevor Sie den Whirlpool mit Wasser füllen.
Sorgen Sie für ein adäquates Entwässerungssystem um den Whirlpool herum, um überlaufendes Wasser und Spritzer zu vermeiden.
Stellen Sie sicher, dass um den Whirlpool herum genügend Freiraum für einen vollständigen Zugang zu den Wartungs- und/oder Instandhaltungsgeräten vorhanden ist.
Denken Sie bei der Positionierung des Whirlpools daran, die Lärmbelästigung so weit wie möglich zu minimieren.
●
●
●
ERSTBENUTZUNG UND VORBEREITUNG DER INSTALLATION
Standortvorbereitung und Anforderungen
Stellen Sie den Whirlpool nicht auf einer Grasfläche oder schmutzigem Boden auf, da dies die Menge des in den Whirlpool eindringenden Schmutzes erhöht und den Boden beschädigt.
Um eine längere Lebensdauer zu gewährleisten, lassen Sie den Whirlpool nicht dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt.
Halten Sie das Manometer stets innerhalb des gelben Bereichs, wenn Sie den Whirlpool bei einer Temperatur von mehr als 20 °C benutzen oder wenn Sie ihn kurzzeitig dem Sonnenlicht aussetzen.
Vermeiden Sie eine Installation oder Nutzung des Whirlpools im Freien bei einer Temperatur von unter 4 °C. Benutzen Sie den Whirlpool nicht, wenn das Wasser im Zirkulationssystem, in der Pumpe oder in den Rohrleitungen gefroren ist. Legen Sie eine Wärmeschutzmatte (optionales Zubehör) zwischen den Boden des Whirlpool und dem Bodengelände, um Wärmeverluste im unteren Teil des Whirlpools zu verhindern und eine bessere Wärmerückhaltung zu gewährleisten.
Zusätzliche Anforderungen für die Installation in Innenräumen
Feuchtigkeit ist ein natürlicher Nebeneffekt der Installation von Whirlpools in Innenräumen. Der Raum muss ordnungsgemäß belüftet werden, damit die Feuchtigkeit entweichen kann. Installieren Sie ein Belüftungssystem, um übermäßige Kondensationsfeuchtigkeit im Raum zu verhindern.
Stellen Sie sicher, dass der Whirlpool aus dem Gebäude entfernt werden kann, ohne einen Teil der Gebäudestruktur zu zerstören.
Berücksichtigen Sie alle örtlichen Vorschriften zu diesen Themen.
Zusätzliche Anforderungen für die Installation im Freien
PRCD-Prüfung
! WARNUNG
Gefahr eines Stromschlags: Dieses Produkt wird mit einer PRCD (einem Fehlerstromschutzschalter) geliefert, die sich am Ende des Netzkabels befindet. Die PRCD muss vor jeder Verwendung getestet werden. Verwenden Sie den Whirlpool nicht, wenn die PRCD nicht ordnungsgemäß funktioniert.
Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, bis der Fehler identifiziert und behoben ist. Wenden Sie sich an einen lizenzierten Elektriker, um den Fehler zu beheben. Die PRCD enthält keine wartungsfähigen Teile. Mit der Öffnung der PRCD erlischt die Garantie.
Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.
Drücken Sie die RESET-Taste auf der PRCD. Das Anzeigesymbol leuchtet rot auf.
Drücken Sie die TEST-Taste auf der PRCD. Die rote Farbe, die auf dem Indikator angezeigt wird, sollte verschwinden. Andernfalls ist die PRCD fehlerhaft. Verwenden Sie den Whirlpool nicht, wenn dieser defekt ist. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker, um den Fehler zu beheben.
Drücken Sie erneut die RESET-Taste auf der PRCD. Der Indikator sollte nun rot aufleuchten. Wenn dies der Fall ist, ist der Whirlpool einsatzbereit.
Anschluss der Whirlpool-Steuereinheit an externe Äquipotential-Verbindungsleiter
Ein qualifizierter Elektriker sollte die Whirlpool-Steuereinheit unter Verwendung eines massiven Kupferleiters von mindestens 1,5 mm² an den Äquipotential- anschluss des Haushalts anschließen.
2.
RESET TEST
RESET
Indikator
TEST
3.
RESET TEST
1. |  | Verwenden Sie
 |  | keine fehlerhaften
 |  | Steckdosen oder
 |  | Steckerleisten.
√ |  | 

## Slide 43
WICHTIG: LESEN SIE STETS DAS MANOMETER, UM SICHERZUSTELLEN, DASS DER WHIRLPOOL MIT DEM FÜR DIE BEDINGUNGEN RICHTIGEN LUFTDRUCK GEFÜLLT IST.
Stellen Sie sicher, dass das Manometer unter den folgenden Bedingungen auf den gelben Abschnitt zeigt GELB Nach dem Aufpumpen, vor dem Einfüllen des Wassers. Wenn der Whirlpool für längere Zeit unbeaufsichtigt bei einer Temperatur von mehr als 20 °C im Freien gelassen wird.
GELB GRÜN Stellen Sie sicher, dass das Manometer unter den folgenden Bedingungen auf den grünen Bereich zeigt Wenn der Whirlpool mit Wasser gefüllt ist. Wenn der Whirlpool in Gebrauch ist.
WARNUNG: Wenn das Manometer auf den weißen Bereich zeigt, ist der Luftdruck Ihres Whirlpools zu hoch. Drücken Sie den schwarzen Knopf an der Unterseite des Manometers, um etwas Luft abzulassen, bis der Zeiger in den grünen oder gelben Bereich zurückkehrt.
INSTALLATION DES WHIRLPOOLS
GELB
GRÜN
WEISS
GELB
UP + BUBBLE
HINWEIS: Verschieben Sie das gesamte Paket an den ausgewählten Standort. Ziehen Sie den Whirlpool nicht über den Boden, da dies zu Schäden und Auslaufen führen kann. Öffnen Sie den Karton vorsichtig, da dieser zur Lagerung des Whirlpools über einen langen Zeitraum oder bei Nichtbenutzung verwendet werden kann.
HINWEIS: Legen Sie alle Teile auf dem Boden aus und vergewissern Sie sich, dass sie alle verzeichnet sind. Bei fehlenden oder beschädigten Teilen wenden Sie sich an das entsprechende MSpa-Kundendienstzentrum.
ZUSAMMENFASSUNG
Aufpumpen der Wand der Whirlpool-Wanne
Nehmen Sie die Wärmeschutzmatte heraus und breiten Sie sie auf der leer geräumten Fläche aus. Breiten Sie dann die Whirlpool-Wanne über der Wärmeschutzmatte aus und richten Sie das Ablassventil auf einen geeigneten Abflussbereich. HINWEIS: Breiten Sie die Wärmeschutzmatte mit den Luftblasen nach unten über den geräumten Bereich aus, in dem Ihr Whirlpool stehen soll.
Drücken Sie gleichzeitig die BUBBLE- und die UP-Taste, um das automatische Aufpumpen zu starten.
Das Aufpumpen wird automatisch gestoppt, sobald der richtige Luftdruck erreicht ist. HINWEIS: Sie können das Aufpumpen auch jederzeit durch erneutes Drücken der BUBBLE-Taste stoppen.
Das Manometer sollte auf den gelben Bereich zeigen, nachdem das automatische Aufpumpen gestoppt wurde.
HINWEIS: Ihr Whirlpool muss von Zeit zu Zeit mit zusätzlicher Luft versorgt werden. Die Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht verändern den Druck auf die Whirlpool-Wanne und können einen gewissen Luftverlust verursachen. Schalten Sie alle Funktionen ab und halten Sie die BUBBLE-Taste länger als 3 Sekunden gedrückt, um mehr Luft hinzuzufügen, bis das Manometer auf den GELBEN Abschnitt (ohne Wasser) oder den GRÜNEN Abschnitt (mit Wasser) zeigt.

## Slide 44
Anmerkung: Lassen Sie die Abdeckung des Whirlpools immer zu, um den Wärmever- lust beim Erwärmen des Wassers zu minimieren.
Bedienung der Schnallenverriegelung
Einbau der Filterkartusche
Befestigen Sie die Filterkartuschenbasis am Einlassgitter der Whirlpool-Wanne (obere Position) und drehen Sie sie zur Sicherung leicht. HINWEIS: Die Filterkartuschenbasis ist so konstruiert, dass sie auf- und abgeschraubt werden kann. Üben Sie niemals Gewalt aus, da dies zu Schäden führen kann.
Legen Sie die Netzabdeckung auf die Filterkartusche und befestigen Sie die Filterkartusche mit der Basis.
HINWEIS: Füllen Sie zuerst die Whirlpool-Wanne, bevor Sie die Filterkartusche anbringen.
HINWEIS: Verwenden Sie immer eine Filterkartusche, wenn der Whirlpool in Gebrauch und mit Wasser gefüllt ist.
Befüllung des Whirlpools mit Wasser
Vergewissern Sie sich vor dem Befüllen mit Wasser, dass die Kappe des Bodenablassventils sicher verschlossen ist.
Füllen Sie die Whirlpool-Wanne mit frischem Wasser bis zu einem Niveau zwischen MIN und MAX, das auf der Innenseite der Whirlpool-Wand markiert ist.
WARNUNG: Überfüllen Sie den Whirlpool nicht.
Nutzen Sie den Whirlpool erst, wenn das Wasser Linie mit der Markierung MIN erreicht hat. Bewegen Sie den Whirlpool niemals, wenn er mit Wasser gefüllt ist.
Lassen Sie niemals Wasser mit einer Temperatur von mehr als 40 °C (104°F) direkt in den Whirlpool ein. Wir empfehlen Ihnen, die Whirlpool-Wanne mit lauwarmem Wasser zu füllen, um sie schneller zu heizen und Energie zu sparen.
Erwärmung des Wassers
Legen Sie die Thermoabdeckung und die Whirlpool-Abdeckung über die Whirlpool-Wanne und vergewissern Sie sich, dass die Schnallen der Whirlpool-Abdeckung geschlossen sind. Ziehen Sie die Schnallenriemen fest.
Vergewissern Sie sich, dass der Whirlpool an eine Steckdose angeschlossen ist, und lesen Sie den Abschnitt „Funktion der Fernbedienung“ für weitere
Einzelheiten zum Betrieb.
HINWEIS: Die stündliche Heizrate beträgt etwa 2 °C–2,5 °C für einen 2-Personen-Whirlpool oder einen quadratischen 4-Personen-Whirlpool, 1,5 °C–2 °C für einen runden 4-Personen-Whirlpool und 1,2 °C–1,8 °C für einen 6-Personen-Whirlpool.
Öffnen Sie das Luftventil (a) an der Thermoabdeckung. Stecken Sie den Aufblasschlauch (b) in das Ventil. Öffnen Sie das Luftventil (c) am Whirlpool. Achten Sie darauf, dass Sie das schwarze Ventil auswählen.
Drücken Sie die BUBBLE-Taste, um die Thermoabdeckung aufzupumpen, bis er sich fest, aber nicht hart anfühlt.
Drücken Sie die BUBBLE-Taste für mehr als 3 Sekunden, um das Aufpumpen zu stoppen. Lösen Sie den Aufblasschlauch vom Auslass des Luftgebläses und vom Ventil.
Setzen Sie die Luftventilkappe (c) wieder auf, schließen Sie dann das Aufblasventil
  und drücken Sie es hinein.
Abschließen
Aufschließen
(a)
(b)
(c)
(4)

## Slide 45
FUNKTION DER FERNBEDIENUNG
Heizknopf
LED-Display
BUBBLE-Taste
- Stellen Sie die Bläschenintensität mit dieser Taste ein (L1: 300 W, L2: 500 W, L3: 720 W)
Up-Taste
Filter-Taste
Timer-Taste
Down-Taste
JET-Taste
UVC-Taste
OZON-Taste
LED-Display
Drücken Sie nach dem Einschalten die RESET-Taste auf der PRCD. Das LED-Display zeigt automatisch die aktuelle Wassertemperatur an.
HINWEIS: Die tatsächliche Wassertemperatur kann von der auf dem LED-Bildschirm angezeigten Temperatur um bis zu ca. 1 °C abweichen.
JET-Taste
Drücken Sie die JET-Taste, um die Wasserstrahlmassagefunktion ein- und auszuschalten. Das Licht über der JET-Taste wird grün angezeigt, wenn es aktiviert ist.
HINWEIS: Die BUBBLE-Taste kann nur auf L1 oder L2 eingestellt werden, wenn das JET-System aktiviert ist.
HINWEIS: Das JET-System schaltet sich nach einer Stunde automatisch ab.
2. Durch Drücken der UP- oder DOWN-Taste beginnt das LED-Licht zu blinken. Wenn es blinkt, können Sie das Wasser auf die
gewünschte Temperatur einstellen (von 20 °C bis 40 °C). Die neue gewünschte Temperatureinstellung bleibt zur Bestätigung des neuen Wertes 3 Sekunden lang auf dem LED-Display stehen.
HINWEIS: Die Standard-Temperatur ist 38 °C.
HINWEIS: Wenn das Heizsystem eingeschaltet wird, startet das Filtersystem automatisch.
HINWEIS: Wenn die Wassertemperatur unter 1 °C liegt, wird das Vereisungsschutzsystem automatisch aktiviert, um das Wasser auf 3 °C zu erhitzen.
WICHTIG: Die folgenden Bedingungen führen zu einer langsamen Wassererwärmung
Eine Umgebungstemperatur von weniger als 10 °C.
Eine Windgeschwindigkeit im Freien von über 3,5–5,4 m/s.
Wenn die Bubble-Funktion während des Heizvorgangs aktiviert ist.
Wenn die Abdeckung des Whirlpools bei eingeschalteter Heizung nicht richtig aufgesetzt ist.
°C
°F
HEATER
HEIZSYSTEM
1. Drücken Sie die HEATER HEATER-Taste, um das Heizsystem ein-/auszuschalten. Wenn das Licht über der Heiztaste rot leuchtet, ist das Heizsystem aktiviert. Wenn das Licht grün leuchtet, hat das Wasser die eingestellte Temperatur erreicht und das Heizsystem wechselt in den
Stand-by-Betrieb.
UP DOWN
20-40°C
Jet-Betrieb |  |  | 
Stellen Sie die Strahldüsen (a) ein, um die Richtungen des Wasserstrahls zu ändern. Drehen Sie den Düsensteuerknopf (b), um die Einstellung des Wasserstrahls zu ändern. | (a) | close open | (b)

## Slide 46
SPRUDELMASSAGE
Drücken Sie die BUBBLE-Taste, um die Funktion einzuschalten, und halten Sie die BUBBLE-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die
Funktion auszuschalten. Die BUBBLE-Taste wird grün angezeigt, wenn sie aktiviert ist.
Die Sprudelmassage kann auf drei verschiedene Stufen eingestellt werden. Die Standardeinstellung ist die Stufe 2 (500 W). Drücken Sie die
BUBBLE-Taste, um die Einstellung auf Stufe 3 (720 W) umzuschalten. Drücken Sie sie erneut, um auf Stufe 1 (300 W) zu wechseln.
WICHTIG: Schalten Sie das Massagesystem nicht ein, wenn die Abdeckung angebracht ist. Im Inneren des Whirlpools kann sich Luft ansam- meln, was irreparable Schäden und Körperverletzungen verursachen kann.
HINWEIS: Die Sprudelmassagefunktion schaltet sich aus Sicherheitsgründen nach jeweils 20 Minuten Betrieb automatisch ab. Nach 10 Minuten kann sie durch erneutes Drücken der BUBBLE-Taste wieder aktiviert werden.
zur Aktivierung des Heizgeräts einstellen (von 1 bis 99 Stunden). Die gewünschte Timer-Einstellung bleibt zur Bestätigung des Wertes 3 Sekunden lang auf dem LED-Display stehen.
Änderung der Timer-Einstellung: Drücken Sie die Timer-Taste erneut und verwenden Sie die UP- oder DOWN-Taste zur Einstellung.
Aufhebung der Einstellung: Drücken Sie die TIMER-Taste 3 Sekunden lang.
HINWEIS: Durch Aktivieren des Heizsystems oder Neustart des Whirlpools wird die Timer-Einstellung aufgehoben.
UVC SANITIZER
Drücken Sie die UVC-Taste, um das UVC-Reinigungssystem ein-/auszuschalten. Wenn das Licht über dieser Taste grün leuchtet, ist das UVC-Reinigungssystem aktiviert.
OZON
Drücken Sie die OZON-Taste, um die Funktion ein-/auszuschalten. Die OZON-Taste leuchtet grün auf, wenn die Funktion aktiviert ist. Der Ozonator schaltet sich nach 2 Stunden Betriebsdauer automatisch ab.
HINWEIS: Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie nicht im Whirlpool baden, wenn die OZON-Funktion eingeschaltet ist. Die OZON-Funktion kann nicht eingeschaltet werden, wenn die JET- oder BUBBLE-Funktion eingeschaltet ist.
SICHERHEITSSPERRE
Sicherheitssperre wird die Fernbedienung deaktiviert und der Whirlpool behält alle vorherigen Einstellungen bei.
FILTER
FILTERUNG
Drücken Sie die FILTER FILTER-Taste, um die Funktion ein-/auszuschalten. Das Licht leuchtet grün auf, wenn die Funktion aktiviert ist.
HINWEIS: Das Filtersystem startet automatisch, wenn die Heizung oder die OZON oder die UVC-Desinfektion aktiviert werden.
HINWEIS: Nach dem Abschalten des Heizsystems stoppt das Filtersystem nach 30 Sekunden automatisch.
Erinnerung an die Reinigung der Filterkartusche: Wenn die FILTER-Taste blinkt oder rot angezeigt wird, muss die Filterkartusche gereinigt oder ausgetauscht werden. Sobald dies geschehen ist, drücken Sie 3 Sekunden lang die Filter-Taste, um die Erinnerung zurückzusetzen.
BUBBLE
TIMER
UP
2. Durch Drücken der UP- oder DOWN DOWN-Taste beginnt das LED-Licht zu blinken. Während es blinkt, können Sie die Stundenanzahl bis
Drücken Sie für 3 Sekunden gleichzeitig auf die UP UP- und DOWN DOWN-Tasten, um die Fernbedienung zu sperren/entsperren. Im Modus
Umschalttaste Celsius/Fahrenheit
Die Temperatur kann entweder in Celsius oder Fahrenheit angezeigt werden. Drücken Sie die DOWN DOWN-Taste 3 Sekunden lang, um zwischen den beiden Optionen zu wechseln.
1-99H
HEIZTIMER
Zum Einstellen der Stundenanzahl AB DEM ZEITPUNKT, an dem das Heizgerät aktiviert wird:
1. Drücken Sie die TIMER TIMER-Taste, um in den Voreinstellungsmodus zu gelangen. Die Taste wird grün angezeigt.
BUBBLE
3s
DOWN
UP + DOWN
3s

## Slide 47
WARTUNG UND EINSATZ VON WASSER-CHEMIKALIEN
VORSICHT: STELLEN SIE IMMER SICHER, DASS DER WHIRLPOOL VOR BEGINN DER WARTUNGSARBEITEN VOM STROMNETZ GETRENNT IST, UM VERLETZUNGS- ODER LEBENSGEFAHR ZU VERMEIDEN.
WARTUNG VON FILTERKARTUSCHEN
1. Kontrollieren und reinigen Sie die Filterkartusche nach jedem Gebrauch vorsichtig. Befolgen Sie die folgenden Schritte:
PARAMETER | TESTFREQUENZ | KORREKTES NIVEAU
pH-Wert | Täglich | 7,2–7,6 bei Verwendung von Chlor; 7,2–7,8 bei Verwendung von Brom
Freies Chlor | Täglich | 3-5 ppm
Bromrückstand | Täglich | 2-4 ppm
Gesamt-Alkalinität (TA) | Wöchentlich | 80-120 ppm
Gesamthärte (TH) | Wöchentlich | 200-500 ppm
HINWEIS:
Ein niedriger pH-Wert beschädigt den Whirlpool und die Pumpe. Bei Schäden, die durch ein chemisches Ungleichgewicht entstehen, erlischt die Garantie.
Ein hoher pH-Wert (hartes Wasser) führt zu weißen Gerinnseln im Inneren der Filterpumpe, die zu Pumpenschäden führen können.
HINWEIS: Wechseln Sie die Filterkartusche alle 3–5 Tage, oder wenn die Filterkartusche verschmutzt und verfärbt ist. Die Netzabdeckung kann je nach Zustand wiederverwendet werden.
HINWEIS: Wenn der Whirlpool mit Wasser gefüllt ist, sollte immer eine Filterkartusche auf dem Sockel installiert sein.
HINWEIS: Schalten Sie alle Funktionen aus, bevor Sie die Filterkartusche wechseln oder reinigen.
2. Wenn der Ein- oder Auslass des Whirlpools mit Schmutz verstopft ist, schrauben Sie die Kappe mit dem Schraubenschlüssel ab und reinigen Sie sie dann bei Bedarf.
HINWEIS: Stellen Sie vor dem Abschrauben des Teils sicher, dass der Whirlpool leer ist. Schrauben Sie es niemals ab, wenn der Whirlpool mit Wasser gefüllt ist!
WHIRLPOOL-WASSER
Wechseln Sie das Whirlpool-Wasser je nach Gebrauch alle 3–5 Tage. Bei sichtbarem Schmutz im Wasser oder bei trübem Wasser, das durch geeignete Chemikalien für das Wasser nicht aufgeklärt werden kann, wechseln Sie das Wasser und reinigen Sie den Whirlpool. Anweisungen dazu finden Sie im Abschnitt „Reinigung, Entleerung und Lagerung“.
Wir empfehlen, vor der Benutzung des Whirlpools zu duschen, da Kosmetikprodukte, Lotions und andere Rückstände auf der Haut die Wasserqualität schnell verschlechtern können.
Wenn der Whirlpool nicht in Gebrauch ist, decken Sie ihn mit der Schnallenabdeckung ab, um eine Verschmutzung zu vermeiden.
Verwenden Sie für den Whirlpool geeignete Chemikalien, um die richtigen Wasserbedingungen aufrechtzuerhalten. Schäden am Whirlpool, die durch den Missbrauch von Chemikalien oder die falsche Handhabung des Whirlpool-Wassers entstehen, sind nicht durch die Garantie abgedeckt. Weitere Informationen über die Verwendung von Chemikalien erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Spa- oder Whirlpool-Händler.
Abwasserentsorgung
Der Eigentümer des Whirlpools muss das Whirlpool-Wasser regelmäßig überprüfen und bei planmäßiger Wartung (falls erforderlich täglich) desinfiziert halten. Durch die Zugabe von Desinfektionsmitteln oder anderen Chemikalien werden Bakterien und die Vermehrung von Viren im Whirlpool-Wasser kontrolliert. Die Aufrechterhaltung des richtigen Wassergleichgewichts durch den angemessenen Einsatz von Desinfektionsmitteln ist der wichtigste Faktor für die Verbesserung der Lebensdauer und des Erscheinungsbildes des Whirlpools und gewährleistet sauberes, gesundes und sicheres Wasser.
Die Anwendung der richtigen Technik ist wichtig für die Prüfung und Aufbereitung des Whirlpool-Wassers. Wenden Sie sich an Ihren Whirlpool-Spezialisten, wenn Sie Fragen zu Chemikalien, Desinfektionsmitteln, Testsets oder Testverfahren haben.
Wasserbilanz
Befolgen Sie die folgenden Anweisungen, um Ihr Whirlpool-Wasser zu pflegen.

## Slide 48
Wasseraufbereitung:
Bei einem bestehenden Whirlpool ist empfehlenswert, alle Luftdüsen offen und die Ventile geschlossen zu halten, damit chemisch aufbereitetes Wasser durch alle Rohrleitungen gespült werden kann.
Befolgen Sie stets die Anweisungen des Chemikalienherstellers sowie die Gesundheits- und Gefahrenhinweise.
Vermischen Sie niemals Chemikalien miteinander. Geben Sie die Chemikalien separat in das Whirlpool-Wasser. Lassen Sie jede Chemikalie erst gründlich auflösen, bevor sie dem Wasser hinzugefügt wird.
Bitte beachten Sie, dass Chlor- und Bromprodukte niemals gemischt werden sollten. Dies ist äußerst gefährlich. Wenn Sie in der Regel Produkte auf Chlorbasis verwenden und auf Produkte auf Brombasis oder umgekehrt umsteigen möchten, ist es unbedingt erforderlich, dass Sie zuerst das Whirlpool-Wasser wechseln.
Fügen Sie keine Chemikalien hinzu, wenn der Whirlpool genutzt wird. Dies kann zu Haut- oder Augenreizungen führen.
Verwenden Sie nicht zu viele Chemikalien oder konzentriertes Chlor. Dies kann den Whirlpool beschädigen und eine potenzielle Gefahr für Ihre Haut darstellen. Bei unsachgemäßer Verwendung von Chemikalien erlischt die Garantie.
ENTLEERUNG, REINIGUNG UND LAGERUNG
Entleerung der Whirlpool-Wanne
Schalten Sie alle Funktionen aus.
Schließen Sie den Adapter des Ablassventils an einen Gartenschlauch an und richten Sie das andere Ende des Gartenschlauchs auf einen geeigneten Abflussbereich.
Entfernen Sie die Ablassventilkappe von der Außenseite der Whirlpool-Wanne und befestigen Sie den Ablassventil-Adapter am Ablassventil.
Öffnen Sie an der Innenseite der Whirlpool-Wanne die Kappe des Ablassventils. Das Wasser beginnt, aus dem Gartenschlauch herauszufließen.
Wenn das Wasser nicht mehr abfließt, heben Sie die Wand der Whirlpool-Wanne von der dem Abfluss gegenüberliegenden Seite an, leiten Sie das restliche Wasser zum Abfluss und entleeren Sie den Whirlpool vollständig.
Drücken Sie die BUBBLE-Taste, um den Whirlpool zu trocknen.
Verwenden Sie ein sauberes Handtuch, um restliches Wasser und Feuchtigkeit auf der Whirlpool-Wanne und der Steuereinheit des Whirlpools abzuwischen. Stellen Sie sicher, dass die Whirlpool-Wanne und die Steuereinheit des Whirlpools gründlich getrocknet werden.
Reinigung der Whirlpool-Wanne
Bei sichtbarem Schmutz im Wasser oder bei trübem Wasser, das durch geeignete Chemikalien für das Wasser nicht aufgeklärt werden kann, wechseln Sie das Wasser und reinigen Sie den Whirlpool. Sehen Sie sich den Abschnitt „Entleerung der Whirlpool-Wanne“ über die Entleerung des Whirlpools an.
Reinigen und/oder ersetzen Sie die leere Filterkartusche. Verwenden Sie einen Schwamm und eine milde Seifenlösung, um Schmutz oder Flecken auf der Innenseite der Whirlpool-Wand abzuwischen. Spülen Sie sie vor dem Nachfüllen gründlich mit sauberem Wasser ab.
WICHTIG: Verwenden Sie keine Stahlwolle, harte Bürsten oder scheuernde Reinigungsmittel.
Anweisungen zum Luftablassen
Luftentleerung des Whirlpools
Schrauben Sie das Ventil vollständig ab, um die Luft des Whirlpools abzulassen.
Sobald die Entlüftung abgeschlossen ist, setzen Sie die Kappe wieder auf.
Luftentleerung der Thermoabdeckung
Öffnen Sie die Ventilkappe, um die Luft aus der Thermoabdeckung abzulassen. Zur schnellen Luftentleerung wird der Halm (im Reparatursatz enthalten) in das Ventil eingeführt.
Sobald die Luftentleerung abgeschlossen ist, setzen Sie die Kappe wieder auf.
2
3
6
7
5
15
minutes
UP
DOWN
BUBBLE
TIMER
4

## Slide 49
Lagerung und Vorbereitung für spätere Nutzung
Entleeren und reinigen Sie den Whirlpool, indem Sie sich an die Abschnitte „Entleerung“ und „Whirlpool-Reinigung“ halten.
Beachten Sie die Anweisungen zum Entleeren und Abbau der Whirlpool-Wanne, der Whirlpool-Steuereinheit und der Thermoabdeckung.
Stellen Sie sicher, dass alle Whirlpool-Komponenten und Zubehörteile vor der Lagerung sauber und trocken sind. Trocknen Sie den Whirlpool vor dem Falten eine Stunde lang bei leichtem Sonnenlicht an der Luft.
Falten Sie die Whirlpool-Wanne locker und vermeiden Sie scharfe Ecken, um eine Beschädigung oder Undichtigkeit der Whirlpool-Auskleidung zu vermeiden.
Bereiten Sie eine neue zusätzliche Kartusche für die nächste Verwendung vor.
Lagern Sie den Whirlpool und das Zubehör in einer trockenen, temperierten Umgebung (zwischen 0 °C und 40 °C). Wir empfehlen, den Whirlpool mit Trockenmittel zu lagern.
Für die Lagerung wird die Originalverpackung empfohlen.
Füllen Sie den Whirlpool nach langer Lagerung mit sauberem Wasser und Desinfektion smittel und schalten Sie den FILTER vor der Verwendung mindestens 1 Stunde lang ein.
ENTSORGUNG UND UMWELTSCHUTZ
Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass das Produkt nicht zusammen mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf. Um eine mögliche Schädigung der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern, sollten Sie das Produkt verantwortungsbewusst recyceln, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern.
Informationen zur Entsorgung erhalten Sie bei Ihren lokalen Behörden.
Für die Rückgabe Ihres gebrauchten Gerätes nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, um es umweltgerecht zu recyceln.
SUN
LED-ANZEIGE | URSACHE | LÖSUNG
- - - | Signaldraht ist locker | Kontaktieren Sie das Servicezentrum von MSpa
 | Kommunikation fehlgeschlagen | Kontaktieren Sie das Servicezentrum von MSpa
F0 | Die Wassertemperatur liegt unter null Grad oder übersteigt 50 °C | Wechseln Sie das Wasser
 | Ausfall des Temperatursensors | Kontaktieren Sie das Servicezentrum von MSpa
F1 | Sofort nach Drücken von FILTER, HEATING oder UVC wird F1 angezeigt | Reinigen Sie die Teile und Rohre, durch die das Wasser fließt
 | 15 Sekunden nach dem Drücken von FILTER, HEATING oder UVC wird F1 angezeigt | Fügen Sie mehr Wasser hinzu, um die Mindestlinie zu erreichen Reinigen Sie die Teile und Rohre, durch die das Wasser fließt Kontaktieren Sie das Servicezentrum von Mspa
FEHLERBEHEBUNG
FEHLERCODE-TABELLE
®
Reparatur von Whirlpool-Wanne und aufblasbarer Thermo-Abdeckung
Verwenden Sie das beiliegende Reparaturpflaster, um eine eventuelle Einstichstelle zu reparieren:
Reinigen und trocknen Sie den zu reparierenden Bereich gründlich
Tragen Sie den Kleber auf den PVC-Flicken auf und befestigen Sie ihn schnell auf der beschädigten Oberfläche. (Klebstoff ist nicht enthalten)
Glätten Sie die Oberfläche, um alle Luftblasen zu entfernen, und lassen Sie sie 5–10 Minuten trocknen.
HINWEIS: Klebstoff ist nicht enthalten.
1
3
2
Loch

## Slide 50
PROBLEM | URSACHE | LÖSUNG
KEINE ANZEIGE AUF DEM BEDIENFELD | Ausfall der Steckdose | Wechseln Sie die Steckdose aus oder reparieren Sie die Steckdose vor dem Gebrauch
 | PRCD ist ausgeschaltet | Setzen Sie die PRCD zurück, indem Sie dem Abschnitt PRCD-Prüfung folgen
 | Drücken Sie den Reset-Knopf, das Bedienfeld wird nicht angezeigt | Kontaktieren Sie das Servicezentrum von MSpa
 | PRCD kaputt | Kontaktieren Sie das Servicezentrum von MSpa
UNDICHTER WHIRLPOOL | Die Ein- und Auslassverbindung des Whirlpools sind nicht richtig dicht | Ziehen Sie die Ein- und Ausgangsverbindung fest
 | Das Entleerungsventil ist nicht vollständiggeschlossen | Schließen Sie das Entleerungsventil. Kontaktieren Sie das Servicezentrum von MSpa, falls der Whirlpool danach immer noch undicht ist
 | Wasseraustritt aus der Whirlpool-Wanne | Reparieren Sie das undichte Loch/Spalt mit dem Reparaturset
KEIN RICHTIGES HEIZEN | Temperatur zu niedrig eingestellt | Stellen Sie eine höhere Temperatur ein
 | Verschmutzte Filterkartusche | Reinigen oder ersetzen Sie die Filterkartusche
 | Der Wasserstand liegt unter der Mindestwasserlinie | Fügen Sie mehr Wasser hinzu, um die Mindestlinie zu erreichen
 | Ausfall der Heizung | Kontaktieren Sie das Servicezentrum von MSpa
 | Die Filterpumpe FUNKTIONIERT NICHT | Siehe Abschnitt „DIE FILTERPUMPE FUNKTIONIERT NICHT“
LUFTAUSTRITT AUS DEM WHIRLPOOL | Das Luftventil ist locker | Pumpen Sie den Whirlpool auf, bis der gelbe Abschnitt des Manometers herausgedrückt wird. Stellen Sie sicher, dass das Ventil fest verschraubt ist. Ersetzen Sie das Ventil, falls erforderlich.
 | Loch oder Spalt an der Whirlpool-Wanne | Füllen Sie eine Spritzflasche mit Seifenwasser und sprühen Sie auf die Nähte. Wenn es ein Leck gibt, werden kleine Blasen herauskommen. Wenn Sie das Leck lokalisiert haben, reinigen und trocknen Sie die undichte Stelle und verwenden Sie dann das mit Ihrem Whirlpool gelieferte Reparaturpflaster. Beachten Sie den Reparaturabschnitt auf S. 15
UNSAUBERES WASSER | Das Wasser wird seit langer Zeit verwendet | Wechseln Sie das Wasser
 | Unzureichende Filterzeit | Verlängern Sie die Filterzeit
 | Verschmutzte Filterkartusche | Reinigen oder ersetzen Sie die Filterkartusche rechtzeitig
 | Unsachgemäße Wasserpflege | Beachten Sie die Anweisungen des Chemikalienherstellers
WHIRLPOOL MIT ANORMALER FORM | Zusätzlicher Luftdruck durch starke Sonneneinstrahlung | Prüfen Sie den Luftdruck und lassen etwas Luft ab, falls erforderlich. Bei heißem Wetter ist es ratsam zu prüfen, ob vorab etwas Luft abgelassen werden sollte, um mögliche Schäden am Whirlpool zu vermeiden.
MASSAGEFUNKTION FUNKTIONIERT NICHT | Automatisches Ausschalten für 10 Minuten | Nach 10 Minuten können Sie die Massagefunktion wieder anschalten
 | Interne Teile beschädigt | Kontaktieren Sie das Servicezentrum von MSpa
FILTERPUMPE FUNKTIONIERT NICHT | Filterkartusche durch Schmutz oder andere Gegenstände verstopft | Reinigen oder ersetzen Sie die Filterkartusche
 | Ausfall des Filtersystems | Kontaktieren Sie das Servicezentrum von MSpa
FEHLER DES OZONATORS | Der Wasserstand liegt unter der Mindestwasserlinie | Füllen Sie mehr Wasser ein, um die Mindestlinie zu erreichen
 | Interne Teile beschädigt | Kontaktieren Sie das Servicezentrum von MSpa
 | Die Filterpumpe funktioniert nicht | Siehe Abschnitt „FILTERPUMPE FUNKTIONIERT NICHT“
FEHLER BEIM AUTOMATISCHEN AUFPUMPEN | Der Whirlpool beginnt nicht mit dem Aufpumpen. | Kontaktieren Sie das Servicezentrum von MSpa
 | Der Whirlpool stoppt nicht mit dem Aufpumpen. | Kontaktieren Sie das Servicezentrum von MSpa
FEHLER DER JET-FUNKTION | Der Wasserstand liegt unter der Mindestwasserlinie | Fügen Sie mehr Wasser oberhalb der Mindestlinie hinzu
 | Wassereinlass blockiert | Reinigen Sie die Einlässe von Filterpumpe und Strahlpumpe
 | Die Filterpumpe funktioniert nicht | Siehe Abschnitt „FILTERPUMPE FUNKTIONIERT NICHT“

## Slide 51
Wo finde ich die Seriennummer?
Auf der Rückseite der Fernbedienung. Oder unten am Schaltkasten.
Wie finde ich meinen Service-Ansprechpartner?
Scannen Sie den unten stehenden QR-Code oder besuchen Sie https://www.the-mspa.com/after-sales.
Geben Sie die Seriennummer Ihres Whirlpools ein.
Dann wird Ihnen der entsprechende Dienstanbieter angezeigt.
WENDEN SIE SICH BEI PRODUKTBEZOGENEN FRAGEN ODER PROBLEMEN AN IHREN LOKALEN MSPA-HÄNDLER ODER IHR SERVICE-CENTER.
GARANTIE VON MSPA
MSpa® wurde mit Blick auf Zuverlässigkeit und Einfachheit hergestellt. Alle Produkte wurden vor dem Verlassen der Fabrik überprüft und für fehlerfrei befunden. MSpa bietet für dieses Produkt eine Garantie gegen Material- und Verarbeitungsfehler für einen Zeitraum von:
MSpa bietet für dieses Produkt eine Garantie gegen jegliche Material- und Verarbeitungsfehler für die folgende Dauer: EIN (1) Jahr.
Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum und MSpa verlangt die Vorlage des Original-Kaufbelegs, um das Datum festzustellen. Während der Garantiezeit repariert oder ersetzt MSpa nach eigenem Ermessen alle defekten Produkte. Für Ersatzprodukte oder reparierte Teile gilt die Garantie nur für den nicht abgelaufenen Teil der ursprünglichen Garantie.
Versandpolitik
Die Verbraucher tragen die Versand-/Frachtkosten, wenn sie defekte Teile an ein von MSpa autorisiertes Servicezentrum oder an ORPC - Oriental Recreational Products (Shanghai) Co., Ltd. zurücksenden.
Garantiebestimmungen
Diese Garantie gilt nicht für Defekte, die auf Fahrlässigkeit, Unfälle, Missbrauch oder andere Gründe zurückzuführen sind, die außerhalb der angemessenen Kontrolle von MSpa liegen. Sie gilt zudem unter anderem nicht für normale Abnutzung, Fahrlässigkeit oder Nichtbeachtung der Produktanweisungen, unsachgemäße oder unzureichende Wartung, Anschluss an eine ungeeignete Stromversorgung, chemische Wasserschäden, Verlust von Poolwasser, nicht autorisierte Produktmodifikationen oder Reparaturen, Verwendung für kommerzielle Zwecke, Feuer, Blitzschlag, Überschwemmung oder andere externe Ursachen.
Diese Garantie ist nur im Land des Kaufs und in Ländern gültig, in denen MSpa verkauft und dasselbe Modell mit identischen technischen Spezifikationen anbietet.
Garantieleistungen außerhalb des Kauflandes sind auf die Bestimmungen und Bedingungen der entsprechenden Garantie im Land der Dienstleistung beschränkt. Wenn die Kosten für die Reparatur oder den Ersatz nicht durch diese Garantie gedeckt sind, wird MSpa die Eigentümer informieren und die Kosten werden dem Eigentümer in Rechnung gestellt.
Diese Garantie gilt nur für den ursprünglichen Käufer und endet mit jeder Eigentumsübertragung.
Alle Reparaturen, für die Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden, müssen von ORPC durch einen akkreditierten Händler oder Vertreter vorab autorisiert werden. Dies gilt unter der Voraussetzung, dass das defekte Teil bei Bedarf an den Händler oder Vertreter unter Vorauszahlung der Transportkosten zurückgeschickt wird.
Der autorisierte Händler ist für alle Vor-Ort-Servicearbeiten, die an Ihrem Produkt von MSpa durchgeführt werden, verantwortlich. ORPC haftet nicht für die Kosten von Arbeiten, die von einer nicht autorisierten Serviceperson ausgeführt werden.
Für Produkte, die sowohl mit MSpa als auch mit dem Importeur gekennzeichnet sind, gilt ausschließlich die vom Importeur gewährte Garantie.
Garantie-Registrierung
Bitte bewahren Sie immer den Kaufbeleg und die Garantiekarte für den Fall einer zukünftigen Garantieanfrage auf. Alle Ansprüche müssen bei einem von MSpa autorisierten Händler oder Servicepartner eingereicht werden. Die Garantie-Kontaktinformationen befinden sich auf der Rückseite der Garantiekarte. Es ist wichtig, dass alle eingereichten Ansprüche alle notwendigen Informationen enthalten, einschließlich Kundenname, Kaufbeleg, Seriennummer, Produktnummer, Problem und angeforderte Teile.

## Slide 52
Manual de instrucciones
Debido al continuo proceso de mejora de sus productos, MSpa se reserva el derecho a modificar las características y el aspecto de sus productos, lo que puede dar lugar a la actualización del manual de instrucciones sin previo aviso.
®
www.the-mspa.com
 | ¿DUDAS? ¿PROBLEMAS?¿PARTES FALTANTES? Para consuitar FAQ, manuales, vídeos ocomprar piezas de repuesto, visite www.the-mspa.com/support
NO LO DEVUELVA A LA TIENDA | 
ES
M-CA061 M-OT061
Carlton Otium

## Slide 53
ENTRE EN EL MUNDO DE MSPA
Bienvenido/a:
Gracias por elegir MSpa y por confiar en nuestra marca. Estamos seguros de que disfrutará de las numerosas ventajas de utilizar los productos de MSpa durante años.
Para guiarle a lo largo de su experiencia inicial con MSpa, nos complace presentarle este manual de instruccio- nes. Por favor, lea este manual cuidadosamente antes de usar el producto por primera vez.
Estamos encantados de darle la bienvenida a la familia MSpa y esperamos compartir con usted toda nuestra gran experiencia.
¡Disfrute de su MSpa!
ÍNDICE
Medidas de precaución............................………………………….........…………………….............................. 3
Características…………………………………........................................................................................……... 7
Descripción del producto……………............................……..............................................................……….... 7
Primer uso y preparación de la instalación...................................................................................................... 8
Configuración del spa....................................................................................................................................... 9
Funcionamiento del mando……………………................................................................................................ 11
Mantenimiento del agua y productos químicos……………...................……..….............................................. 13 Vaciado, limpieza y almacenamiento............................................................................................................... 14
Eliminación y preservación medioambiental......….......................................................................................... 15
Solución de problemas……………...……………………….….........................................…............................. 15
Garantía limitada de MSpa ........………....................................………........................................................... 17
Sitio web oficial de MSpa
Vídeos de configuración de MSpa
Registro de la garantía MSpa
Lista de centros de asistencia de MSpa
2

## Slide 54
MEDIDAS DE PRECAUCIÓN
Por su propia seguridad y la de su producto, asegúrese de tomar las siguientes medidas de precaución. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar daños materiales, lesiones graves o incluso la muerte. La instalación o utilización indebidas anularán la garantía.
ASEGÚRESE DE LEER, ENTENDER Y SEGUIR TODAS LAS INSTRUCCIONES - GUARDE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS
! PELIGRO
Riesgo de ahogamiento accidental. Deben adoptarse precauciones extremas para evitar el acceso no autorizado de niños.
Riesgo de ahogamiento. Inspeccione la cubierta del spa regularmente para ver si hay fugas, desgaste prematuro, daños o signos de deterioro. No utilice nunca una cubierta desgastada o dañada: no proporcionará el nivel de protección necesario para evitar el acceso no supervisado de un niño al spa.
Riesgo de ahogamiento. Cierre siempre la cubierta del spa después de cada uso.
Riesgo de lesiones. Los accesorios de succión de este spa tienen un tamaño que coincide con el flujo de agua específico creado por la bomba. No utilice nunca el spa si falta algún accesorio de succión o hay alguno roto. No sustituya nunca un accesorio de succión por otro incompatible.
Riesgo de lesiones. Si el cable de alimentación está dañado, debe sustituirlo el fabricante, un servicio de reparación o una persona de cualificación similar para evitar riesgos.
Riesgo de descarga eléctrica. No permita la presencia de ningún aparato eléctrico, como luces, teléfonos, radios o televisores, a menos de 1,5 m (5 pies) de un jacuzzi.
Riesgo de descarga eléctrica. No use el spa cuando esté lloviendo o haya truenos o rayos.
! ADVERTENCIA
Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no utilice alargaderas, temporizadores, adaptadores de enchufe ni enchufes transformadores para conectar la unidad al suministro eléctrico. Conéctela a una toma de corriente correctamente ubicada.
Este aparato, con sus elementos calefactores incorporados, debe conectarse a una toma de corriente con conexión a tierra con un cable de alimentación provisto de un enchufe y un PRCD (dispositivo portátil de corriente residual) con una corriente de activación de 10 mA.
Este aparato con toma de tierra solo debe conectarse directamente a una toma de corriente con conexión a tierra para cableado fijo.
Las partes que contengan componentes bajo tensión, excepto aquellas partes suministradas con un voltaje extrabajo de seguridad que no supere los 12 V, deben ser inaccesibles para cualquier persona que use el spa.
Las piezas que lleven componentes eléctricos incorporados, excepto los dispositivos de control remoto, deben situarse o sujetarse de manera que no puedan caer dentro del spa.
La instalación eléctrica debe cumplir los requisitos y normativas locales.
El mando con cable debe guardarse correctamente en el bolsillo lateral cuando no se esté utilizando para prote- gerlo de caídas y otros peligros.
Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos suficientes siempre que estén supervisados o hayan sido instruidos sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato ni realizar ninguna tarea de limpieza o mantenimiento en lugar del usuario sin supervisión.
Para reducir el riesgo de lesiones, mantenga a los niños alejados de este aparato a menos que sean estrechamente supervisados en todo momento.
Para reducir el riesgo de ahogamiento infantil, vigile a los niños en todo momento. Sujete y cierre la cubierta del spa después de cada uso.
3

## Slide 55
4
Asegúrese de que el suelo pueda soportar la carga prevista, que se puede consultar en la sección Característi- cas. Debe calcular la carga de agua prevista en función de la capacidad más el peso total.
Se debe proveer un sistema de drenaje adecuado alrededor del spa para evacuar el agua desbordada.
Para reducir el riesgo de lesiones:
  Se aconseja utilizar temperaturas del agua más bajas para niños pequeños y cuando se utilice el spa durante más de 10 minutos. Para evitar la posibilidad de que se produzca una hipertermia (estrés por calor), se recomienda que la temperatura media del agua del spa no supere los 40 °C (104 °F).
  Puesto que la temperatura excesiva del agua tiene un alto potencial para causar daños en el feto durante los primeros meses del embarazo, las mujeres embarazadas o que puedan estarlo deben limitar la temperatura del agua del spa a 38 °C (100 °F) como máximo.
  Antes de entrar en el spa o jacuzzi, el usuario debe medir la temperatura del agua con un termómetro preciso, ya que la tolerancia de los dispositivos reguladores de la temperatura del agua puede variar.
  El consumo de alcohol, drogas o medicamentos antes o durante el uso del spa puede llevar a la inconsciencia con la posibilidad de ahogarse.
  El consumo de alcohol, drogas o medicamentos puede aumentar considerablemente el riesgo de hipertermia mortal en los spas.
  Las causas y los síntomas de la hipertermia pueden describirse de la siguiente manera: la hipertermia se produce cuando la temperatura interna del cuerpo alcanza un nivel varios grados por encima de la temperatu ra corporal normal de 37 °C (98,6 °F). Los síntomas de hipertermia incluyen aumento de la temperatura interna del cuerpo, mareos, letargo, somnolencia y desvanecimientos. Entre los efectos de la hipertermia figuran: incapacidad para percibir el calor, incapacidad para percatarse de la necesidad de salir del spa, falta de conciencia del peligro inminente, daños fetales en mujeres embarazadas, incapacidad física para salir del spa y pérdida de consciencia que puede conllevar el riesgo de ahogarse.
  Las personas obesas o con antecedentes de enfermedades cardíacas, tensión arterial alta o baja, problemas del sistema circulatorio o diabetes deben consultar con un médico antes de utilizar un spa.
  Las personas que tomen medicamentos deben consultar con un médico antes de usar un spa, ya que algunos medicamentos pueden provocar somnolencia o afectar al ritmo cardíaco, la presión arterial o la circulación.
  Consulte con un médico antes de usar el spa si está embarazada, padece diabetes, tiene problemas de salud o está bajo algún tratamiento médico.
Las personas afectadas por una enfermedad infecciosa no deben utilizar un spa o jacuzzi.
Para evitar lesiones, tenga cuidado al entrar y salir del spa o jacuzzi.
Las temperaturas del agua que superen los 40 °C (104 °F) pueden ser perjudiciales para la salud.
No utilice nunca un spa o jacuzzi en solitario ni permita que otras personas lo utilicen solas.
No utilice un spa o jacuzzi inmediatamente después de hacer ejercicio intenso.
El calor del spa combinado con alcohol, drogas o medicamentos puede causar pérdidas de consciencia.
Salga inmediatamente si se siente incómodo/a, mareado/a o somnoliento/a. El calor del spa puede causar hipertermia e inconsciencia. Para evitar la congelación, el spa no debe exponerse a temperaturas inferiores a 0 °C (32 °F) cuando todavía haya agua en su interior. Es útil colocar una alfombrilla que sirva de barrera de tempera- tura entre el spa y el suelo. También se puede utilizar una alfombrilla similar hecha de espuma o cualquier otro material con propiedades de barrera térmica. No encienda el spa cuando el agua esté congelada.
No vierta nunca agua con una temperatura superior a 40 °C (104 °F) en el spa directamente.
Desenchufe siempre el producto de la toma de corriente antes de retirarlo, limpiarlo, revisarlo o hacer cualquier ajuste.
No salte ni se zambulla nunca en un spa ni en ninguna otra masa de agua poco profunda.
No debe situarse ninguna pieza del aparato eléctrico encima del spa durante su uso.
No entierre el cable eléctrico. Ubique el cable donde no pueda ser dañado por cortadoras de césped, recortado- ras de setos ni ningún otro aparato.
No intente enchufar ni desenchufar el producto mientras esté en el agua ni cuando tenga las manos mojadas.
No utilice el spa si lo recibe dañado o tiene algún problema de funcionamiento.
Póngase en contacto con el centro de asistencia de MSpa si necesita más instrucciones.
Mantenga a todas las mascotas lejos del spa para evitar daños.

## Slide 56
No añada aceite de baño ni sales de baño al agua del spa.
Evite en todo momento meter la cabeza en el agua.
No trague agua del spa.
El spa contiene un emisor de UVC. Para reemplazar o reparar el emisor de UVC, contacte con un profesional.
El uso accidental del aparato o el deterioro de la estructura pueden provocar escapes de la peligrosa radiación UVC. La radiación UVC, incluso en pequeñas dosis, puede causar daños en los ojos y la piel.
ADVERTENCIA: no ponga en funcionamiento el emisor de UVC cuando se haya quitado el aparato del recinto.
! ATENCIÓN
Añada siempre productos químicos al agua, nunca agua a los productos químicos. Añadir agua a los productos químicos puede causar vapores fuertes o reacciones violentas y peligrosas pulverizaciones químicas.
En el caso del agua que ya se ha utilizado, deshágase de ella rápidamente o utilice productos químicos para su limpieza.
Normalmente se recomienda vaciar y volver a llenar el spa con agua limpia cada 3-5 días.
Utilice el kit químico de desinfección de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
No deje ni instale el spa con una temperatura inferior a 4 °C (39 °F) si el calentador no está funcionando.
Entre y salga siempre del spa o jacuzzi despacio y con precaución. Tenga aún más cuidado si el suelo está mojado.
Para evitar daños en la bomba, no encienda nunca el spa o jacuzzi si no está lleno hasta la línea mínima de agua.
El spa o jacuzzi solo debe colocarse en un lugar debidamente preparado que cumpla el requisito de carga soportada por el suelo.
No deje el spa vacío durante un largo período de tiempo. Vacíelo completamente si no se va a utilizar durante un largo período de tiempo. No exponga el spa a la luz solar directa. Revíselo regularmente antes de cada uso. Cuando el spa no esté en uso, guárdelo inmediatamente o manténgalo en un área cerrada.
Abra la cubierta superior del spa cuando la función de burbujas esté activada.
Para evitar riesgos debidos al reajuste involuntario de la desconexión térmica, este aparato no debe alimentarse mediante un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni conectarse a un circuito que la compañía eléctrica encienda y apague periódicamente.
Una vez instalado el spa, consulte las secciones correspondientes a la limpieza, las revisiones periódicas y otras tareas de mantenimiento.
EXPLICACIÓN DE LAS ADVERTENCIAS DEL SPA
Supervisión de adultos
5
Lea el manual de instrucciones
No poner los dedos en el chorro de masaje
No bucear

## Slide 57
Zone 2
6
Zone 2
h
h
Zona 1
Zona 0
Zonax 0
2.5 m
2.5 m
1.5 m
1.5 m
2.0 m
2.0 m
Advertencia: los niveles de protección del agua del aparato varían en las diferentes zonas del artículo, como se muestra en el siguiente diagrama. (Las normas de instalación cumplen la norma IEC 60364-7-702.)
NOTA - las dimensiones de la zona medida están limitadas por las paredes y los tabiques fijos.
Zonas | Descripción de las zonas
Zona 0 | La zona 0 es el interior del spa incluido cualquier recoveco de las paredes o el suelo.
Zona 1 | La zona 1 está delimitada por Zona 0 Un plano vertical de 2 m desde el borde del spa El suelo o la superficie prevista para que la ocupen los usuarios El plano horizontal de 2,5 m por encima del suelo o la superficie
Zona 2 | La zona 2 está delimitada por Un plano vertical externo a la zona 1 y un plano paralelo a 1,5 m del primero. El suelo o la superficie prevista para que la ocupen los usuarios.

## Slide 58
CARACTERÍSTICAS
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Contenido del paquete
Características del sistema de control | M-CA061 / M-OT061
Sistema de control | AC 220-240V~ 50Hz
Nivel de potencia | 2300W
Calentador | 1500W
Soplador de aire de masaje | 3 niveles (Nivel 1: 300 W, Nivel 2: 500 W, Nivel 3: 720 W)
Bomba de filtro | 1800L/hr
Generador de ozono integrado | 5.5W, 30-50mg/hr
Chorro | 220-240V / 225W 75 W x 3 juegos, presión de chorro: por encima de 0,5 bar, 6 hidrochorros de alta eficiencia
Flujo radiante UVC | 2000uW
Tapa superior | PVC reforzado Rhino-Tech™
Material de revestimiento | PVC + PVC premium reforzado Rhino-Tech™ con tejido Micro MSpassima
JACUZZI |  |  |  |  |  |  | 
Modelo N.º / Código | Forma | Núm, de plazas | Capacidad de agua | Dimensiones exteriores | Dimensiones interiores | Altura | Peso
M-CA061 Carlton | Cuadrada | 6 | 930 L (171 Gal.) | Ø2.04 m (80”) | Ø1.6 m (63”) | 0.70m (28”) | 42 kg (92.6 lbs)
M-OT061 Otium | Redonda | 6 | 930 L (245 Gal.) | 1.85 x 1.85 m (73” x 73”) | 1.45 x 1.45 m (57” x 57”) | 0.68m (27”) | 42 kg (92.6 lbs)
NOTA: Los dibujos son solo indicativos. Los productos reales pueden ser distintos. No a escala.
Por motivos de seguridad, utilice exclusivamente accesorios proporciona- dos por MSpa.
Cuando pida piezas, no olvide indicar el número de modelo y la descripción del MSpa.
A. B.
C.
D.
E.
F.
I.
J.
G.
®
REF. NR. | TEILEBESCHREIBUNG
A | Cubierta del spa con hebillas
B | Bañera del spa
C | Mando con cable
D | Alfombrilla de preservación del calor
E | Cartucho de filtro con cubierta de malla x2 + Base del cartucho de filtro x1
F | Manguera de inflado
G | Cámara inflable
H | Adaptador de manguera de jardín
I | Llave inglesa
J | Kit de reparación
H.
®
7

## Slide 59
El spa se puede instalar en el interior o en el exterior en unos 10 minutos por una o varias personas. Solo para uso doméstico.
El spa debe instalarse en una superficie plana, lisa y de apoyo que soporte la carga máxima del spa lleno con el número máximo de ocupantes indicado. Consulte con un especialista cualificado o un ingeniero estructural para verificar este requisito.
Revise la zona para asegurarse de que no haya objetos punzantes debajo ni alrededor del spa. Las superficies irregulares o poco sólidas pueden dañar el spa y anular la garantía. Nivele la superficie antes de llenar el spa de agua.
Proporcione un sistema de drenaje adecuado alrededor del spa para evacuar el agua de los desbordamientos y salpicaduras.
Asegúrese de que haya suficiente espacio alrededor del spa para acceder perfectamente al aparato al efectuar tareas de mantenimiento o reparación. Intente posicionar el spa de modo que se minimicen las molestias sonoras tanto como sea posible.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
PRIMER USO Y PREPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN
Requisitos y preparación del lugar
No coloque el spa sobre el césped ni sobre tierra, ya que al hacerlo aumentaría la cantidad de escombros que entran en el spa y dañaría el suelo. Para asegurarse una vida útil más larga, no deje la bañera del spa expuesta a la luz solar directa.
Mantenga siempre el manómetro dentro de la sección amarilla cuando utilice el spa a una temperatura superior a 20 °C (68 °F) o cuando lo exponga a la luz del sol por un breve periodo de tiempo.
No instale ni use el spa en el exterior a una temperatura inferior a 4 °C (39 °F). No use el spa cuando el agua del interior del sistema de circulación, la bomba o las tuberías esté congelada. Ponga una alfombrilla de preservación del calor (accesorios opcionales) entre la base del spa y el suelo para evitar la pérdida de calor por el fondo del spa y conseguir una mayor retención del calor.
Requisitos adicionales para la instalación en interiores
La humedad es un efecto secundario natural de la instalación de un spa en el interior. La habitación debe ventilarse adecuadamente para que se disipe la humedad. Instale un sistema de ventilación para evitar el exceso de humedad por condensación en la habitación.
Asegúrese de que el spa se pueda retirar del edificio sin destruir ninguna parte de la estructura construida.
Tenga en cuenta la normativa local sobre estos temas.
Requisitos adicionales para la instalación en exteriores
Prueba del PRCD
! ADVERTENCIA
Riesgo de descarga eléctrica: este producto se suministra con un PRCD situado en el extremo del cable de alimentación. Hay que probar el PRCD antes de cada uso. No utilice el spa si el PRCD no funciona correctamente.
Desconecte el cable de alimentación hasta que se haya identificado y corregido el fallo. Póngase en contacto con un electricista profesional para reparar la avería. No hay piezas reparables dentro del PRCD. Abrir el PRCD anulará la garantía.
Enchufe el aparato a la red eléctrica.
Pulse el botón REINICIO del PRCD. El indicador se pondrá en rojo.
Pulse el botón PRUEBA del PRCD. El color rojo del indicador debería desaparecer. De lo contrario, el PRCD es defectuoso. En tal caso, no utilice el spa. Póngase en contacto con un electricista cualificado para reparar la avería.
Pulse el botón REINICIO del PRCD de nuevo. El indicador debería ponerse en rojo. Cuando lo haga, el spa estará listo para su uso.
Unidad de control del spa conectada a los conductores de enlace equipotencial externos
Un electricista cualificado debe cablear la unidad de control del spa uniéndolo al terminal equipotencial de la vivienda usando un conductor de cobre sólido de 1,5 mm² como mínimo.
2.
RESET TEST
REINICIO
Indicador
PRUEBA
3.
RESET TEST
1. |  | No utilice enchufes ni regletas o ladrones defectuosos.
√ |  | 
8

## Slide 60
CONFIGURACIÓN DEL SPA
IMPORTANTE: LEA SIEMPRE EL MANÓMETRO PARA ASEGURARSE DE QUE EL SPA ESTÉ LLENO CON LA PRESIÓN DE AIRE ADECUADA PARA LAS CONDICIONES.
AMARILLO Asegúrese de que el manómetro apunta a la sección amarilla en las siguientes condiciones: Después del inflado, antes de llenar de agua el spa. Cuando deje el spa al aire libre sin vigilancia durante largos períodos de tiempo a una temperatura superior a 20 °C (68 °F).
AMARILLO Asegúrese de que el manómetro apunta a la sección verde en las siguientes condiciones: VERDE Cuando el spa esté lleno de agua. Cuando se esté utilizando el spa.
ADVERTENCIA: si el manómetro señala a la sección blanca, la presión del aire del spa es demasiado alta. Gire ligeramente la tapa de la válvula en sentido contrario a las agujas del reloj para soltar un poco de aire. Luego apriete la tapa una vez que el puntero vuelva a la sección verde o amarilla.
NOTA: Lleve el paquete entero a la ubicación seleccionada. No arrastre la bañera del spa por el suelo porque podría dañarla y causar fugas. Abra la caja con cuidado para que pueda utilizarse para guardar el spa durante largos períodos o cuando no se use.
NOTA: Ponga todas las piezas en el suelo y asegúrese de que no falte ninguna. Si faltan piezas o alguna está dañada, póngase en contacto con el correspondiente centro de servicio posventa de MSpa.
MONTAJE
Inflar la pared de la bañera del spa
Saque la alfombrilla para el suelo y extiéndala en la zona despejada. Luego extienda la bañera del spa sobre la alfombrilla y ponga la válvula de vaciado apuntando hacia una zona adecuada para el vaciado. NOTA: ponga la alfombrilla con las burbujas hacia abajo en la zona despejada donde piense instalar el spa.
Pulse el botón BURBUJAS y el botón ARRIBA al mismo tiempo para iniciar el autoinflado.
El inflado se detendrá automáticamente una vez que se alcance la presión de aire adecuada. NOTA: también puede detener el inflado en cualquier momento pulsando de nuevo el botón BURBUJAS.
El manómetro debe señalar la sección amarilla después de que se detenga el autoinflado.
NOTA: el spa requerirá que se añada aire adicional de vez en cuando. Los cambios de temperatura del día a la noche modificarán la presión del spa y pueden causar cierta cantidad de desinflado. Apague todas las funciones y mantenga pulsado el botón BURBUJAS durante más de 3 segundos para añadir más aire, hasta que el manómetro señale la sección AMARILLA (sin agua) o VERDE (con agua).
AMARILLO
VERDE
BLANCO
AMARILLO
UP
+
BUBBLE
9

## Slide 61
Nota: mantenga siempre la cubierta del spa puesta para minimizar la pérdida de calor al calentar el agua.
Cierre de las hebillas
Instalar el cartucho del filtro
Coloque la base del cartucho del filtro en la rejilla de entrada de la bañera del spa (posición superior) y gírela ligeramente para sujetarla. NOTA: la base del cartucho del filtro está diseñada para enroscarla y desenroscarla. No haga fuerza nunca, ya que podría causar daños.
Ponga la cubierta de malla en el cartucho del filtro y luego sujete el cartucho del filtro a la base.
NOTA: infle la bañera del spa primero, antes de instalar el cartucho del filtro.
NOTA: utilice siempre un cartucho de filtro cuando el spa esté en uso y lleno de agua.
Llenar de agua el spa
Antes de llenar el spa de agua, asegúrese de que la tapa de la válvula de vaciado inferior esté bien cerrada.
Llene de agua la bañera del spa hasta un nivel situado entre las marcas MIN y MAX del interior de la pared del spa.
ADVERTENCIA: No llene demasiado el spa.
No ponga el spa en funcionamiento hasta que el agua llegue a la línea MIN. No mueva nunca la bañera del spa con agua en su interior.
No vierta nunca agua con una temperatura superior a 40 °C (104°F) en el spa directamente. Le recomendamos que llene la bañera del spa con agua tibia para calentarla más rápidamente y ahorrar energía.
Calentar el agua
Ponga la cámara de aire del spa y la tapa del spa sobre la bañera del spa, asegúrese de que las hebillas de la tapa estén cerradas y apriete bien las correas de las hebillas.
Asegúrese de que el spa esté conectado a un enchufe eléctrico y consulte la sección «Funcionamiento del mando» para más información sobre su funcionamiento.
HINWEIS:
La velocidad de calentamiento por hora es de alrededor de 2-2,5 °C (2,5-3,5 °F) en un spa de 2 personas o un spa cuadrado de 4 personas, 1,5-2 °C (2,5-3,5 °F) en un spa redondo de 4 personas y 1,2-1,8 °C
(2-3 °F) en un spa de 6 personas.
1. Abra la válvula de aire (a) de la cámara. Inserte la manguera de inflado (b) en la v álvula. Abre la válvula de aire (c) de la bañera del spa. Asegúrese de seleccionar la negra.
Pulse el botón BURBUJAS para inflar la cámara hasta que esté firme al tacto pero no dura.
Pulse el botón BURBUJAS durante más de 3 segundos para detener el inflado. Desconecte la manguera de inflado de la salida del soplador de aire y de la válvula.
Ponga el tapón de la válvula de aire (c) de nuevo en su sitio, cierre la válvula de inflado y apriétela hacia dentro (a).
Cerrar
Abrir
(a)
(b)
(c)
(4)
10

## Slide 62
FUNCIONAMIENTO DEL MANDO
Botón Calentador
Pantalla LED
Botón Burbujas
- Ajuste el nivel de burbujas pulsando el botón (L1: 300 W, L2: 500 W, L3: 720 W)
Botón Arriba
Botón Filtro
Botón Programador
Botón Abajo
Botón CHORRO
Botón UVC
Botón OZONO
Pantalla LED
Una vez encendido, pulse REINICIO en el PRCD. En la pantalla LED aparece la temperatura actual del agua automáticamente.
NOTA: la temperatura real del agua puede diferir de la temperatura que aparece en la pantalla LED en unos 1 °C.
Botón CHORRO
Pulse el botón CHORRO para activar y desactivar la función de masaje con chorro de agua. La luz que está sobre el botón CHORRO se pondrá en verde al activarse.
NOTA: El botón BURBUJAS solo se puede poner en L1 o L2 cuando el sistema CHORRO está activado.
NOTA: El sistema CHORRO se apagará automáticamente al cabo de una hora.
CALENTAR
1. Pulse el botón CALENTADOR cpara encender o apagar el sistema de calentamiento. Cuando la luz de encima de ese botón está roja,
°C
°F
HEATER
HEATER
el sistema de calentamiento se activa. Cuando la luz se pone en verde, el agua está a la temperatura configurada y el sistema de calenta miento se pone en reposo.
2. Al pulsar el botón ARRIBA UP o ABAJO DOWN la pantalla LED empezará a parpadear. Cuando esté parpadeando, puede ajustar el agua a la temperatura deseada (de 20 a 40 °C ). La nueva temperatura deseada configurada permanecerá en la pantalla LED 3 segundos para confirmar el nuevo valor.
NOTA: la temperatura por defecto es 38 °C.
NOTA: si se enciende el sistema de calentamiento, el sistema de filtrado se iniciará automáticamente.
NOTA: cuando la temperatura del agua esté por debajo de 1 °C (33,8 °F), el sistema antihielo se activará automáticamente para calentar el agua a 3 °C (37,4 °F).
IMPORTANTE: las siguientes condiciones harán que se ralentice el calentamiento del agua
Una temperatura ambiente inferior a 10 °C (50 °F).
Una velocidad del viento al aire libre superior a 3,5-5,4 m/s (8-12 m/h).
Que la función de burbujas de aire esté activada cuando el calentador está encendido.
Que la cubierta del spa no esté bien colocada cuando el calentador está encendido.
20-40°C
Funcionamiento de los chorros |  |  | 
Ajuste las boquillas de los chorros (a) para cambiar la dirección del |  |  | 
chorro de agua. | (a) |  | (b)
Gire la perilla de control del chorro (b) para cambiar la configuración |  | close open | 
de la corriente de agua. |  |  | 
11

## Slide 63
MASAJE DE BURBUJAS
Pulse el botón BURBUJAS para encender la función. Mantenga pulsado el botón BURBUJAS durante 3 segundos para apagar la
función. El botón BURBUJAS se pone en verde cuando está activado.
Las BURBUJAS se pueden configurar en tres niveles diferentes. La configuración predeterminada es el nivel 2 (500 W). Pulse el botón
BURBUJAS para cambiar la configuración al nivel 3 (720 W). Púlselo de nuevo para cambiar al nivel 1 (300 W).
IMPORTANTE: no encienda el sistema de masaje cuando esté puesta la cubierta. Puede acumularse aire en el interior del spa y causar daños irreparables y lesiones corporales.
NOTA: la función de masaje de burbujas se apagará automáticamente después de cada 20 minutos de funcionamiento como medida de seguridad. Se puede reactivar pasados 10 minutos pulsando de nuevo el botón BURBUJAS.
DESINFECTANTE UVC
Pulse el botón UVC para encender o apagar el sistema de desinfección UVC. Cuando la luz de encima de ese botón está verde, el sistema de desinfección UVC se activa.
OZONE
Pulse el botón OZONO para activar o desactivar la función. El botón OZONO se vuelve verde cuando la función está activada. El generador de ozono se apagará automáticamente después de funcionar durante 2 horas.
NOTA: Por su propia seguridad, no se bañe en el spa cuando esté activada la función OZONO. La función OZONO no se puede poner en marcha cuando está activada la función CHORRO o BURBUJAS.
Botón de conmutación Celsius/Fahrenheit
la temperatura se puede visualizar en grados Celsius o Fahrenheit. Pulse el botón ABAJO durante 3 segundos para cambiar entre las dos
opciones.
CIERRE DE SEGURIDAD
bloqueo de seguridad, el mando se desactiva y el spa conserva todos los ajustes anteriores.
FILTER
FILTRADO
Presione el botón FILTRO FILTER para activar o desactivar la función. La luz se vuelve verde cuando la función está activada.
NOTA: el sistema de filtrado se pondrá automáticamente en funcionamiento cuando se active el sistema de calentamiento o de OZONE o el de desinfección UVC.
NOTA: después de apagar el sistema de calentamiento, el sistema de filtrado se detendrá automáticamente en 30 segundos.
Recordatorio de limpieza del cartucho del filtro: cuando el botón FILTRO parpadea o está en rojo, hay que cambiar o limpiar el cartucho del filtro. Una vez hecho esto, presione el botón del filtro durante 3 segundos para restablecer el recordatorio.
BUBBLE
TIMER
Pulse los botones ARRIBA UP y ABAJO DOWN al mismo tiempo durante 3 segundos para bloquear/desbloquear el mando. En el modo de
DOWN
1-99H
PROGRAMADOR DE CALENTAMIENTO
Para establecer el número de horas A PARTIR DE AHORA en que se activará el calentador:
Pulse el botón PROGRAMADOR TIMER para entrar en el modo de preconfiguración. El botón está en verde.
Al pulsar el botón ARRIBA UP o ABAJO DOWN , la pantalla LED empezará a parpadear. Mientras está parpadeando, puede ajustar el número de horas antes de la activación del calentador (de 1 a 99 horas). La configuración del programador deseada permanecerá en la pantalla LED 3 segundos para confirmar el valor.
Para modificar la configuración del programador: pulse el botón Temporizador de nuevo y utilice el botón Arriba o Abajo para configurarlo.
Cancelar la configuración: pulse el botón PROGRAMADOR durante 3 segundos.
NOTA: activar el sistema de calentamiento o reiniciar el spa cancelará la configuración del programador.
BUBBLE
3s
DOWN
UP + DOWN
3s
12

## Slide 64
MANTENIMIENTO Y PRODUCTOS QUÍMICOS
ATENCIÓN: ASEGÚRESE SIEMPRE DE QUE EL SPA ESTÉ DESCONECTADO ANTES DE INICIAR CUALQUIER TAREA DE MANTENIMIENTO PARA EVITAR RIESGOS DE LESIONES O MUERTE.
MANTENIMIENTO DEL CARTUCHO DE FILTRO
1. Inspeccione y limpie el cartucho del filtro cuidadosamente después de cada uso. Siga los pasos que se indican a continuación:
NOTA: cambie el cartucho de filtro cada 3-5 días o si el cartucho de filtro está manchado y descolorido. La cubierta de malla se puede reutilizar dependi- endo de su estado.
NOTA: cuando el spa esté lleno de agua, siempre debe haber un cartucho de filtro instalado en la base.
NOTA: apague todas las funciones antes de cambiar o limpiar el cartucho de filtro.
2. Si la entrada o salida del spa se obstruye con suciedad, utilice la llave inglesa para desenroscar la tapa y luego limpie según sea necesario.
NOTA: antes de desenroscar la pieza, asegúrese de que el spa esté vacío. ¡No desenrosque nunca ese componente cuando el spa esté
AGUA DEL SPA
Cambie el agua del spa cada 3-5 días dependiendo del uso. Si la suciedad del agua es visible o el agua se enturbia y los correspondientes productos químicos no la aclaran, cambie el agua y limpie la bañera del spa. Consulte las instrucciones en la sección «Limpieza, vaciado y almacenamiento».
Recomendamos ducharse antes de usar el spa, ya que los productos cosméticos, lociones y otros residuos presentes en la piel pueden degradar rápidamente la calidad del agua.
Cuando el spa no esté en uso, tápelo con la cubierta de hebillas para que no se ensucie.
Utilice productos químicos especiales para spa con el fin de mantener el agua en condiciones adecuadas. Los daños derivados del mal uso de los productos químicos o de la mala gestión del agua del spa no están cubiertos por la garantía. Consulte con su distribuidor local del spa si quiere más información sobre el uso de productos químicos.
Saneamiento del agua
El propietario del spa debe revisar periódicamente el agua del spa y mantenerla desinfectada con un mantenimiento programado (diario si es necesario). Utilizar un desinfectante u otros productos químicos mantendrá a raya las bacterias y la reproducción de virus en el agua del spa. Mantener el correcto equilibrio del agua mediante el uso apropiado de desinfectantes es el factor más importante para optimizar la vida y el aspecto del spa y garantizar un agua limpia, salubre y segura.
Adoptar la técnica adecuada es importante para comprobar el estado del agua del spa y tratarla. Póngase en contacto con su profesional del spa si tiene alguna pregunta sobre productos químicos, desinfectantes, kits de prueba o procedimientos de prueba.
Equilibrio del agua
Siga las instrucciones que figuran a continuación para mantener el agua de su spa.
PARÁMETRO | FRECUENCIA DE PRUEBA | NIVEL CORRECTO
pH | Diario | 7,2-7,6 si se usa cloro 7,2-7,8 si se usa bromo
Libre de cloro | Diario | 3-5 ppm
Bromo residual | Diario | 2-4 ppm
Alcalinidad total | Semanal | 80-120 ppm
Dureza total | Semanal | 200-500 ppm
NOTA:
un pH bajo dañará la bañera y la bomba del spa. Cualquier daño resultante de un desequilibrio químico anulará la garantía.
Un pH alto (agua dura) dará lugar a coagulaciones blancas en el interior de la bomba de filtrado, lo que puede provocar daños en la bomba.
13

## Slide 65
Tratamiento del agua:
En un spa instalado, es una buena costumbre mantener todos los chorros de aire abiertos y las válvulas cerradas para permitir que el agua tratada químicamente fluya por todas las tuberías.
Siga siempre las instrucciones del fabricante de los productos químicos y las advertencias sanitarias y de riesgos.
No mezcle nunca distintos productos químicos. Añádalos al agua del spa por separado. Disuelva completamente cada producto químico antes de agregárselo al agua.
Tenga en cuenta que los productos de cloro y bromo no deben mezclarse nunca. Es algo extremadamente peligroso. Si utiliza habitualmente productos a base de cloro y quiere cambiar a productos a base de bromo o viceversa, es esencial que cambie primero el agua del spa.
No añada productos químicos si el spa está ocupado. Podría causar irritación en la piel o los ojos.
No utilice en exceso productos químicos ni use cloro concentrado. Podría dañar la bañera del spa y causar un peligro potencial para su piel. El uso inadecuado de productos químicos anulará la garantía.
VACIADO, LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO
Vaciar la bañera del spa
Apague todas las funciones.
Conecte el adaptador de la válvula de vaciado a una manguera de jardín y apunte el otro extremo de la manguera hacia una zona adecuada para el vaciado.
Quite la tapa de la válvula de vaciado de la parte externa de la bañera del spa y conecte el adaptador de la válvula de vaciado a la válvula de vaciado.
En el interior de la bañera del spa, abra la tapa de la válvula de vaciado. El agua comenzará a salir de la manguera de jardín.
Cuando deje de salir agua, levante la pared de la bañera por el lado opuesto al del vaciado, dirigiendo el agua restante hacia el desagüe para vaciar por completo el spa.
Pulse el botón BURBUJAS para secar la bañera del spa.
Use una toalla limpia para secar cualquier resto de agua y humedad de la bañera y de la unidad de control del spa. Asegúrese de que la bañera y la unidad de control del spa estén bien secas.
Limpiar la bañera del spa
Si la suciedad del agua es visible o el agua se enturbia y los correspondientes productos químicos no la aclaran, cambie el agua y limpie la bañera del spa. Consulte la sección «Vaciar la bañera del spa» para saber cómo vaciar el spa. Cuando esté vacía, límpiela o cambie el cartucho del filtro. Utilice una esponja y una solución jabonosa suave para limpiar la tierra o las manchas que puedan quedar en el interior de las paredes del spa. Enjuague bien antes de rellenar con agua limpia.
IMPORTANTE: no utilice estropajos metálicos, cepillos duros ni limpiadores abrasivos.
Instrucciones de desinflado
Desinflar el spa
Para desinflar el spa, desenrosque completamente la válvula.
Una vez que se haya completado el desinflado, vuelva a poner la tapa.
Desinflar la cámara de aire del spa
Abra la tapa de la válvula para desinflar la cámara. Para acelerar el desinflado, inserte en la válvula la varilla incluida en el kit de reparación.
Una vez que se haya completado el desinflado, vuelva a poner la tapa.
2
3
6
7
5
15
minutes
UP
DOWN
BUBBLE
TIMER
4
14

## Slide 66
Reparación de la bañera del spa y de la cámara de aire
Use el parche de reparación incluido para reparar cualquier pinchazo:
Limpie y seque por completo el área que se va a reparar
Aplique el pegamento al parche de PVC y péguelo rápidamente a la superficie dañada. (El pegamento no está incluido)
Alise la superficie para eliminar cualquier burbuja de aire y déjela secar durante 5-10 minutos.
NOTA: el pegamento no está incluido.
1
3
2
pinchazo
Almacenamiento y preparación para el uso futuro
Vacíe y limpie el spa siguiendo las instrucciones de las secciones «Vaciado» y
«Limpieza del spa».
Consulte las instrucciones para desinflar y desmontar la bañera del spa, la unidad de control del spa y la cámara de aire.
Asegúrese de que todos los componentes del spa y los accesorios estén completa mente limpios y secos antes de guardarlos. Seque la bañera del spa al aire libre con luz solar suave durante una hora antes de doblarla.
Doble la bañera del spa sin apretarla y evite cualquier esquina afilada para que no se dañe ni se perfore el revestimiento del spa.
Prepare un nuevo cartucho adicional para la siguiente vez que lo use.
Guarde el spa y los accesorios en un lugar seco y de temperatura controlada (entre 0 °C y 40 °C [32 °F-104 °F]). Conviene guardar el spa con desecante.
Se recomienda guardar el spa en su embalaje original.
Después de tenerlo guardado mucho tiempo, llene el spa con agua limpia y desinfec tante y encienda el FILTRO por lo menos 1 hora antes de usarlo.
ELIMINACIÓN Y PRESERVACIÓN MEDIOAMBIENTAL
Este símbolo indica que el producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos. Para evitar causar daños al medio ambiente o a la salud humana debido a la eliminación incontrolada de residuos, se debe reciclar el producto de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Puede solicitar información sobre la eliminación de residuos a las autoridades locales.
Para devolver el dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el distribuidor al que compró el producto para que lo recicle de forma segura para el medio ambiente.
SUN
PANTALLA LED | CAUSA | SOLUCIÓN
- - - | El cable de señal está suelto | Contacte con el centro de asistencia de MSpa
 | Error de comunicación | Contacte con el centro de asistencia de MSpa
F0 | La temperatura del agua es inferior a cero grados o supera los 50 °C | Cambie el agua
 | Fallo del sensor de temperatura | Contacte con el centro de asistencia de MSpa
F1 | Aparece F1 inmediatamente después de pulsar FILTRO, CALENTAMIENTO o UVC | Limpie las piezas y tuberías por las que pasa el agua
 | Aparece F1 15 segundos después de pulsar FILTRO, CALENTAMIENTO o UVC | Añada más agua hasta la línea mínima Limpie las piezas y tuberías por las que pasa el agua Contacte con el centro de asistencia de MSpa
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
TABLA DE CÓDIGOS DE ERROR
®
15

## Slide 67
16
PROBLEMA | CAUSA | SOLUCIÓN
NO APARECE NADA EN EL PANEL DE CONTROL | Fallo en la toma de corriente | Cambie el enchufe o repárelo antes de usarlo
 | El PRCD está apagado | Reinicie el PRCD siguiendo la sección de prueba del PRCD
 | Pulse el botón Reinicio, no aparece el panel de control | Contacte con el centro de asistencia de MSpa
 | PRCD roto | Contacte con el centro de asistencia de MSpa
FUGA DEL SPA | El conector de entrada y salida del spa no está bien puesto | Ziehen Sie die Ein- und Ausgangsverbindung fest
 | La válvula de vaciado no está completamente cerrada | Cierre la válvula de vaciado. Contacte con el centro de asistencia de MSpa si el spa sigue teniendo fugas
 | Se filtra agua de la bañera del spa | Repare el agujero o la abertura que gotea con el material del kit de reparación
NO SE CALIENTA CORRECTAMENTE | La temperatura configurada es demasiado baja | Configure una temperatura más alta
 | Cartucho del filtro sucio | Limpie o cambie el cartucho del filtro
 | El nivel del agua no está en la línea mínima de agua | Añada más agua hasta la línea mínima
 | Fallo del calentador | Contacte con el centro de asistencia de MSpa
 | La bomba del filtro NO FUNCIONA | Consulte la sección «LA BOMBA DEL FILTRO NO FUNCIONA»
EL SPA PIERDE AIRE | La válvula de aire está suelta | Infle el spa hasta que salga hacia fuera la sección amarilla del manómetro. Asegúrese de que la válvula esté bien atornillada. Cambie la válvula si es necesario.
 | Agujero o grieta en la bañera del spa | Llene un frasco con pulverizador de agua jabonosa y rocíe las costuras. Si hay una fuga, saldrán pequeñas burbujas. Cuando haya localizado el escape, limpie y seque la zona y luego aplique el parche de reparación incluido con su spa. Consulte la sección de reparación de la p. 15.
EL AGUA NO ESTÁ LIMPIA | Se ha utilizado el agua durante período de tiempo largo | Cambie el agua
 | Tiempo de filtrado insuficiente | Aumente el tiempo de filtrado
 | Cartucho del filtro sucio | Limpie o cambie el cartucho del filtro a su debido tiempo
 | Mantenimiento del agua inadecuado | Consulte las instrucciones del fabricante del producto químico
LA BAÑERA DE SPA TIENE UNA FORMA ANORMAL | Presión del aire adicional debido a la fuerte luz solar | Revise la presión del aire y suelte aire si es necesario Cuando el tiempo es caluroso, es aconsejable comprobar si se debe liberar algo de aire para evitar posibles daños en la bañera del spa.
EL SOPLADOR DE AIRE DE BURBUJAS NO FUNCIONA | Apagado automático 10 minutos | Espere 10 minutos y encienda de nuevo el botón de burbujas
 | Piezas internas dañadas | Contacte con el centro de asistencia de MSpa
LA BOMBA DEL FILTRO NO FUNCIONA | Cartucho del filtro obstruido por suciedad u otros objetos | Limpie o cambie el cartucho del filtro
 | Fallo del sistema de filtrado | Contacte con el centro de asistencia de MSpa
FALLO DEL GENERADOR DE OZONO | El nivel del agua está por debajo de la línea mínima de agua | Añada agua hasta superar la línea mínima
 | Piezas internas dañadas | Contacte con el centro de asistencia de MSpa
 | La bomba del filtro no funciona | Consulte la sección «LA BOMBA DEL FILTRO NO FUNCIONA»
FALLO DEL AUTOINFLADO | El spa no inicia el inflado. | Contacte con el centro de asistencia de MSpa
 | El spa no detiene el inflado. | Contacte con el centro de asistencia de MSpa
FALLO EN LA FUNCIÓN DE CHORRO | El nivel del agua no está en la línea mínima de agua | Añada más agua por encima de la línea mínima
 | Entrada de agua bloqueada | Limpie las entradas de la bomba del filtro y de la bomba de chorro
 | La bomba del filtro no funciona | Consulte la sección «LA BOMBA DEL FILTRO NO FUNCIONA»